CLASSMATE 1,2

Brugervejledning

ved HumanWare

revision 9- 20090202

Brugervejledning

Om ClassMate Reader

HumanWare er stolt over at kunne introducere en revolutionær enhed for mennesker ved læsevanskeligheder. ClassMate Reader er et værktøj, designet til at hjælpe studerende og voksne i og udenfor klasseværelse og arbejdsplads med at forbedre læseforståelse, forøge læsehastighed og udvikle et stærkt ordforråd. Dette værktøj er uundværligt for studerende og voksne, som har behov fo rat skulle referere tilbage til tidligere indspillede notater, test og sammendrag af kapitler, såvel som for indlæring til ethvert tidspunkt og på ethvert sted.

ClassMate Reader er et unikt, bærbart og let system på størrelse med en bærbar spillemaskine med en stor LCD skærm. Du kan lytte til audio versioner af dine tekstbøger og læsemateriale, samtidigt med at du følger den fremhævede tekst på skærmen. Systemet støtter fonetisk genkendelse og talefærdighed.

ClassMate Reader har adskillige funktioner, som kun findes på mere kostbare PC-baseret software løsninger såsom tekst-til-tale, fremhævning, ordbog, tekst og lydnotater og navigering af lydbog.

ClassMate’s indlæringsfunktioner er designet til at hjælpe dig med at finde information igennem brugen af tekstnotater, fremhævning, bogmærker og stemmenotater. ClassMate Reader kan afspille forskellige elektroniske bogformater såsom det nye NIMAS (National Instructional Material Accessible Standard) format, og inkluderer DAISY, Bookshare.org, tekst, wav, og MP3 bøger. Afspilleren har også integreret tekst-til-tale for læsning af bøger i tekstformat, såsom dem fra ookshare.org. Den anvender flytbare SD flash hukommelseskort eller USB hukommelsespinde til at gemme bøger og elektronisk tekst. Den kan nemt overføre filer fra en PC med dens USB tilslutning.

Vi ønsker dig mange behagelige timer med at opdage alle mulighederne i din nye ClassMate Reader!

Bemærkning: Der vil igennem teksten blive refereret til ClassMate Reader som ClassMate.

Copyright 2009. All rights reserved, HumanWare Canada.

Denne Brugervejledning er beskyttet ved copyright tilhørende HumanWare med alle rettigheder reserveret. I henhold til copyright loven må denne manual hverken helt eller delvist kopieres uden skriftlig tilladelse fra HumanWare.

Indholdsfortegnelse

TOC

# Oversigt over ClassMate afspiller

## Udpakning af afspilleren

Pakken indeholder følgende ting:

- ClassMate afspiller med pen og genopladeligt batteri

- 220v ledning

- Øreknopper hovedtelefon

- Garantikort,

- Bæretaske/pung

- USB kabel for computer overførsel

- USB kabel for bogkassette og USB hukommelsespinde

- ClassMate Package CD, indeholdende Brugervejledning med billeder

- Tutorial CD

Vær venligst sikker på, at du har modtaget alle tingene, og at intet er beskadiget under forsendelsen.

Bemærk venligst, at inden du tager din ClassMate afspiller i brug for første gang, skal du tilslutte den til en stikkontakt i mindst 4 og en halv time for at være sikker på, at den er fuldt opladet. Bemærk venligst, at du kan anvende din ClassMate Reader, mens batteriet lades op. Hvis den er tilsluttet til en stikkontakt, vil afspilleren stadig fungere uden batteri.

Bemærkning: For at undgå beskadelse af berøringsskærmen bør strømforsyningen ikke pakkes med ind i bæretasken.

I visse lande kan pakken også indeholde et kort, som skal udfyldes, hvis man ønsker at købe en udvidelse til den generelle garanti. Hvis du finder dette kort, og er interesseret i den udvidede garnati, så bemærk venligst, at kortet skal returneres indenfor 30 dage efter dit køb. Hvis du har et problem med at udfylde kortet, eller ønsker yderligere information, så kontakt venligst HumanWare.

Telefon: 1 888 723-7273 (Canada & U.S.A.)

Telefon: 1 (819) 471-4818

E-mail: ca.sales@humanware.com

Tag venligst tiden til at registrere din enhed på www.humanware.com. Der findes også en udvidet garanti og en newswire service. Vi vil gøre dig opmærksom på gratis opdateringer, når disse findes.

# Fysisk beskrivelse af ClassMate

## Beskrivelse

Dette afsnit beskriver de forskellige fysiske komponenter af ClassMate.

### Overside af afspilleren

Oversiden af afspilleren kan opdeles i tre områder. En berøringsskærm beslaglægger den midterste region, og der er knapper på begge sider af den.

På den venstre side af berøringsskærmen findes følgende knapper fra top til bund:

- : Escape

- : Indlæringsværktøjer

- : Hjem

- : Ordbog

- : Optag

Bemærk, at  mikrofonen er placeret oven over Indlæringsværktøj knappen.

På den højre side af berøringsskærmen findes følgende knapper fra top til bund:

- : Fire-vejs navigering knapperne med Enter knappen i midten.

- : Gå til Side/Overskrift knap

- : Afspil knap

Bemærk, at højttaleren er placeret oven over Pil op.

### Venstre kant af afspilleren

På den venstre side startende bagfra finder du:

- : Hovedtelefonstik

- : Lydstyrke/Hastighed Op og Ned

- : Lydstyrke og Hastighed skifte knap

### Højre kant af afspilleren

På den højre kan af afspilleren, startende fra den bagerste kant af afspilleren, finder du:

- : Tænd/sluk knappen

- SD kortslot

- Den indbyggede pen.

### Øverste kant af afspilleren

Når du kigger på den øverste kant, finder du fra venstre:

- : Mini USB stik: Dette benyttes til at kopiere bøger fra USB hukommelsesenheder, eller til at afspille materiale, gemt på USB hukommelsespinde.

På den højre side:

- : Strømstik:  Den anvendes for tilslutning at afspilleren til en stikkontakt.

### Underside af afspilleren

Der findes to ting på undersiden af afspilleren: Batteridæksel og udtrækkeligt stativ. Batteridækslet dækker det meste af bagsiden af afspilleren, og det udtrækkelige stativ er bygget rundt omkring det. Får at åbne stativet findes først fingeråbningen under forkanten af afspilleren, og træk det bagud.

### Procedure for fjernelse og installation af batteri

ClassMate leveres med installeret batteri.

Hvis du får behov for at skifte batteri, så følg disse punkter.

For at fjerne batteri:

Bemærkning: Følgende instruktioner forudsætter, at ClassMate er orienteret med den korrekte side op.

- Batterirummet findes på bagsiden af afspilleren. For at fjerne batteridækslet skal du løsne skruen ved brug af en standard Philips skruetrækker.

- Løft batteridækslet, og fjern det fra afspilleren. På den højre side af batteriet er der en bule nær midten, og to mærker på hver side. Den øverste kant af batteriet har et fingermærke i midten.

- For at fjerne batteriet skub og løft fingermærket placeret åp den venstre side af batteriet, og fjern batteriet fra beholderen.

For at installere batteri:

- For at indstallere batteriet sættes den nederste kant af batteriet først ind, idet det sikres, at bulen passer ind i den tilhørende åbning, hvorefter den venstre kant skubbes på plads. Batteriets etikette skal vende opad. Tving ikke bateriet på plads; du skal kun anvende et lille skub. Den højre side sættes først ind; den skal ikke skubbes ned.

- Sæt batteridækslet på plads igen, idet den højre side sættes ind først, hvorefter skruen sættes i for at sikre batteridækslet.

Bemærkning: Kontakt Humanware for at få fat i et nyt batteri..

## Tænde og slukke for ClassMate

For at tænde for afspilleren trykkes og holdes Tænd/sluk tasten, som er placeret på den højre side af afspilleren, tæt ved det øverste hjørne. Du vil høre et lydsignal og en velkomstmeddelelse.

For at slukke for afspilleren trykkes og holdes Tænd/sluk tasten igen. Du vil høre to lydsignaler, som indikerer, at afspilleren slukker.

### Nulstilling af afspiller ved brug af Tænd/Sluk knappen

Hvis afspilleren ikke reagerer på noget tastetryk herunder slukning, så hold Tænd/sluk knappen nede for 10 sekunder for at forcere en kold genstart. Afspilleren vil lukke ned uden at gemme noget, og vil vende tilbage til indstillingerne ved sidste nedlukning. En hård nulstilling kan også udføres, selv om tastaturet er låst. Bemærk, at hvis du udfører en hård nulstilling af en afspiller, som fungerer normalt, vil indstillingerne blive gemt på samme måde som ved en normal nedlukning.

## Indsætte og fjerne SD Kortet

Følg disse punkter for at indsætte eller fjerne SD kortet:

- Hold afspilleren imod dig. Sprækken for SD kortet er i den højre kant af afspilleren i midten.

- Et hjørne på SD hukommelseskortet er skåret af i en vinkel på 45 grader. Sæt SD kortet ind med etiketten vendende opad. Det afklippede hjørne skal være det øverste venstre hjørne. Hvis den forkerte side af kortet sættes ind, vil det ikke kunne sættes helt ind.

- Skub kortet forsigtigt ind i sprækken, indtil det klikker på plads. Brug ikke unødvendig magt. Kun et let tryk er nødvendigt for at låse SD kortet på plads.

- For at fjerne kortet skubbes der nedad på den øverste kant for at frigøre det. Træk det derefter ud.

Bemærkning: For dokumenter med en størrelse på over 4 gigabytes skal du anvende SDHC kort.

### Beskytte information/skrive på SD kort

- Kortet har en lille farvelagt kontakt på dets venstre side. Vær sikker på, at kontakten ikke er i låsepositionen, hvis du planlægger at skrive information på kortet, såsom optagelse eller sletning af stemmenotater.

- Hvis du kun lytter til bøger, kan kontakten sættes i ned positionen for at skrivebeskytte SD kortet.

## Detektering af hukommelseskort

Når der afspilles fra et SD kort, og det fjernes fra afspilleren, vil afspilleren lukke bogen. Bogmærker vil blive gemt, men ikke stemmenotater. Hvis hukommelseskortet fjernes og sættes ind igen, skal du genåbne bogen for at kunne fortsætte læsningen.

Hvis der tændes for afspilleren med tilstedeværelsen af både et SD kort og en USB kilde, vil systemet præsentere begge valgmuligheder. SD kortet vil vises som den første mappe i mappetræet.

## Boghylde struktur

ClassMate genkender forskellige typer af bøger, gemt i separate mappestrukturer, kaldet boghylder. Du vælger Boghylden ved at anvende fir-vejs pile navigeringsknapper til at flytte indenfor træmappen. Du kan ogå anvende berøringskæmen til at vælge den ønskede Boghylde. På SD kortet eller USB enheden gemmes hver boghylde i et reserveret mappenavn, som starter med $VR. I hver af disse reserverede mapper (boghylder) kan der være brugerdefinerede undermapper, som indeholder adskilte bøger eller kategorier af filer. Bøger er listet i alfabetisk rækkefølge.  Du kan lægge andre mapper og filer på SD kortet, men det er kun indholdet af de $VR reserverede mapper, som kan findes i ClassMate boghylderne. Boghylde strukturen og brug er defineret som følger:

Boghylde: Lydbøgerbøger ($VRDTB mappe)

Bogtyper: DAISY 2.x, NISO Z39.86, NIMAS

Brug: Filerne, som udgør hver af dine DAISY eller NISO bøger, bør gemmes i adskilte undermapper under denne mappe. Benyt Pil op og  Pil ned navigering knapperne for at flytte fra mappe til mappe, og fra fil til fil. Benyt Højre pil til at åbne indholdet af en mappe, og Venstre pil til at lukke en mappe. Klik Åbn eller tryk Enter for at vælge en bog. I denne boghylde gemmes den aktuelle læseposition separat for hver bog.

Boghylde: Musik ($VRMusic mappe)

Bogtyper: Optaget musik (mp3, ogg Vorbis, wav, wma)

Brug: Hele musikstrukturen er defineret som en enkelt bog, hvilket betyder, at der kun er en aktuel læseposition og sæt af bogmærker for hele musikstrukturen. Sæt op mapper inden i andre mapper, som indeholde rmusikfiler. For eksempel kan strukturen være genre, kunstner, album og spor. Naviger ved brug af  Pil op og Pil ned navigering knapperne  for at vælge mappe, og flyt derefter indenfor den pågældende undermappe ved brug af Højre pil. Tryk Enter eller Afspil for at starte afspilningen.  Benyt Venstre pil til at forlade en undermappe. Afspilning fortsætter fra den sidste fil i en mappe til den første fil i den næste mappe. En shuffle tilstand giver dig mulighed for at få en tilfældig afspilning af dine musikfiler. Under afspilning kan du anvende Venstre og Højre pile til at flytte til forrige eller næste sang (i normal eller shuffle tilstand).

Bemærkning: For at undgå utilsigtet sletning af alle musikfiler, kan indholdet af Musik boghylden kun slettes ved brug af din computer.

Boghylde: Audible bøger ($VRAudible mappe)

Bogtyper: audible.com bøger

Brug: Hver Audible bog består af en enkelt fil. Audible bøger skal gemmes i denne reserverede mappe. Undermapper må ikke benyttes. Benyt Op og  Ned navigering knapperne til at vælge den ønskede bog. Klik Åbn eller tryk Enter for at vælge en bog. Gør dette igen for at starte bogen. I denne boghylde gemmes den aktuelle læseposition og bogmærker separat for hver bog. Under afspilning benyt venstre og  højr epile for at flytte fra afsnit til afsnit. Afspilning stopper ved slutningen af bogen. Audible boghylden vil kun blive oprettet, når du aktiverer din ClassMate for Audible bøger.

Boghylde: Andre bøger ($VROtherBooks mappe)

Bogtyper: Ikke-DAISY eller ikke -NISO indspillede bøger (MP3,Wav)

Brug: Filerne, som udgør hver bog, bør gemmes i adskilte undermapper under denne mappe. Eksempel på mappenavn:  En insekts liv. Benyt Pil op og  Pil ned navigering knapperne for at flytte fra mappe til mappe, og fra fil til fil. Benyt Højre pil for at åbne indholdet af en mappe, og Venstre pil for at lukke en mappe. Klik Åbn eller tryk Enter for at vælge en bog. I denne boghylde gemmes den aktuelle læseposition separat for hver bog. Afspilleren stopper ved slutningen af den sidste fil for hver bog.

Boghylde: Podcasts ($VRPodcasts)

Bogtyper: Enhver af ClassMate's understøttet audiofil typer.

Brug: Hver podcast fil er defineret som en separat bog, hvilket betyder, at du skal flytte fra fil til fil ved brug af  navigeringspilene, mens du er på boghylden. Filer kan være i en undermappe. Læsepositionen og bogmærker gemmes separat for hver bog (fil). Afspilning stopper ved slutningen af hver bog (fil).

Boghylde: Tekst ($VRText mappe)

Bogtyper: Tekstfiler (txt, html, rtf, xml)

Brug: Filerne, som udgør hver bog, bør gemmes i adskilte undermapper under denne mappe. Eksempel på mappenavn:  En insekts liv. Benyt Pil op og  Pil ned navigering knapperne for at flytte fra mappe til mappe, og fra fil til fil. Benyt Højre pil for at åbne indholdet af en mappe, og Venstre pil for at lukke en mappe. Klik Åbn eller tryk Enter for at vælge en bog. I denne boghylde gemmes den aktuelle læseposition separat for hver bog. Afspilleren stopper ved slutningen af den sidste fil for hver bog.

BEMÆRKNING: Mapperne oprettes automatisk, når der sættes et ikke skrivebeskyttet SD kortet i ClassMate. Dette gælder ikke for $VRAudible mappen. Den bliver kun oprettet, hvis SD kortet er aktiveret for Audible bøger.

Hvis hele indholdet af boghylden slettes, vil denne boghylde ikke længere vises i listen.

### Andre reserverede filnavne

ClassMate kan oprette andre filnavne, som starter med ”$VR” på SD kortet eller USB datakilde. Hvis disse filer ændres eller fjernes, kan det resultere i uforudsigelig opførelse.

## Audible bøger

ClassMate kan afspille Audible.com format 4 bøger. Du skal først aktivere ClassMate SD kortet Audible bøger. For at gøre dette skal din ClassMate kobles til din computer ved brug af det lange USB kabel. Derefter aktiveres ClassMate ved brug af Audible Manager softwaren. Når Audible Manager aktiverer ClassMate, vil den oprette en ny reserveret ClassMate mappe med navnet $VRAudible i roden af ClassMate SD kortet. Den vil placere en skjult system (.SYS) aktiveringsfil i denne $VRAudible mappe. Filen må ikke slettes. Hvis du vil gemme Audible bøger på flere SD kort, skal du aktivere hvert SD kort separat. Alle Audible bøger skal også gemmes i denne $VRAudible mappe. For at overføre Audible bøger skal du enten anvende Audible Manager med ClassMate tilsluttet, eller Windows Stifinder til at overføre .aa Audible bogfil fra Audible downloads mappen på din computer direkte til $VRAudible mappen på SD kortet. Hvis du anvender Windows Stifinder til at overføre filen, kan du drage fordel af den højere overførselshastighed for din computers kortlæser. Hvis du vælger at overføre bøger med Audible Manager, skal du altid have ClassMate koblet til din computer.

### Audible struktur

Du skal blot placere dine Audible bøger i $VRAudible mappen. De må ikke være placeret i undermapper.

## Podcasts boghylde

Podcasts boghylden indeholder en mappestruktur af audiofiler, hvor hver mappe repræsenterer en podcast feed, og hver fil en episode af denne feed. Hver fil (episode) er defineret som en separat podcast bog.

## Overføre filer imellem din PC og ClassMate

For at tilslutte ClassMate til din PC slukkes der for afspilleren, den ene ende af det lange USB kabel forbindes til mini USB stikket i den højre side på overkanten af ClassMate, og den anden ende til din PC’s USB port. Derefter tændes der igen for ClassMate. Windows vil genkende ClassMate SD kortet som et USB drev, og du kan derefter anvende Windows Stifinder til at føre filer frem og tilbage. Hvis du har en SD kortlæser på din PC, vil det være hurtigere at overføre filer ved brug af PC kortlæseren end ved at bruge USB kablet og ClassMate. Hvis du ikke er bekendt med overførsel af filer ved brug af Windows stifinder, kan du installere den valgfrie ClassMate companion software. Den findes nu på HumanWare's hjemmeside.

Der skal være tændt for ClassMate, mens den er tilsluttet til PC’en. Mens den er tilsluttet, vil dens kontroller ikke have nogen funktion.

Du vil være i stand til at opgradere afspilleren med et opdateret SD kort.

### Opgradere din ClassMate

Fra tid til anden vil Humanware tilbyde opraderingsfiler til at forbedre din Classmate ved at rette problemer og tilføje funktioner. Opgraderingsprocessen er hurtig og enkel. Du skal bruge følgende for at kunne udføre en opgradering:

Hvad skal du bruge:

- Din ClassMate

- 220v ledning.

- SD Kort

- SD kortlæser eller ClassMate USB kabel

- Computer med Internet opkobling

Nedtage opgraderingsfilen:

- Åbn HumanWare websiden på www.humanware.com

- Gå frem til Products tab og vælg  Learning Disabilities

- Klik på ClassMate Reader billedet.

- På den højre side rul ned til Support afsnittet og klik Software.  Du vil her finde den seneste software version.

- Vælg fra ClassMate opgraderingssiden download link. Find det sted på din computer, hvor du vil gemme filen.

- Den hentede fil vil være en ZIP fil, som indeholder en enkelt opgraderingsfil (UPG).

- Unzip UPG filen fra den hentede zip fil. Bemærk, at du ikke behøver at have noget specielt unzip software. Windows XP og Vista kan unzippe UPG filen fra den hentede ZIP fil.

Kopiere opgraderingsfilen

- Du skal placere UPG filen i roden af dit ClassMate SD kort. Der er to måder at gøre dette på. Du kan enten kopiere filen til SD kortet ved at bruge din computer's SD kortlæser, eller du kan kopiere filen direkte til dit ClassMate's SD kort ved brug af USB kablet.

Bruge SD kortlæser

- UPG filen kopieres ved brug af Windows stifinder til roden af SD kortet.

- Indsæt SD kortet i din ClassMate.

- Hvis der er tændt for ClassMate, så sluk for den.

ELLER

Bruge ClassMate USB kabel

- Tilslut USB kablet til din ClassMate.

- Tilslut den anden ende af USB kablet til din computer.

- Tænd for ClassMate - Et billede vil sige, at du er tilsluttet.

- Mens ClassMate er tilsluttet til computeren ved brug af USB kablet, kopieres UPG filen til roden af dit ClassMate's SD kort.

- Straks kopieringen er færdig, så anvend Windows "sikker fjernelse af hardware" funktionen til at afslutte kommunikationen imellem ClassMate og din computer.

- Sluk for ClassMate, og træk USB kablet ud.

Installere opgraderingen

- Slut ClassMate igennem laderen til 220v, og tænd for den.

- ClassMate vil genkende UPG filen, og starte opgraderingsprocessen.  Du vil blive bedt om at bekræfte opgraderingen. For at bekræfte opgraderingen tryk Afspil knappen. Tryk vilkårlig anden knap for at annullere opgraderingen. Audio meddelelser vil informere dig om start og slut på opgraderingsprocessen, som vil tage omkring 2 minutter.  Bemærk, at i samme øjeblik opgraderingsproceduren er startet, kan den ikke afbrydes.

Bemærk, at du kan anvende samme UPG fil til at udføre flere opgraderinger.

- Slet UPG filen på kortet efter opgraderingen. For at gøre dette sættes SD kortet i din computers SD kortlæser, og med Windows stifinder findes filen. For at fjerne den, så vælg den med venstre museknap, og tryk Slet knappen på tastaturet.  Du kan også slette filen fra SD kortet ved brug af Windows stifinder og ClassMate USB kablet.

### Bruge Windows stifinder for filoverførsler

- Find på din computer de ting (på CD eller fast drev), du vil overføre til din ClassMate.

- Tilslut dt lange USB kabel til ClassMate, og den anden ende til din computer's USB port.

- Tænd for ClassMate, hvis den er tilsluttet til USB kabel.

- Kopiér indholdet, du vil overføre, og træk det over til "flytbar disk". Windows vil genkende SD kortet som en en flytbar disk, uanset om det er i ClassMate eller i en SD kortlæser. Vær sikker på kopiere filerne til de korrekte mapper.

- Straks informationen er blever overført til ClassMate SD kortet, så højreklik på "flytbar disk" og vælg "Skub ud" for at afslutte procesen.

### Mapper og deres respektive indhold

$VRDTB

Afspilning af DAISY bøger med mulighed for navigering for eksempel efter sider og kapitler.

$VRMusic

Musikfiler, der kan afspilles i ClassMate, inkluderer mp3, Ogg Vorbis, wav og wma.

$VRAudible

Enkelt fil bøger Hvef bog kan have afsnit.

$VROtherBooks

Andre bøger er filer såsom MP3 bøger, lavet ved hjælp af Optical Character Recognition (OCR), Massemarked MP3 lydbøger eller podcasts fra internettet.

$VRPodcasts

Enkelt fil audio udsendelse. Podcast filer indeholder ikke afnsit.

$VRText

Materiale, som er gent i html, rtf, txt og xml format.

### Afbryde afspilleren fra computeren

Når du kobler den fra PC’en, er du nødt til at slukke for ClassMate.

Du kan skifte SD kort i ClassMate, mens den er tilsluttet, men inden du fjerner SD kortet eller frakobler ClassMate, skal du anvende  Sikker fjernelse af Hardware funktionen i Windows systembakke. Dette vil sikre, at data på SD kortet ikke bliver ødelagt.

Windows systembakke findes i det nederste højre hjørne af skærmen. Det er her, du også finder klokken og forskellige andre ikoner.

For at kunne afbryde eller fjerne SD kortet på en sikker måde fra afspilleren, mens den er tilsluttet til PC'en, skal du højreklikke på  Sikker fjernelse af hardware ikonet.

Venstre klilk på Sikker fjernelse af hardware valget.

Windows vil informere dig om, at du nu kan fjerne afspilleren fra computeren.

## Adgangskode beskyttede bøger(RFB&D)

Visse DAISY bøger kan være beskyttede. For at kunne få adgang til dem, skal du autorisere din afspiller til at læse disse bøger.

For at kunne få en RFB&D User Authorization Key (UAK), kontakt venligst Recording for the Blind & Dyslexic at 800-221-4792: www.rfbd.org . Dette er en speciel firmware opgradering for din Classmate, som vil give dig adgang til dine RFB&D bøger.. Prisen for UAK er $20.00 plus levering.

RFB&D blev startet i 1948. Den stiller materiale til rådighed for at mennesker, som ikke effektivt kan læse almindeligt trykt materiale som følge af visuel, perceptuelt eller andre fysiske handicap.

For yderligere information om RFB&medlemsskab, besøg venligst: http://www.rfbd.org/membership.htm

## Tastaturhjælp tilstand

For at få adgang til Tastaturhjælp tilstanden, trykkes og holdes  Hjem knappen  for to sekunder. Når du er i denne tilstand, vil afspilleren annoncere navnet på hver knap, når de trykkes. For at afslutte Tastaturhjælp tilstanden, trykkes og holdes Hjem igen for to sekunder. Når Tastaturhjælp tilstande er aktiv, vises en gul boks i det nederste højre hjørne.

## Tastatur lås

Denne afspiller er designet til at blive båret rundt, uden at man ved et uheld kan komme til at aktivere knapper, eller til at hjælpe visse studerende til at forblive fokuseret på læsningsopgaven. For at aktivere denne valgmulighed  trykkes og holdes  Escape knappen for to sekunder. En meddelelse vil informerer dig om, at tastaturet er blevet låst.

Når afspilleren er i låst tilstand, vil alle tryk på knapper blive ignoreret, og afspilning blive aktiveret.

For at afslutte låst tilstanden trykkes og holdes Escape igen i to sekunder.

Bemærk, at en hård nulstilling vil lukke for afspilleren, selvom den er i Tastatur lås tilstand.

## Batteri

Det fuldt opladede batteri vil kunne holde til 7 timers afspilning. Men levetiden for batterierne kan være mindre i følgende tilfælde:

- Hvis batteriet er opladet i mindre end 4 og en halv time.

- Hvis der hyppigt anvendes navigeringskommandoer.

- Høj lydstyrke eller afspilning ved høj hastighed.

- Kontrastniveau.

- Efter mange genopladninger (mere end 250) vil batterikapaciteten begynde at blive mindre.

Batteriet vil automatisk blive opladet, hver gang afspilleren tilsluttes 220v.  Afspilleren kan benyttes under opladning. Hvis der slukkes for afspilleren, vil du se en indikation på skærmen, at batteriet oplader. En fuld opladning vil tage op til 4 og en halv time.

BEMÆRKNING: Når afspilleren ikke er tilsluttet til lysnettet, og den er efterladt i pausetilstand for mere end 15 minutter, vil den automatisk selv slukke for at spare på batteriet.

# Grundlæggende funktioner

## Tekstvindue

Tekstvinduetkan opdeles i tre dele. Hovedsektionen er tekstområdet. Udseendet af tekst og baggrund kan ændres. Se Indstillinger/Visuelle indstillinger for yderligere information.

Oven over teksten findes en værktøjslinje, hvor du finder forskellige ikoner og knapper.

Den første ikon repræsenterer Hastighedsindstillingen for afspilleren. Længden af den vandrette bjælke lige ved siden af den repræsenterer den aktuelle indstilling af hastigheden. Trykkes der på denne ikon, kommer du direkte til hastighedsmenuen, hvor du kan justere indstillingerne til dit behov.

Den anden ikon repræsenterer Lydstyrkeindstillingen for afspilleren. Den vandrette bjælke ved siden af den repræsenterer den aktuelle lydstyrkeindstilling. Trykkes der på denne ikon, kommer du direkte til lydstyrkemenuen, hvor du kan justere indstillingerne til dit behov.

For at justere Hastighed og Lydstyrkeindstillinger se venligst Hastighed og lydstyrkeindstillinger i Indstillinger menuen.

Ved siden af hastighed og lydstyrke er Batteri ikonet. Dette er en visuel repræsentation af batteriets status og ladeniveau. Hvis batteriets opladning bliver for lav, vil batteriikonen begynde at blinke.

Batteriopladning

Fuldt opladet batteri

Batteri højt opladet

Batteri mellem opladet

Batteri lavt opladet

Batteri meget lavt opladet

Ved siden af batteriikonen er Fremhæv knappen. Fremhæv knappen benyttes til at fremhæve makeret tekst ved brug af de aktuelle indstillinger for fremhævelse.

Udseendet af Fremhæv knappen reflekterer disse indstillinger. Knappernes baggrundsfarve såvel som selve navnet på kanppen vil tjene som en påmindelse om de aktuelle indstillinger for Markering. For yderligere information om Fremhævelse se venligst Fremhæve indstillinger i INdlæringsværktøj afsnittet.

Ved siden af Fremhæv knappen er Navigeringstilstand knapperne. Disse knapper viser den aktuelle navigeringstilstand (vist med gult omrids), og giver dig mulighed for at skifte fra en tilstand til en anden.

Til slut i det øverste højre hjørne finder du Maksimer vindue knappen. Dette valg vil maksimere størrelsen af tekstarealet ved at skjule alle knapper og ikoner. For at vende tilbage til normal visning skal du trykke på den blå bjælke ved toppen af skærmen.

Nedenunder tekstområdet er Navigering knapperne og et Informationsvindue.

Navigeringsknapperne er:

Afspil og Stop knapperne. Disse to knapper vil skifte med at vise valget, som aktuelt ikke er i brug. De kan findes imellem Tilbagespoling og Hurtigt fremad knapperne.

Tilbagespoling og  Hurtigt fremad knapperne. De benyttes til at flytte tilbage og fremad igennem teksten. For at aktivere Tilbagespoling eller Hurtigt fremad knappen, tryk en gang. Afspilleren vil annoncere graden af progression, mens den flytter igennem teksten. For at afslutte dette tryk Tilbagespling eller Hurtigt fremad knappen igen, eller Afspil for at starte med at læse fra den nye position.

Til slut vil du i den nederste venstre hjørne finde Progressionsbjælken, som estimerer din position indenfor teksten. Ved at tappe den to gange vil du være i stand til at hoppe til en anden position i bogen. Denne funktion kan deaktiveres i Skrifttype og typoggrafi undermenuen i  Visuelle indstillinger menuen. Også i det nederste højre hjørne er Informationsvinduet. Dette område benyttes til at vise information, herunder:  titlen for den aktuelle bog, sti for placering og type, antallet af sider, overskrifter og totaltiden. Tap dette område for at maksimere og minimere størrelsen af dette område.

## Åbn en bog

For at åbne en bog:

- Tryk Hjem knappen for at få adgang til hovedmenuen.

- Fra Hovedmenuen vælg Åbn bog ikonen. Åbn bog dialogen vil komme til syne.

- I denne dialog boks kan brugeren vælge den bog, der skal åbnes.

- For at åbne den valgte bog tryk Åbn knappen. Afspilleren vil lukke menuen, og indlæse den valgte bog. Du kan også vælge Annuller, eller trykke Escape for at komme tilbage til menuen.

Eksempel: Vælg SD kortet ved at pile ned med navigeringstastern, og tryk

      - Højre pil for at åbne SD filen

      - Pil ned  for at vælge digital lydbog.

      - Højre pil for at åbne bogliste

      - Pil ned for at fremhæve valg

      - Enter tast for at åbne bogen (Enter tast - midten af fire-vejs navigering)

Du kan kun åbne en bog af gangen. Hvis du åbner en anden bog, vil den første blive lukket.

Bemærkning: Visse RFB&D bøger er beskyttet af en PIN kode. I dette tilfælde vises der en dialogboks, hvor du skal indtaste din PIN kode. For yderligere information kontakt venligst Adgangskode beskyttede bøger afsnittet.

Du kan også benytte Åbn bog til at åbne .txt dokumenter eller Musik bogen.

### Åbn sidst aktive bog

Ved bunden af Åbn bog dialogen finder du en checkboks, kaldet Åbn sidst aktive bog. Vælg denne, hvis du automatisk gerne vil have den sidst læste bog åbnet, når du starter ClassMate.  Dette punkt er fravalgt som standard.

Hvis afspilleren ikke er i stand til at åbne den sidste bog, vil Åbn bog dialogen bede dig om at vælge den rigtige bog.

Bemærkning: Vær sikker på, at bogen er aktiv (åben), når du slukker for afspilleren.

## Lytte til musik

For at lytte til musik:

- Tryk Hjem knappen for at få adgang til hovedmenuen.

- Fra Hovedmenuen vælg Åbn bog ikonen. Åbn bog dialogen vil komme til syne.

- I denne dialogboks åbn Musikfiler, og vælg Musik bogen.

- For at åbne Musik bogen tryk Åbn knappen. Afspilleren vil lukke menuen, og indlæse Musik bogen. Du kan også vælge Annuller, eller trykke Escape for at komme tilbage til menuen.

- Benytte piletasterne eller pennen til at vælge den sang, du vil lytte til. Tryk Afspil eller Enter for at starte sangen.

- Mens den spiller benyt Venstre og Højre pile for at flytte til den forrige eller næste sang i listen.

Bemærkning: Når den er i Shuffle tilstand, vil alle dine filer blive afspillet i en kontinuerlig sløjfe.

### Shuffle tilstand (kun musik)

Tryk Shuffle knappen for at skifte imellem Shuffle tilstand TIL og Shuffle tilstand FRA: Shuffle tilstand valget findes kun i værktøjslinjen, når du lytter til musik. Når Shuffle tilstande er aktiveret, vil ClassMate tilfældigt afspille sange fra din musik mappe efter dit første valg. Når Shuffle tilstande er deaktiveret, vil afspilning følge den rækkefølge, som sangene præsenteres i.  Uanset om Shuffle tilstand er til eller fra, kan du anvende Venstre og Højre pile til at flytte til forrige eller næste sang. Standard indstillingen er Shuffle tilstand FRA.

## Fjern en bog

For at fjerne en bog:

- Tryk Hjem knappen for at få adgang til hovedmenuen.

- I hovedmenuen vælg Fjern en bog ikonen. Der vil blive vist en trævisning over alle bøger, der findes i afspilleren.

- Vælg bogen, du vil fjerne, og vælg dernæst Fjern knappen. Afspilleren vil bede dig om at bekræfte, at bogen skal fjernes.

- Du kan også vælge Annuller, eller trykke Escape for at komme tilbage til menuen.

Du kan også fjerne en bog ved at slette den fra SD kortet ved brug af SD kortlæseren.

Bemærkning: Bogmærker, stemmenotater og tekstnotater, som er knyttet til denne bog, vil alle blive fjernet, når bogen fjernes.

Du kan også anvende Fjern en bog til at fjerne et dokument.

## Læs en bog

For at læse en åben bog:

- Tryk Afspil knappen. Afspilleren vil læse bogen, mens teksten fremhæves. Efterhånde, som det skrider fremad, vil skærmen rulle ned for at følge med teksten, som læses op.

- For at stoppe oplæsningen tryk Afspil knappen igen.

Bemærk, at du også kan bruge Afspil/Stop ikonen , som findes ved bunden af skærmen.

Du kan også bruge Afspil til at læse et dokument.

## Anvende pennen

Pennen kan benyttes til at udføre valg på berøringsskærmen. Den kan benyttes til at trykke på ikoner og vælge tekst.

Der er to måder at vælge tekst på ved brug af pennen: Du kan tappe, eller tappe og trække.

### Tap

- Hvis du tapper en gang på berøringsskærmen, vil markøren blive vist på dette sted.

- Hvis du tapper gange det samme sted, vil du vælge det pågældende ord.

- Hvis du tapper tre gange, vil du vælge hele linjen.

- Hvis du tapper fire gange, vil du vælge hele afsnittet.

### Tap og Træk

En anden måde at vælge tekst på, er at tappe og trække. Dette benyttes til at vælge et bestemt element eller tekstpassage. For at udføre valget så tap ved starten af teksten, du vilvælge, og træk pennen hen over teksten helt tilslutningen af den passage, der har interesse.

## Anvende tastaturet

Afspillerens interne tastatur benyttes med Ordbogen, når der bruges Find tekst, når der indtastes Tekstnotater, og når du indtaster dit brugernavn i Om  vinduet.

Den øverste del af tastaturfunktionen er tekstredigeringsboksen. Det er her, du indtaster ordet, du kigger efter (i ordbogen eller find tekst). Det er også stedet, hvor du skriver et Tekstnotat.

Resten af siden benyttes af selve tastaturet. Den øverste række består af ABC, PC, Accenter, Backspace og Nulstil knapper.

Hvis du vælger ABC , vil alle bogstaverne vises i alfabetisk rækkefølge. Hvis du vælger PC , vil bogstaverne blive arrangeret på samme måde som på et computer tastatur.

Tryk Accenter knappen for at få adgang til Accenter tastatur layoutet. Herfra kan du vælge imellem mulige bogstaver med accenter.

Tryk OK tasten for at acceptere det indtastede ord elle tekst i dit tekstnotat - du vil derefter komme tilbage til bogen.

Til højre for Accenter knappen er Backspace tasten . Den er udformet som en pil, der peger mod venstre. Den benyttes til at slette et bogstav, som er placeret til venstre for markøren.

Den sidste knp i den øverste række er Nulstil tasten  . Den benyttes til at slette tekst, som er indtastet i tekstredigeringsboksen.

Den næste række benyttes til Tal, og en mangfoldighed af nyttige symboler. Du vil finde alle bogstaverne i alfabetet på de næste tre linjer.

Den første knap i den nederste række er Skift tasten . Den er udformet som en pil, der peger opad. Den benyttes til at ændre alle bogstaver fra store til små bogstaver. Skift tasten ændrer også den første linje med tal til symboler. Ved siden af Skift tasten er Mellemrum, som benyttes til at indsætte mellemrum i teksten. Benyt CAPS tasten, hvis du vil skrive mere end et stort bogstav.

Til slut oven over OK tasten i det højr ehjørne er Afspil tasten . Den benyttes til at høre tekst, som er indtastet i tekstredigeringsboksen.

## Tilføj stemmenotat

Uanset hvilket filformat, du anvender, er det muligt at optage Stemmenotater.

For at optage et Stemmenotat skal markøren flyttes til det sted i bogen, hvor du vil tilføje et Stemmenotat. Stop afspilningen ved brug af Afspil knappen.

Tryk og hold Optag knappen . Du kan nu tale ind i mikrofonen, som findes i det øverste venstre hjørne på afspilleren. For at stoppe optalegelsen slippes Optag knappen. Alternativt kan du også trykke og slippe Optage knappen for at starte optagelsen, og trykke ige for at stoppe. Dette er nyttigt, når der skal optages i længere tid. I begge tilfælde vil Informationsvinduet blive rødt for at indikere, er der foregår en optagelse. En meddelelse vil informere dig om, at der er blevet indsat et notat. Denne meddelelse annoncerer også et notatnummer. Der vises en mikrofon ikon i teksten det sted, hvor stemmenotatet blev optaget.

For at holde en pause i optagelsen tryk Afspil tasten. For at annullere optagelsen tryk Escape knappen.

For at afspille et Stemmenotat, skal du placere markøren foran mikrofonikonen ved brug af Navigeringsknapperne eller Pennen, og trykke  Enter.

For at søge efter eksisterende Stemmenotater kan du bruge Søg markeringer punktet, som findes underIndlæringsværktøjer. Herfra kan du Søge alle markeringer eller Søge Stemmenotater.

For at fjerne Stemmenotater så benyt Fjern tasten enten i Søg alle markeringer eller Søg stemmenotater menupunkterne.

Bemærkning: Du kan kun optage stemmenotater, hvis SD kortet IKKE er skrivebeskyttet. Hvi sdu når maksimum kapaciteten for SD kortet, vil optagelsen automatisk stoppe, stemmenotatet vil blive gemt, og meddelelsen "Optagelse stoppet, ikke mere hukommelse" vil blive vist.

## Navigere menuer.

Du kan navigere menuer på to forskellige måder. Du kan benytte fire-vejs navigering knapperne til at vælge det ønskede menupunkt, eller du kan anvende berøringsskærmen.

Når du bruger Fire-vejs navigering  knapperne, kan du flytte fra en ikon til den næste. Når du er klar til at udføre dit valg, så tryk Enter knappen, som er i midten af Fire-vejs navigering pilene.

Hvis du anvender berøringsskærmen, skal du blot finde det ønskede menupunkt, og tappe på det for at aktivere det.

## Navigere en bog

Du kan navigere til enhvert sted i en valgt bog. For at gøre dette skal du vælge navigeringstilstand.

Der er to navigeringstilstande: DAISY og Tekst. Hver tilstand er repræsenteret ved en knap ved toppen af skærmen. Vælges den ene tilstand, vil det deaktivere den anden tilstand. Den valgte tilstand vil have et gult omrids.

### DAISY tilstand

For at vælge DAISY tilstanden skal du være sikker på, at DAISY knappen ved toppen af skærmen er valgt (gult omrids). Når du er i DAISY tilstand, vil Op og Ned navigeringsknapperne vælge et navigeringsniveau, og Venstre og Højre navigeringsknapperne navigere indenfor dette niveau. Afspilleren vil flytte til det ønskede sted.

DAISY niveauerne er som følger: Side, Frase, Tidshop 1 minut, og Niveau.

Hvis bogen er i tekstformat (TTS bruges), er følgende niveauer mulige: Tegn, Ord, Sætning og Afsnit.

Bemærk, at DAISY navigeringstilstanden kun kan anvendes overfor Digitale lydbøger (DTB) og Tekstbøger.

For som et eksempel at hoppe tre minutter fremad i teksten:

- Vær sikker på, at du er i DAISY navigeringstilstand  (DAISY vises med gult omrids ved toppen af skærmen).

- Tryk Op (eller Ned), indtil du hører "Tidshop: et minut".

- Tryk Højre pilen tre gange. Afspilleren vil hoppe tre minutter frem i teksten.

Bemærkning: For at hoppe tilbage skal du blot trykke Venstre knappen i stedet for Højre.

### Teksttilstand

For at vælge Tekst tilstanden, skal du være sikker på, at Tekst knappen ved toppen af skærmen er valgt (gult omrids).

Når du er i Tekst tilstand, kan du anvende navigeringsknapperne til at flytte til forskellige steder i bogen.

- Vær sikker på, at du er i Tekst navigeringstilstand  (Tekst vises med gult omrids ved toppen af skærmen).

- Hvis bogen afspilles, så tryk Pause for at stoppe afspilningen.

- Benyt Fire-vejs navigeringspilene for at flytte til det ønskede sted i bogen.

- Tryk Afspil for at starte læsningen fra dette sted.

## Rulle igennem en bog, mens den afspilles

Under læsning af en DTB eller Tekst bog i Tekst navigeringstilstand, er det muligt at se teksten, som kommer før eller følger bagefter passagen, som netop læses op. Du kan rulle tilbage eller frem i forhold til den valgte passage ved at trykke og holde Pil Op eller Pil ned. Slip piletasten for at stoppe rulningen. Når afspilleren begynder at læse fra den næste valgte passage, vil teksten automatisk rulle tilbage til dette sted.

For at navigere igennem filerne, der findes i Musik eller Andre bøger mapperne så benyt Pil op og Pil ned for at flytte fra en fil til den næste, og tryk Afspil for at starte.

## Gå til side/overskrift

Hvis bogens struktur tillader det, kan du Gå til enhver bestemt side eller overskrift i en indlæst bog.

For at Gå til en side så tryk i teksten Gå til side/overskrift tasten en gang. Gå til side dialogen vises.

For at Gå til overskrift så tryk i teksten Gå tilside/overskrift tasten to gange. Gå til overskrift dialogen vises.

På dette sted er der to måder at indtaste side og overskriftsnummer:

- Ved brug af pennen indtastes det ønskede sidenummer ved at trykke på tallene på berøringsskærmen, og der afsluttes ved at trykke OK pådet numeriske tastatur.

- Brug navigeringsknapperne fo at gå til det ønskede nummer, og tryk Enter tasten i midten af navigeringstasterne for at vælge det. Afspilleren vil gå til den valgte side. Du kan også trykke Annuller tasten (det røde "x" i det øverste højre hjørne), eller Escape knappen for at vende tilbage til bogen.

Bemærk, at Gå til side/overskrift funktionen kun kan anvendes i Digitale lydbøger (DTB) og Tekstbøger.

## Find tekst

Du kan bruge afspilleren til at finde bestemte tekstpassager i den aktuelle bog.

For at søge efter tekst:

- Tryk Gå til side/overskrift knappen, og vælg Find tekst punktet ved bunden af skærmen. Find tekst dialogen vil komme til syne.

- Indtast teksten, du ønsker at finde i redigeringsboksen, og tryk  OK knappen. Forekomster vinduet vil blive vist. Søgeordet vil blive vist i Rediger boksen. Den første forekomst af søgeordet vil blive vist i boksen neden under. Antallet af forekomster af ordet vises ved bunden af skærmen.

- Benyt piletasterne ved toppen af skærmen til at flytte til den forrige eller næste forekomst af ordet, eller tryk Hop for at hoppe til dette ord i teksten.

- Hvis du i stedet for ønsker at ændre eller modificere søgningen, så tryk Tastatur knappen til højre for redigerboksen i Forekomster vinduet.

Bemærk, at Find tekst funktionen kun kan anvendes i Digitale lydbøger (DTB) og Tekstbøger.

# Indstillinger

## Visuelle indstillinger

For at ændre de Visuelle indstillinger så tryk i hoveddialogen Hjem og vælg Visuelle indstillinger. Herfra vil du være i stand til at ændre følgende indstillinger.

### Skrifttypestørelse/Typografi

Dette punkt giver dig mulighed for at vælge størrelse og typografi af skrifttyperne, der benyttes til at vise teksten. For at ændre størrelsen af bogstaverne benyt navigeringspilene eller pennen til at vælge et tal i den venstre kolonne. For at ændre størrelsen af bogstaverne benyt navigeringspilene eller pennen til at vælge et tal i den venstre kolonne. En boks ved bunden af skærmen viser, hvorledes teksten vil se ud med den nye skrifttypestørrelse og typografi. En checkboks ved bunden giver dig mulighed forat aktivere/deaktivere Progressionsbjælken. Den er placeret i det nederste venstre hjørne i hovedvinduet. Den giver dig mulighed for at estimere din position i teksten. Den giver dig også mulighed for at hoppe til en anden position i teksten.

### Farve tekst/baggrund

Dette menupunkt giver dig mulighed for at vælge farven for teksten og baggrunden. Benyt navigeringspilene eller pennen til at vælge den bedste kombination af farver for dig.

Bemærkning: Hvis du vælger hvidt på hvidt eller sort på sort, vil kun den aktuelt valgte sektion, som læses, være synlig.

### Kontrast

Benyt dette menupunkt til at justere kontrasten for afspilleren. En højere kontrastværdi betyder, at forskellen imellem hvidt og sort være større, end den vil være ved lavere kontrastværdier.

Benyt pennen eller Pil op og Pil ned navigeringsknapperne til at udføre ændringer.

### Afstand ord/linje

Du kan benytte gliderne til at forøge eller formindske afstanden imellem ord og linjer.

Flyt fra en glider til den næste ved at bruge Pil op og Pil ned knapperne, og juster afstanden ved brug af Venstre og Højre navigeringsknapper. Du kan også anvende pennen til at ændre afstanden.

### Lodret markørplacering

Benyt dette punkt til at justere positionen af markøren på skærmen under læsning af teksten. Du kan vælge imellem at have markøren ved toppen, i midten eller ved bunden af skærmen. Denne indstilling giver dig mulighed for at positionere den fremhævede tekst, som vises på skærmen, når du lytter til en bog.

### Standard

Dette punkt giver dig mulighed for at vende tilbage til de oprindelige visuelle indstillinger.

## Audioindstillinger

For at ændre de Audioindstillinger så tryk i hoveddialogen Hjem og vælg Audioindstillinger. Herfra vil du være i stand til at ændre følgende indstillinger.

### Valg af afpilningstype

Afhængigt af bøgerne er der mulighed for to typer af afspilning. Hvis bogen inkluderer fuld audio, vil du vær i stand til at lytte til en indtalt oplæsning af teksten. Hvis bogen inkluderer fuld tekst, vildu have muligheden for at lytte tit indholdet ved brug af Tekst til tale funktionen.

For at anvende en afspilningstype på en afspiller så tryk Hjem, og vælg Audioindstillinger. Den første ikon vil give dig mulighed for at skifte imellem en indtalt stemme eller Computer stemmen (Tekst-til-tale).

Hvis den valgte bog indeholder begge typer, vil afspilningen blive genoptaget i den gemte type. Hvis bogen kun har en tilstand, vil afspilningen vælge denne type i stedet for den gemte type. Under afspilning vil brugeren være i stand til at ændre typen af afspilning, hvis begge er understøttet af bogen.

Stemmetypen vil vlive gemt i flash hukommelse for næste session. Der gemmes kun en afspilletype for hele afspilleren, ikke for hver bog.

Der er tre typer af bøger, der kan hentes.

- Kun Audio: Disse bøger har en indtalt menneskestemme for oplæsning af teksten. Af og til kan bogen vil lavet med tekst til tale. Den skrevne tekst vil ikke være tilstede.

- Kun Tekst eller Tekstfiler: Den skrevne tekst vil blive vist på skærmen, men der vil ikke være optaget nogen stemme. For at kunne høre teksten skal du bruge en computerstemme (Tekst til tale).

- Tekst plus Audio: Den skrevne tekst vises på skærmen, og du har mulighed for at høre den indspillede menneskelige eller computer (tekst til tale) stemme læse teksten op.

### Audio brugerflade

Denne punkt giver dig mulighed for at beslutte, om du vil høre menuerne på afspilleren, eller hvis de skal være stille. Valgmulighederne inkluderer: Audio brugerflade TIL og Audio brugerflade FRA.

Bemærkning: Audio brugerflade FRA vil også dæmpe kommandoerne, som findes i ordbogsprogrammet.

### Hastighed og lydstyrkeindstillinger

Benyt dette punkt til at Hastigehden og Lydstyrken for din afspiller. Det første punkt er Hastighed. Dette justerer hastigheden, som teksten læses op med. Det andet punkt giver dig mulighed for at justere lydstyrken for afspillerens eksterne højttaler. Det sidste punkt giver dig mulighed for at sætte lydstyrken, når der benyttes hovedtelefoner til at lytte med. Ved bunden af skærmen er der mulighed for at slå deet lydsignal fra, som høres, når der trykkes en knap. De kaldes for tasteklik. Fravælg denne boks for at slå tasteklik fra.

### Tekst til tale valg

I nogle lande vil der være andre TTS systemer. For at skifte imellem engelsk TTS og en anden så tryk TTS valg knappen for at skifte imellem dem. Navnet på den valgte TTS vil blive annonceret, når knappen trykkes.

### Standard

Dette punkt giver dig mulighed for at vende tilbage til de oprindelige audio indstillinger for afspilleren..

## Timer tilstand

Det er muligt at sætte en timer op, som automatisk vil stoppe afspilningen af en bog efter et bestemt stykke tid.

For at sætte Timer funktionen op:

- Tryk Hjem knappen, og vælg Timer tilstand punktet. På dette sted vil der være adskillige timer tilstande tilgængelige.

- Vælg længden af den tid, afspilningen for fortsætte, inden den stopper. Straks valget er gjort, vil alle menuer blive lukket.

- Afspilning genoptages automatisk. Afspilleren vil automatisk stoppe oplæsningen, når den valgte tid udløber.

Straks den er aktiveret, kan du altid deaktivere Timer tilstanden ved at vælge Timer FRA i menuen.

## Kalibrering

Kalibrering er måde at bibeholde nøjagtigheden af berøringsskærmen.

Du vil blive bedt om at kalibrere afspilleren, når den første gang tages i brug. Du kan også vælge at kalibrere afspilleren manuelt.

For at kalibrere berøringsskærmen trykkes og holdes  Indlæringsværktøj knappen i to sekunder. Det vil vises et vindue. Du vil blive bedt om at røre forskellige regioner på skærmen ved brug af pennen.

Hvis du ikke mener, at berøringsskærmen reagerer nøjagtigt, når du trykker, kan der være behov for at kalibrere skærmen.

# Indlæringsværktøj menu

## Indlæringsværktøj menupunkter

Indlæringsværktøj menuen indeholder punkterne, listet neden under. Du udfører dine valg ved at flytte den grønne boks rundt om dit valg.

### Fremhævet tekst

For bøger, som findes i DTB og Tekstfiler mapperne, er det muligt af fremhæve tekstpassager. Der er mange typer af fremhæve muligheder. Se venligst Fremhæve indstillinger for at lære, hvorledes de forskellige typer af fermhævelser vælges.

For at fremhæve en tekstpassage:

- Tryk Afspil knappen for at stoppe oplæsningen af bogen.

- Benyt Navigeringspilene (kun i Tekst tilstand) for at flytte til startten af den tekst, du ønsker at fremhæve.

- Tryk INdlæringsværktøj menuen, og vælg Fremhæve. Du vil komme tilbage til teksten.

- Brug Navigeringspilene til at flytte til slutningen af teksten, du ønsker at fremhæve.

- Tryk Enter knappen. Den valgte tekst vil blive fremhævet i hendhold til dine indstilinger.

Alternativ metode 1:

Du kan også anvende pennen til at fremhæve dele af teksten.

- For at gøre dette skal du trykke Afspil knappen for at stoppe oplæsningen af bogen.

- Træk Pennen hen over den del af teksten, du vil fremhæve.

- Tryk Fremhæv knappen, placeret ved toppen af skærmen.

- Tryk Afspil for at genoptage afspilningen.

Alternativ metode 2:

For at fremhæve tekstafsnittet, der aktuelt læses op, eller valgt tekst med pen.

- Tryk Afspil knappen for at afbryde oplæsningen. Afspilleren vil have valgt hele valget.

- Tryk Indlæringsværktøj knappen, og vælg Fremhæv.

- Tryk Afspil knappen for at genoptage oplæsningen. Den valgte tekst vil blive vist fremhævet.

Bemærk, at du ikke kan fremhæve en passage med to forskellige typer på samme tid. Fremhæves en tekst anden gang, vil den første fremhævelse blive fjernet og erstattet med den anden.

Se Anvende pen sektion for information om hvorledes, pennen anvendes til at vælge tekst.

Du vil bemærker, at Fremhæv knappen ved toppen af skærmen vil repræsenterede den valgte fremhævelse.

Mulighederne for fremhævelse inkluderer følgende: fremhævelse i gul, grøn, lyserød eller blå, eller i den avanceret tilstand for fremhævelse også understreg, fed, fremhæve med stjerne, cirkel eller kvadratiske symboler.

For at søge efter eksisterende Fremhævemarkeirnger kan du bruge Søg markeringer punktet, som findes underIndlæringsværktøjer. Herfra kan du Søge alle markeringer eller Find fremhævelse.

For at slette Fremhævemarkeringer skal du anvende Slet tasten i enten Søg alle markeringer vinduet, eller, når du søger efter en bestemt type af markering, i Naviger markeringer undermenuen.

### Fremhæve indstillinger

For at justere fremhæve indstillinger:

- Tryk Afspil knappen for at afbryde oplæsningen.

- Tryk Indlæringsværktøj knappen, og vælg Fremhæve indstillinger. En dialog box vil blive vist, hvor du kan selv vælge fremhævefarven. Hvis du ud over farvevalgene også vil anvende avancerede indstillinger, skal du vælge Avanceret tilstand, hvorefter du vil få andre muligheder at vælge imellem.

- Tryk Enter for at bekræfte dit valg.

Fremhæv knappen ved toppen af skærmen vil ændre sit udseende for at afspejle de ændringer, du har udført under Fremhæv indstillinger. På denne måde vil du vide, hvorledes effekten vil være, når du beslutter dig for at fremhæve en passage ved brug af Fremhæv knappen. Når du ændrer indstillingerne, vil udseendet af knappen ændres tilsvarende.

### Tilføj tekstnotat

Du kan indtaste tekstnotater for alle typer af formater. Du kan skrive op til 128 tegn for hvert tekstnotat.

For at indtaste et tekstnotat:

- Tryk Afspil for at afbryde oplæsningen.

- Benyt Navigeringspilene (kun i tekstnavigeringstilstand) elller din pen for at finde det sted, hvor du vil indsætte dit tekstnotat. Placer markøren det sted, hvor du vil indsætte tekstnotatet.

- Tryk Indlæringsværktøj knappen, og vælg Tekstnotat fra de mulige ikoner.

- Det vil vises et dialogvindue.

- Benyt det grafiske tastatur til at indtaste et tekstnotat i redigeringsboksen.

- Tryk OK, når du er færdig med teksten.

Afspilleren vender tilbage til teksten. Du vil bemærke, at der vises en ikon ved stedet for Tekstnotatet. Tryk Afspil for at genoptage oplæsningen af bogen.

For at lytte til et tekstnotat placeres markøren foran tekstnotat ikonen, og Enter knappen trykkes.

For at læse indholdet af et tekstnotat placeres markøren foran ikonen, og Værktøjer knappen trykkes, efterfulgt af Tekstnotat knappen.

For at søge efter eksisterende Tekstnotater kan du bruge Søg markeringer punktet, som findes underIndlæringsværktøjer. Herfra kan du Søge alle markeringer eller Find tekstnotater.

For at fjerne Tekstnotater så benyt Fjern tasten enten i Søg alle markeringer eller Søg tekstnotater menupunkterne.

Bemærkning: Du kan kun tilføje tekstnotater, hvis SD kortet IKKE er skrivebeskyttet.

### Tilføj bogmærke

Hvis du ved en senere lejlighed gerne vil kunne vende tilbage til at bestemt sted i bogen, kan du anvende Tilføj bogmærke funktionen. Du kan indsætte bogmærker i alle typer af filformater.

For at sætte et bogmærke:

- Tryk Afspil for at afbryde oplæsningen.

- Benyt Navigeringspilene (kun i tekstnavigeringstilstand) elller din pen for at finde det sted i bogen, hvor du vil indsætte et bogmærke.

- Tryk Indlæringsværktøjer knappen.

- Vælg Bogmærke punktet. Afspilleren vender tilbage til teksten. Der vises en bogmærkeikon ved markørens position i teksten.

For at søge efter eksisterende Bogmærker kan du bruge Søg markeringer punktet, som findes underIndlæringsværktøjer. Herfra kan du Søge alle markeringer eller Find bogmærker.

For at fjerne Bogmærker så benyt Fjern tasten enten i Søg alle markeringer eller Søg bogmærker menupunkterne.

### Navigere markeringer

Benyt denne mulighed til at finde fremhævelser, bogmærker, tekstnotater, stemmenotater og alle markeringer.  Du kan også få adgang til Exporter tekstnotat funktionen.

- Efter at have valgt typen af markering, du vil kigge efter, vil du komme over i Søg markeringer dialogen. Du vil være i stand til at flytte til den forrige eller næste markering af denne type i teksten ved at bruge Forrige og Næste pilene ved toppen af skærmen.

- For at flytte til placeringen for en bestemt markering i teksten trykkes Hop. Dette vil give dig mulighed for at få adgang til markeringen, eller til at starte afspilningen af bogen fra dette sted.

- For at slette en vilkårlig markering trykkes Fjern knappen ved bunden af skærmen. Du vil blive bedt om at bekræfte, at du virkeligt vil slette markeringen.

Bemærk, at hvis du vil navigere Fremhævelse markeringer, vil du blive bedt om at vælge en type af fremhævelse, eller vælge dem alle.

### Slette markeringer.

For at slette Markeringer benyttes Naviger markeringer punktet, som findes under Indlæringsværktøjer. Herfra kan du Søge alle markeringer, eller søge efter en bestemt type af markering. Straks den er fundet, så benyt Fjern knappen for at fjerne markeringen fra teksten. Du vil blive bedt om at bekræfte, at du virkeligt vil slette markeringen.

### Eksportere tekstnotater

For at eksportere tekstnotater fra en aktiv bog:

- Bogen skal være åbnet og indeholde tekstnotater.

- Tryk Indlæringsværktøjer knappen.

- Vælg Naviger markeringer.

- Vælg Eksporter funktionen. Dette bringer Exporter dialogen frem.

- Tryk Eksporter knappen.

Bogens tekstnotater vil blive eksporteret til en xml fil, placeret på SD kortet i $VRExport mappen. Filen vil have det samme navn som bogen.

Bemærkning: For at eksportere tekstnotater skal du være sikker på, at SD kortet ikke er fyldt op eller skrivebeskyttet.

Benyt Backup funktionen til at finde tekstnotater fanen i ClassMate companion til at oprette en kopi af dine tekstnotater på din computer. Konsulter venligst Oprette en backup af tekstnotater afsnittet i ClassMate Companion brugervejledning for yderligere information.

### Konsulter ordbog

Afspilleren kommer forsynet med en indbygget ordbog (engelsk). Du kan benytte denne ordbog til at finde definitioner af ord, som vises i teksten, eller til at tjekke stavningen af ethvert ord, der dukker op.

Ordbogen, som anvendes i ClassMate afspilleren, er baseret på Oxford American Minidictionary copyright 2004 Oxford University Press Inc.

For yderligere information konsulter venligst Ordbog afsnittet.

# Ordbog

Ordbogen, som anvendes i ClassMate afspilleren, er baseret på Oxford American Minidictionary copyright 2004 Oxford University Press Inc.

Der er to metoder til at få adgang til ordbogen:

- I Indlæringsværktøjer menuen vælges Ordbog punktet

- Ved at trykke Ordbog knappen

## Slå ord op

### Slå op ord i teksten

Hvis du læser en tekst og ønsker at slå et ord ord, skal du vælge det med pennen, og trykke Ordbog knappen. Du kan også benytte Indlæringsværktøjer knappen til at få adgang til menuen. På dette sted kan du vælge Ordbog punktet.

Afspilleren åbner Ordbog dialogen med det valgte ord i en komboboks. Definitionen vil vises neden under.

Komboboksen giver dig også mulighed for at kigge efter tilsvarende ord. Med pennen kan du trykke pilen til højre for boksen for at få adgang til denne liste over ord. Dette kan være nyttigt, hvis det oprindelige ord ikke eksisterer, eller er stavet forkert.  Vælg det rigtige ord fra listen, og dets definition vil vises neden under boksen.

### Slå andre ord op

Hvis du vil slå definitionen op for andre ord, kan du gøre dette ved at indtaste ordet i den øverste redigeringsboks. For at indtaste det nye ord skal du trykke tastaturikonen  til højre for redigeringsboksen. Benyt tastaturet til at indtaste et ord. Når du er færdig, så tryk OK. Du vil komme tilbage til Ordbog dialogen.

### Slå ord op i en definition

For at finde en definition af et ord i en definition skal du vælge ordet, og trykke på Ordbog knappen.

## Ordbog funktioner

### Stavelse, stav og ord

Til venstre for redigeringsboksen er der tre knapper, Stavelse knappen, Stav knappen og Ord knappen. Stavelse knappen vil opdele det valgte ord i stavelser. Dette punkt fungerer kun, hvis ordet findes i ordbogen. Stav knappen vil bogstavere ordet. Ord knappen benyttes til at annoncere ordet ved brug af TTS.

### Andre funktioner

Ved toppen of ordbogdsdialoegn finder du Hop, Kontest, og Definition knapperne. Hop  knappen vil finde alle forekomster at det valgte ord. Ved bug af Forrige  og Næste  knapperne kan du flytte fra en forekomst til den næste. Kontest knappen  giver dig mulighed for at se ordet, som det forekommer i teksten. Hvis du trykker Definition knappen, mens du er i kontekst tilstand, vil du komme tilbage til definitionsdialogen. Ved bunden af skærmen finder du Afspil and Stop knapperne. Benyt  Afspil knappen til at høre definitionen for det valgte ord. Tryk  Stop for at stoppe afspilningen af definitionen.

# Appendiks

## Ordbogsforkortelser

a b b r. : abbreviation

a d j.: adjective

a d v.: adverb

a e r o n.: aeronautics

a n a t.: anatomy

a r c h i t.: architecture

a s s i m.: assimilated

a s t r o n.: astronomy

a t t r i b.: attributive

A u s t r a l.: Australian

b i o c h e m.: biochemistry

b o t.: botany

B r i t.: British

c.: century, circa

c h e m.: chemistry

c o m b.: combining form

c o n j.: conjunction

c o n t r.: contraction

d e r o g.: derogatory

e. g.: for example

e l e c t r.: electricity, electronics

e s p.: especially

e t c.: et cetera (and so on)

f e m.: feminine

g e o l.: geology

g r a m.: grammar

h i s t.: historical

i n f.: informal

i n t.: interjection

i n t e r r o g.: interrogative

l i t.: literary

m e d.: medical

m u s.: music

n.: noun

n. p l: noun plural

n a u t.: nautical

o b j.: objective

o r i g.: originally

p a r t.: participle

p h r.: phrase

p l.: plural

p o e t.: poetics

p o l i t.: politics

p o s s.: possessive

p r e p.: preposition

p r e s.: present

p r o n.: pronoun

r e f l.: reflexive

r e l.: relative

s i n g.: singular

s l.: slang

s u b j.: subjunctive

s y m b.: symbol

u s u.: usually

v.: verb

v. a u x.: auxiliary verb

v a r.: variant

## Ordbogslicens

Ordbogen, som anvendes i ClassMate afspilleren, er baseret på Oxford American Minidictionary copyright 2004 Oxford University Press Inc.

## Minimum Slutbruger vilkår

OEM shall include and shall obligate Resellers to include the following minimum terms in agreements with End Users:

      - License Grant. OEM (or Reseller) grants to End User a non-exclusive, non-transferable right and license to use the Nuance Software on a single OEM Product.

      - Ownership of Nuance Software. End User acknowledges that OEM and its licensors and/or suppliers retain all right, title and interest in and to the original, and any copies, of software which is incorporated into the OEM thereto. Without limiting the generality of the foregoing, End User agrees not to:  (i) modify, port, translate, or create derivative works of the OEM Product; (ii) decompile, disassemble, reverse engineer or attempt to reconstruct, identify or discover any source code, underlying user interface techniques or algorithms of the OEM Product by an means whatever, or disclose any of the foregoing; (iii) knowingly take any action that would cause any OEM Product to be placed in the public domain.

      - LIMITATION OF LIABILITY. OEM’S AND ITS LICENSORS’ LIABILITY TO END USER FOR ANY CLAIM ARISING UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE ARISING FROM THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED HEREIN, REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION WILL NOT EXCEED AGGREGATE FEES ACTUALLY PAID TO OEM DURING THE ONE YEAR PERIOD PRECEDING SUCH CLAIM.

      - CONSEQUENTIAL DAMAGE. IN NO EVENT SHALL OEM OR ITS LICENSORS OR SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OR REVENUES AND LOSS OF PROFITS, EVEN IF OEM HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)

# Tekniske specifikationer

ClassMate Reader Specifikationer:

- Størrelse: 157 x 91 x 30mm (6.2 x 3.6 x 1.2 tommer)

- Vægt med batteri: 250g (8,8 ounces)

- 3.5mm stereo Hovedtelefonstik

- Indbygget mono kuglekarakteristik mikrofon

- Indbygget 16mm 325mW højttaler

- Batteri: Lithium-Ion, 3.7V nominelt, 2 A H

- Batteri opladningstid: 4-5 timer

- Batteri afspilletid: 7 timers kontinuerlig afspilning af DAISY eller NISO bøger ved brug af hovedtelefon

- Strømforsyning: Switching type AC/DC. Input 100V – 240V, 50 – 60Hz passende for mange lande med plug adaptor.

- Driftstemperaturområde: +5 til +40 graders Celsius

- Batteriopladning temperaturområde : +5 til 35 graders Celsius

- Opbevaring og transport temperatur: -20 til 45 graders Celsius

- Driftsfugtighed: 5% til 90% (ikke kondenserende)

- Opbevaring og transport fugtighed: 5% til 95% (ikke kondenserende)

- USB  OTG kompatibel grænseflade med PC og Flash drev

- Secure Digital High Capacity (SDHC) card slot version 1.10 understøtter op til 2gb SD kort og 4gb/8gb SDHC kort

- Lydbogsbogformater: DAISY 2, 2.02 , NISO Z39.86 2002,/2005, NIMAS 1.1

- Audio Codecs: AMR-WB+, Audible.com Format 4, OGG Vorbis,  MP3, MPEG2, Wav ADPCM, Wav P.C.M, WMA 9.

- Filtyper: 3gp, aa, html, mp2, mp3, mpg, ogg, rtf, txt, wav, wma, xml

- Tekst-til-Tale: Nuance Vocalizer

- Stemmeoptagelse: Mono encoded i AMR-WB+ (.3GP filer)

- Encoding: 16 bit samples ved sampling frekvens på 25,600Hz med en bit hastighed på 20.8kbps

- DRM: 2002 PDTB1 (så kaldt I.P.P.) og 2006 PDTB2

Godkendte strømadapter

For ClassMate enheder, som sælges som medicinsk godkendte enheder, må kun den medfølgende strømadapter anvendes.

Brand: Fuhua, model: UE24WCP-050250SPA

Behandling og vedligeholdelse

For at holde din ClassMate ren anbefaler vi, at du med passende mellemrum tørrer overfladen af med en blød fugtig klud. Vrid kluden for at fjerne overskydende fugtighed. Anvend kun varmt vand. Anvend ikke nogen former for rensemidler.

Følsomhed overfor interferens

Der kan være en midlertidig forringelse af lyden, når ClassMate udsættes for et stærkt radiofrekvensfelt, elektrostatisk afladning eller støj i form af elektriske spidser.

FCC Advarsel

Dette udstyr er blevet testet og fundet at opfylde grænserne for en Class B digital enhed i henhold til del 15 i FCC reglerne. Disse grænser er designet til at give fornuftig beskyttelse imod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis ikke installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens overfor radiokommunikation. Men der er ingen garanti for, at interferens ikke kan forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens overfor radio og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opmuntres brugeren til at forsøge at rette interferensen på en eller flere af følgende metoder:

—Nyorienter eller omplacer modtagerens antenne.

—Forøg afstanden imellem udstyr og modtager.

—Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet ledningsnet end det, hvor modtageren er tilsluttet.

—Konsulter en forhandler eller en rutineret radio/TV tekniker for hjælp.

# Batteri sikkerhedsforeskrifter

- Anvend eller efterlad ikke batteriet nær ved varme eller ild. Gem ikke ved høje temperaturer

- Anvend kun ClassMate strømforsyningen til at lade batteriet

- Prøv ikke på at adskille eller ændre batteriet

- Kortslut ikke terminalerne

- Sænk ikke batteriet ned i vand, og undgå, at det bliver vådt

- Prøv ikke på at slå eller smide med batteriet

- Stik ikke noget i eller slå på batteriet med skarpe genstande eller en hammer.

- Prøv ikke på at lodde på batteriet

- Vend ikke den positive og negativ terminal

- Anvend ikke batteriet til andet formål end det, som producenten har i tankerne

- Prøv ikke at anvende andet batteri eller batterier af forskellige kapaciteter eller typer

- Hvis batteriet lækker eller der kommer væske i øjnene så gnid dem ikke. Rens i stedet for øjnene med rent rindende vand, og søg øjeblikkelig læge for at undgå skader

- Hvis batteriet lækker, og kommer i kontakt med huden, så rens øjeblikkeligt området med rent rindende vand for at undgå skader.

# Kontaktinformation

For yderligere information kontakt venligst HumanWare:

Service

1030, Rene-Levesque Blvd.

Drummondville, Quebec

Canada J2C 5W4

Telefon: 1 (819) 471-4818

Gratis nummer (Canada & USA): 1 (888) 723-7273

Fax: 1 (819) 471-4828

E-mail: ca.support@humanware.com

Web: www.humanware.com

Besøg venligst vor hjemmeside regelmæssigt. Du finder her en variation af indlæsningsværktøjer, og kan få noget at vide om de kommende funktioner.

Du vil også finde information om opgraderinger, rettelser af fejl og hvorledes de tages i anvendelse.

## Relaterede links

Recording for the Blind & Dyslexic: http://www.rfbd.org/

Du vil finde tusinder af menneske indtalte tekstbøger.

National Headquarters

20 Roszel Road

Princeton, NJ 08540

866-RFBD-585 (866-732-3585)

Bookshare (online library): http://www.bookshare.org/web/Welcome.html

Due to special funding received from the Office of Special Education Programs (OSEP), memberships for U.S. schools and qualifying U.S. students of all ages (K-12, post-secondary, continuing and adult education) are now free.

Don Johnston (learning resources): http://www.donjohnston.com/

Dette er en udgiver med stor fokus på studenter, som kæmper med læsning.

Der er en ny stærk lovgivning, som hjælper til med at sætte en standard for udgivere, og et sted, som huser udgivet materiale for studenter med læsevanskeligheder. For at finde ud af mere omkring dette initiativ se venligst følgende links:

NIMAS/NIMAC resource material: http://nimas.cast.org/

For spørgsmål og svar vedrørende NIMAC: http://www.nimac.us/faq.html