Trekker Breeze 1.2

Guía del usuario

Rev. 5- 20100409

# Información de Derechos Reservados

Derechos Reservados 2010. Todos los derechos reservados, HumanWare Canada.

Esta guía del usuario está protegida por el Derecho Reservado y pertenece a HumanWare, con todos los derechos reservados. La guía del usuario no puede copiarse en todo ni en parte, sin el consentimiento escrito de HumanWare.

Índice

Contents

Información de Derechos Reservados	2

Índice	3

Guía del usuario de Trekker Breeze	4

Bienvenido	4

Contenido del paquete	4

Descripción general	4

Descripción física	7

Descripción de tecla	10

Funciones básicas de los botones	10

Cómo usar el Breeze	11

Cómo llevar el Breeze	12

Explorar	12

Información a petición.	13

Grabar puntos de referencia	15

Rutas	16

Retorno (volver sobre sus pasos)	18

Obtener guía hacia un punto de referencia	19

Parámetros	20

Transferencia y copia de respaldo de los datos	24

Especificaciones técnicas	24

Precauciones de seguridad de la batería	24

Información de contacto de HumanWare	25

Acuerdo de licencia de usuario final	25

Aviso legal de Breeze	25

Guía del usuario de Trekker Breeze

# Bienvenido

Bienvenido a Trekker Breeze, una innovadora ayuda de orientación de HumanWare. Este manual describe las funciones y características de Trekker Breeze.

Antes de comenzar, le recomendamos especialmente que se tome el tiempo de analizar el contenido de su paquete Trekker Breeze y revise la documentación que se adjunta. Estos pasos garantizarán una configuración y funcionamiento de su Trekker Breeze sin problemas. Nota: En esta guía del usuario nos referiremos a Trekker Breeze como el Breeze.

# Contenido del paquete

Retire el contenido del paquete con precaución. Guarde la caja y los materiales del paquete  para utilizarlos en el futuro. Su paquete de Breeze contiene los siguientes materiales:

Dispositivo Breeze con una tarjeta SD de 1 Gibabyte instalada

Estuche de cuero con clip

Correa

Parlante con clip y cable

Adaptador de corriente

Cable USB-PC

Cordón

Introducción

CD que acompaña al dispositivo e incluye documentación y software

CD con audio guía

# Descripción general

El Breeze fue diseñado como una ayuda de orientación para ayudarlo a encontrar el camino. Breeze ubica su posición a través del Sistema de posicionamiento global (GPS) y la relaciona con los mapas digitales de su área. Puede grabar sus rutas mientras los realiza caminando. El sistema luego ofrece instrucciones detalladas sobre cómo navegarlos. Con Breeze, puede explorar sus alrededores y permitir que el sistema anuncie la información sobre las calles a medida que las encuentra. Si desea regresar a su punto de origen, Breeze está allí para brindarle instrucciones de giro para volver sobre sus pasos. El sistema también le permite grabar sus puntos de referencia en un recorrido. Se los anunciará automáticamente cuando pase por ellos.

Precaución: El sistema Breeze está diseñado como una ayuda de orientación exclusivamente y no debe utilizarse, en ningún momento, como la única ayuda mientras viaja. Cuando utiliza Breeze, el usuario siempre debe estar atento, alerta y prestar atención al área de alrededor inmediata. También se debe utilizar una ayuda de movilidad convencional como un bastón o un perro guía. Breeze no es un dispositivo de movilidad. Es responsabilidad del usuario utilizar este dispositivo con precaución. No utilice auriculares mientras camina por la calle.

## ¿Qué es GPS?

GPS, o Sistema de posicionamiento global, es un sistema de navegación compuesto por satélites que orbitan la Tierra. Los satélites envían señales al receptor GPS de su dispositivo. Estas señales se utilizan para medir su posición. Breeze utiliza esta información y establece la correspondencia con los mapas instalados en la tarjeta SD de Breeze.

La precisión de la información de ubicación GPS para productos comerciales como Breeze es actualmente superior o inferior a 10 metros (30 pies). Sin embargo, esto puede variar dependiendo de diversos factores que incluyen:

- ¿Cuán despejada es la vista del cielo que tiene el receptor?

- ¿Hay obstrucciones que bloqueen las señales como edificios altos o aleros?

- La posición de los satélites que se rastrean: superior, en el horizonte o en alguna parte en medio de ambos.

- ¿Cuántos satélites se están rastreando?

- ¿Hay presencia de nubes que cubren o están encima de las líneas eléctricas?

- ¿Cuán rápido se mueve el usuario?

El recorrido GPS se basa en una línea de recorrido, en lugar de saber si está de un lado o del otro del camino. Resulta útil pensar en que usted viaja por la mitad de la calle, incluso si no lo está haciendo.

Nota: El Gobierno de Estados Unidos de América mantiene y administra el GPS y es totalmente responsable por su precisión y mantenimiento. El sistema puede ser modificado en algún momento y, por lo tanto, afectar el desempeño de Breeze. La señal GPS no es precisa o tal vez no se pueda acceder a ella en todo momento, en especial, cuando viaja por un área rodeada por edificios altos.

## Mapas instalados en la tarjeta SD

El sistema GPS utiliza mapas electrónicos para brindar información práctica y detallada sobre todos los nombres de calles y rangos de direcciones para áreas urbanas, así como puntos de interés como bancos, restaurantes, farmacias. Los mapas de su área ya están instalados en la tarjeta SD de su dispositivo GPS. Use la herramienta Administrador de mapas del CD que acompaña a su equipo para instalar otros mapas. Puede tener instalados hasta cuatro mapas en el Breeze simultáneamente.

## Puntos de referencia

Los puntos de referencia son lugares determinados en sus rutas de viaje que ameritan ser marcados como puntos de referencia (el buzón de la esquina de la calle en la que debe girar), lugares que debe evitar (macetero en la acera) o un lugar al que debe ir (almacén). Puede crear un registro vocal para varios puntos de referencia. Se anunciará el punto de referencia cuando el usuario pase cerca de él, ya sea caminando o en un vehículo.

Los lugares que considere destinos posibles de su recorrido habitual, como su hogar, la casa de un amigo, su farmacia o restaurante preferido, pueden establecerse como puntos de referencia. Al hacerlo, puede solicitarle a Breeze que brinde instrucciones de orientación desde su posición actual hasta el punto de referencia seleccionado.

## Puntos de interés

Los puntos de interés son información disponible comercialmente como restaurantes, hospitales, bancos, estaciones de tren, incluidos en los mapas. Esta información se manipula junto con los mapas ya incluidos en su sistema. El anuncio automático de esta información no está disponible en forma predeterminada, pero puede activarse a través de parámetros. Tenga en cuenta que no se anuncian automáticamente puntos de interés durante viajes motorizados. En este caso, éstos pueden ser solicitados manualmente a través de la función “¿Que hay en los alrededores?”.

# Descripción física

Nombres y ubicación de los botones de Breeze

A continuación, se detalla la ubicación de los elementos clave del Breeze. Tenga el dispositivo delante suyo. El borde redondo representa la parte superior del Breeze.

Borde izquierdo:

La perilla del volumen está ubicada del lado superior izquierdo. Gírela hacia arriba y hacia abajo para subir o bajar el volumen.

La ranura de la tarjeta SD y el conector USB están ubicados en la parte inferior del borde izquierdo de la unidad. Una solapa de goma protectora cubre a ambos.

Borde derecho:

El interruptor de encendido/apagado (ON O OFF), está ubicado del lado superior derecho del dispositivo. Presione hacia arriba para encender el dispositivo.

El botón Restablecer está ubicado del lado derecho, debajo del interruptor de ENCENDIDO/APAGADO. Sólo use el botón Restablecer si el sistema se traba. Esto hará que Breeze se reinicie.

El conector de alimentación está ubicado en la parte inferior de la unidad. Está cubierto por una solapa de goma protectora.

Borde inferior:

Cordón. Hay una pequeña abertura a través de la cual puede colocar el cordón.

Borde superior:

El conector del parlante externo está ubicado en el medio del borde superior redondo de la unidad.

Cara del Breeze:

A la izquierda, cerca del borde superior está el micrófono. Allí es donde se grabarán los nombres de sus rutas y puntos de referencia.

A la derecha, cerca del borde superior, está el parlante en donde se escucharán los mensajes, cuando no se utilice el parlante externo.

Parte superior:

En la parte superior hay 3 botones que el usuario presionará para obtener información.

El botón Dónde estoy es el botón color naranja circular grande situado en el medio de la parte superior. Brinda información sobre la posición actual del usuario.

Presionar y mantener presionado Dónde estoy Detalla qué hay en los alrededores (puntos de referencia o puntos de interés) en el segmento de calle en el que está ubicado. Use las flechas para moverse por la lista.

El botón Información está ubicado a la izquierda del botón Dónde estoy.

Brinda información sobre el estado del sistema. Use las teclas de flecha para acceder a los 3 niveles de información.

Presionar y mantener presionado Información. Esto activa los parámetros del Sistema. Use las flechas para moverse por el menú de jerarquías, luego use Confirmar para ingresar la opción seleccionada.

El botón Repetir está ubicado a la derecha del botón Dónde estoy.

Se utiliza para repetir el último mensaje.

Presionar y mantener presionado Repetir. Esto activa la función Descripción de tecla. Cuando está activada, presione cualquier botón para escuchar una descripción general de su función.

Parte media:

Esta parte media incluye la flecha Izquierda y Derecha y el botón Confirmar entre ellas.

La flecha Izquierda y Derecha son botones triangulares color naranja situados a cada lado del botón Confirmar. La flecha Izquierda y Derecha se usan para explorar elementos de una lista.

El botón Confirmar es el botón circular color negro pequeño situado entre las flechas.

Se usa para iniciar una acción y confirmar la sección actual.

Parte inferior:

La sección de botones está compuesta por tres botones ubicados en círculo. Estos botones se usarán para acciones.

El botón Grabar es el botón ovalado  con un punto táctil en relieve. Está ubicado a las 12 en punto en el círculo formado por los tres botones inferiores. Está directamente debajo del botón Confirmar.

Presione para grabar una descripción de 4 segundos de un punto de referencia.

Presionar y mantener presionado Grabar: Se usa para iniciar Creación de una ruta donde los usuarios pueden grabar una descripción de 4 segundos de la ruta.

El botón Explorar está ubicado en la parte inferior izquierda de la unidad.

Se usa para desactivar una ruta, permitiéndole explorar su entorno sin ser guiado.

Presionar y mantener presionado Explorar. Esto se usa para iniciar la función Retorno, permitiéndole volver sobre sus pasos.

El botón Ir a está ubicado en la parte inferior derecha de la unidad.

Se usa para activar una ruta pregrabado.

Presionar y mantener presionado Ir a. Se usa para activar la guía hacia un punto de referencia. Brinda acceso a la lista de puntos de referencia que están configurados como destinos posibles.

Parte posterior (Compartimiento de la batería)

El compartimiento de la batería está ubicado en la parte posterior del Breeze. Para retirar la batería, presione los cierres que hay a cada lado y tire hacia afuera.

Para insertar la batería: Inserte la lengüeta que hay en el borde inferior de la batería en la abertura correspondiente en la parte inferior del compartimiento de la batería. Presione la parte superior de la batería en el compartimiento hasta que escuche que los cierres traban la batería.

La batería está diseñada para calzar sólo en la orientación correcta.

La batería totalmente cargada brindará hasta 8 horas de tiempo de uso. Sin embargo, el tiempo de uso puede reducirse en los siguientes casos:

- Si la batería se carga durante menos de 5 horas.

- Alto nivel de volumen.

- Después de 400 ciclos de recarga la capacidad de la batería comenzará a reducirse.

Importante: Es normal que la batería se caliente durante la recarga. Por lo tanto, se recomienda no cargar la batería con el Breeze cerca de una fuente de calor.

Nota: El número de serie del Breeze se puede encontrar en la batería y también dentro del compartimiento de la batería.

Nota: Se escuchará un pitido cuando instale la batería o cuando enchufe el adaptador de CA.

# Descripción de tecla

Si necesita ayuda para recordar qué hace cada botón, siempre puede activar la función Descripción de tecla.

Para iniciar la función Descripción de tecla en cualquier momento, presione y mantenga presionado el botón Repetir hasta que reciba el mensaje "Descripción de tecla activada". En este momento, podrá obtener una descripción general de cada botón simplemente presionándolo.

Para salir de Descripción de tecla, presione el y mantenga presionado el botón Repetir hasta que reciba el mensaje "Descripción de tecla desactivado".

# Funciones básicas de los botones

Presionar botones

Funciones principales como "Dónde estoy" se activan presionando el botón designado.

Presionar y mantener presionados los botones

Los botones tiene una función expandida o secundaria cuando se los presiona y mantiene presionados durante un breve período hasta que suena el pitido.

Todos los botones son interrumpibles

La acción actual siempre es la del último botón presionado. Presionar un botón iniciará su función asignada, no importa qué botón se presionó anteriormente.

Volver a navegación básica

No importa qué acciones se realizaron, siempre puede volver a exploración básica de sus alrededores presionando el botón Explorar.

Listas de salida

Siempre que se le pida que haga una selección, debe Confirmar su selección. Si no se presiona el botón Confirmar, el sistema regresará a la acción anterior después de 30 segundos. El sistema anunciará el estado actual.

## Tarjeta SD: insertar y retirar

El Breeze viene con una tarjeta SD preinstalada. Allí es donde se almacenan sus mapas geográficos.

La ranura de la tarjeta SD está ubicada en el borde izquierdo de la unidad en la parte inferior. Está oculta detrás de una tapa de goma protectora.

Abrir la tapa de goma

Para abrir la tapa, coloque la unidad sobre su parte posterior y con el lado izquierdo mirando hacia usted. La tapa de goma estará a la derecha y tiene el logo SD y USB. Para abrir la tapa, use la uña para desplazar la parte superior. Una vez abierta, encontrará la ranura de la tarjeta SD a la izquierda y el conector USB a la derecha.

Retirar la tarjeta SD

Para retirar o expulsar la tarjeta SD, presione suavemente la parte media de la tarjeta. Debe salir ligeramente. Use los dedos para sostener la tarjeta por ambos lados y retirarla de la ranura mientras sostiene la tapa de goma.

Insertar la tarjeta SD

Para insertar la tarjeta SD, asegúrese de que la tiene en la orientación correcta.

Sostenga el dispositivo con el borde izquierdo mirando hacia usted.

Una esquina de la tarjeta SD está cortada en un ángulo de 45 grados.

Esta esquina cortada debe estar en la esquina superior derecha cuando inserta la tarjeta en la ranura del dispositivo. La etiqueta de la tarjeta debe mirar hacia arriba. Si la tarjeta no está orientada correctamente, no la podrá insertar. La tarjeta tiene una lengüeta de protección contra escritura en su borde izquierdo. Esta lengüeta debe estar en la posición superior si planifica escribir información en la tarjeta como, por ejemplo, instalar mapas.

Mientras sostiene la tapa de goma, empuje suavemente la tarjeta en la ranura hasta que encaje en su lugar. No haga excesiva fuerza. Se necesita sólo una ligera presión para colocar la tarjeta SD.

# Cómo usar el Breeze

El Breeze debe cargarse totalmente antes de usarlo por primera vez.

Para cargar el Breeze:

Conecte un extremo del adaptador de corriente suministrado al conector de alimentación del Breeze. El conector de alimentación está ubicado en el borde inferior derecho de la unidad. Está cubierto por una solapa de goma protectora.

Conecte el otro extremo del adaptador de corriente al tomacorriente.

Espere 5 horas para garantizar una carga completa.

Inicio:

Mientras está afuera, coloque el botón de Encender en ON para iniciar el Breeze. Después de un segundo, escuchará un pitido corto, seguido 10 segundos después por un mensaje de inicio del sistema.

Escuchará un tono mientras el sistema intenta conectarse a los satélites GPS. Cuando se establece la conexión, el sistema anunciará su posición actual. Su Breeze está listo para usar. Si no se puede establecer una conexión o si la conexión se pierde por el camino, muévase a una ubicación diferente en donde haya una vista del cielo sin obstrucciones.

Para finalizar su sesión de Breeze, coloque el botón Encender en la posición OFF.

Nota: Debe tener una tarjeta SD insertada con un mapa para usar el Breeze.

Breeze utiliza mapas geográficos digitales para ubicar su posición. Estos mapas se almacenan en tarjetas SD que puede insertar en la ranura asignada de Breeze. Cuando enciende la unidad, asegúrese de que la tarjeta SD que contiene sus mapas esté insertada. El sistema activará los primeros cuatro mapas que encuentre según su orden alfabético.

# Cómo llevar el Breeze

Hay distintas formas de llevar el Breeze. Recomendamos que utilice la correa para tener las manos libres cuando viaja. También puede ajustarlo en la parte delantera de su cadera, usando el clip para cinturón. Sin embargo, si desea llevar el Breeze en la mano, asegúrese de ajustar el cordón a su muñeca. Además, no cubra la región  entre el botón Dónde estoy y el botón Confirmar con la mano cuando sostiene el Breeze. Esto podría impedir la recepción de la señal.

Tampoco debe usar auriculares cuando camina por la calle.

En áreas de mucho tránsito o donde el ruido ambiente dificulta escuchar el parlante interno, le recomendamos que utilice el parlante externo, que puede conectarse a la correa o collar con el clip.

# Explorar

Con el dispositivo GPS, usted puede explorar su entorno exterior. Si camina por una calle o en un área abierta (como un parque o estacionamiento) o incluso si viaja en un vehículo, la herramienta GPS le brindará información en tiempo real respecto de su posición y la dirección en que se dirige.

Explorar, paso a paso:

Encienda el Breeze.

El sistema buscará satélites.

Cuando esté listo, brindará automáticamente información cuando pase por allí.

Cuando realice otra función como ser guiado por una ruta, siempre puede volver a Explorar presionando el botón Explorar.

Información suministrada mientras explora los alrededores:

Si usted está caminando o viajando en un vehículo, Breeze le brindará información en tiempo real. El cambio de modo peatón a modo motorizado se realiza automáticamente evaluando la velocidad del recorrido. A medida que el recorrido motorizado no permita el grado de detalle oral que es posible al caminar, Breeze ajustará la verbosidad y la frecuencia de mapas a su modo de recorrido.

Dirección y calle: se le informará el nombre de la calle o área en la que está. Cuando viaja en áreas abiertas, también se le proporcionará el nombre de la calle más cercana delante suyo, si no está demasiado alejada.

Cuando no se proporcione ningún nombre para una calle específica en la base de datos del mapa, el sistema anunciará "Calle sin nombre".

Próxima intersección: Se le informará al usuario cuando se acerca a una intersección. En forma predeterminada, cuando está caminando, el sistema le informa el nombre de la calle transversal y le brinda detalles de todos los caminos incluidos. Breeze anuncia el primer tipo de intersección (intersección de 2, 3, 4 vías o más) y el nombre de la calle actual seguido del nombre de la calle transversal. La intersección se divide y cada segmento que la compone se denomina en el sentido de las agujas del reloj. Por ejemplo, mientras camina por calle  Main, encuentra una intersección de 3 vías en donde la calle Fleet cruza la calle Main  sólo por su lado izquierdo. Breeze anunciará el siguiente mensaje: "Intersección de 3 vías. calle Main  cruza a calle Fleet a su izquierda". Cuando viaja en un vehículo, Breeze sólo anunciará la primera calle transversal, comenzando de derecha a izquierda. Para recorridos de peatones y en vehículos, Breeze emitirá un pitido para indicar cuando se detecta la intersección.

Si se desea, el sistema puede brindar la calle transversal solamente.

Consulte la sección Parámetros para obtener información sobre cómo cambiar la verbosidad de la intersección.

Puntos de referencia: Se le informará al usuario cuando se acerque dentro de los 10 metros de un punto de referencia o punto de interés (si está activado). Será identificado por el nombre.

# Información a petición.

## ¿Dónde estoy?

Para obtener su posición actual, presione el botón Dónde estoy.

Dependiendo de sus configuraciones, la función Dónde estoy brindará información sobre:

Estado de la ruta. En su ruta o Fuera de la ruta. Esta información sólo está disponible si realmente está siendo guiado en un recorrido.

Dirección actual: La dirección de la brújula en la que se dirige (Norte, Sur, Este, Oeste, Sudoeste, etc.)

Ubicación actual. número de dirección de calle estimado actual y nombre de la calle o nombre del área.

Próxima intersección: descripción de la próxima intersección situada delante suyo y distancia.

La próxima instrucción (si hay una ruta activada) brinda información sobre qué hacer luego para seguir la ruta.

En forma predeterminada, Breeze brinda Estado de la ruta, Dirección, Calle y número exterior, Próxima instrucción si es guiado y Próxima intersección si no es guiado. Cuando viaja en vehículos, el Breeze también proporcionará el nombre de la ciudad. Consulte la sección Parámetros de verbosidad de Dónde estoy para obtener información adicional.

Nota: Si está a menos de 10 metros (30 pies) de cualquier intersección, se considera que está en una zona transitoria. En esta zona, el sistema no brinda una descripción de la próxima intersección porque el usuario todavía no está en la próxima calle.

## ¿Qué hay en los alrededores?

Presione y mantenga presionado el botón Dónde estoy para activar la función Qué hay en los alrededores. Cuando recorre las calles, se anunciarán los puntos de interés y puntos de referencia que se encuentran en el segmento de su calle actual. Breeze también informará si sus puntos de interés están ubicados a la izquierda o a la derecha de su posición actual. Cuando recorre espacios abiertos, se anunciarán los puntos de referencia encontrados dentro del rango predeterminado de (100 metros). Use las flechas para explorar la lista para obtener una idea de los puntos de referencia encontrados en los alrededores. Presione Confirmar en cualquiera de los puntos seleccionados.

Búsqueda extendida:

Cuando use las flechas para navegar la lista de puntos de referencia y puntos de interés, encontrará una opción llamada “búsqueda extendida”.  Seleccionar esta opción con el botón Confirmar permite seleccionar diferentes categorías de puntos de interés. Recorra con las flechas y confirme la categoría que le interese.

La lista de categorías es la siguiente:

“Puntos de referencia”

“Transporte”

“Alimentación”

“Bancos”

“Salud”

“Almacenes”

“Hospedaje”

“Educación”

“Automóvil”

“Todos”

Una vez seleccionada la categoría, el Breeze presentará una lista de 50 puntos de interés en la categoría mencionada. Estos puntos se encuentran en un rango de 5 millas (8 kilómetros). Recorra con las flechas la lista que el sistema presenta y utilice el botón confirmar para seleccionar su destinación. Necesitará igualmente confirmar si la ruta es pedestre o motorizada.

Note que si no presiona Confirmar ante un punto de interés de la lista, o una categoría, en el intervalo de 30 segundos, el sistema saldrá de la función ¿Qué hay en los alrededores? Y regresará al modo “Exploración”.

## Próxima instrucción o próxima intersección

Cuando está en una ruta activa, puede hacer una vista previa de la próxima instrucción presionando la flecha Derecha. Breeze anunciará la distancia a la próxima instrucción seguida de la acción que debe tomar. Cada vez que presione la flecha Derecha, Breeze anunciará la siguiente instrucción. Use la flecha Izquierda para navegar instrucciones anteriores. Para volver a guía, presione Confirmar en cualquier momento. En modo Explorar, si presiona la flecha Derecha anunciará la próxima intersección que encontrará si continúa en la misma dirección.

## Información general

Puede obtener información relacionada con diversos aspectos de la ruta y el sistema presionando el botón Información ubicado en la parte superior izquierda de la unidad.

Presione el botón Información para obtener la información contextual de la actividad actual de Breeze. Recibirá la siguiente información: EN o FUERA de su ruta, nombre de la ruta, Distancia restante, Distancia recorrida y Longitud de la ruta.

Presione la flecha Derecha para obtener información sobre la Calidad de la señal GPS, el estado de la batería e información sobre velocidad.

Presione la flecha Derecha nuevamente para obtener el nombre de la ciudad e información sobre altitud.

## Repetir el último mensaje

Si desea escuchar el último mensaje o instrucción nuevamente, presione el botón Repetir. El botón Repetir está ubicado en el ángulo superior derecho, junto al botón Dónde estoy.

# Grabar puntos de referencia

Los usuarios pueden crear puntos de referencia en cualquier momento en su entorno al aire libre. Estos actúan como marcadores y serán detectados cuando el usuario pase junto a ellos. Se recomienda especialmente marcar cualquier punto importante en sus alrededores que pueda actuar como un punto de guía, un obstáculo en el camino o un destino posible.

Para grabar un punto de referencia:

Presione el botón Grabar. Está ubicado debajo del botón confirmar y tiene un punto táctil en relieve.

Después del pitido, brinde una descripción de 4 segundos del punto de referencia. Un pitido doble le indicará el fin de la creación del punto de referencia. La descripción y ubicación del punto de referencia se guardará en el sistema.

Los puntos de referencia grabados se conservan en la lista de destinos posibles.

Importante: Antes de grabar puntos de referencia, presione el botón Dónde estoy para asegurarse de que Breeze ha localizado correctamente su posición. Si el punto de referencia está situado en una dirección, asegúrese de que Breeze reconozca la ubicación como una posición en esa Calle (y no en un área abierta). Del mismo modo, si el punto de referencia deseado está en un área abierta, asegúrese de que Breeze no reconozca la ubicación como relacionada con las calles.

# Rutas

El sistema brinda al usuario la oportunidad de grabar una ruta mientras lo realiza por primera vez. De esta forma, es posible seleccionar la ruta más segura o preferida. La ruta creada puede nombrarse o se puede volver sobre sus pasos para utilizarlo en otro momento. Tenga en cuenta que las rutas grabadas no están disponibles cuando viaja en vehículos.

## Grabar una ruta

Para crear una ruta:

Presione y mantenga presionado el botón Grabar y presione Confirmar para comenzar a crear una ruta. El sistema le pedirá que le dicte el nombre de la ruta.

Después del pitido, tiene 4 segundos para describir el recorrido. Puede resultarle útil nombrar la ruta por su origen y destino. Por ejemplo, Casa a farmacia.

Cuando el sistema confirmó que está creando la ruta, navegue el curso completo del recorrido. Breeze emitirá un pitido cada 60 segundos para indicar que está grabando. Si se pierde la cobertura GPS durante el camino, un mensaje se lo informará y se detendrán los pitidos. Cuando se encuentre cobertura GPS nuevamente, se reanudarán los pitidos.

Tenga en cuenta que puede crear puntos de referencia durante el recorrido. Para hacerlo, presione el botón Grabar. Después del pitido, tiene 4 segundos para brindar una descripción vocal del punto de referencia. Un pitido doble le indicará el fin de la creación del punto de referencia, y en qué momento puede continuar su recorrido.

Cuando haya llegado a destino, presione y mantenga presionado el botón Grabar hasta que escuche el pitido, para informarle al sistema que se llegó al destino. Los pitidos se detienen y un mensaje le informa que ha finalizado la grabación de la ruta.

Nota: A veces cuando se cree una ruta, el sistema anunciará la intersección incorrecta. Esto se produce cuando calles paralelas están cercanas. Si sabe que la intersección actual anunciada es incorrecta, presione el botón Confirmar. Se le preguntará si desea eliminar esta intersección de su recorrido. Presione Confirmar para eliminar la intersección. El sistema salvará la brecha para completar el recorrido.

Importante: No puede grabar rutas cuando está en un vehículo. Si ingresa en un vehículo durante la creación de la ruta, tenga en cuenta que su ruta puede no ser válida. Realice una vista previa antes de usar esta ruta. Si crea una ruta mientras está en un vehículo, el Breeze volverá al modo peatón y anunciará, "Advertencia, este recorrido se creará para un peatón".

## Vista previa en interiores de una ruta

Breeze le permite hacer una vista previa de una ruta antes de navegarlo. Esto le da la posibilidad de aprender las instrucciones de la ruta con anticipación. La vista previa en interiores le brindará información de intersecciones detallada e instrucciones de giro.

Para hacer una vista previa de une ruta en interiores sin ser interrumpido por información GPS:

Active la ruta. Para hacerlo, presione el botón Ir a, situado en la parte inferior derecha de la unidad y use las flechas izquierda y derecha para explorar entre las rutas disponibles. Cuando se anuncia la ruta que está buscando, presione Confirmar para cargarlo en el sistema.

Presione y mantenga presionada la flecha Izquierda o Derecha. Breeze le anunciará que está en modo de vista previa en interiores seguido de la primera instrucción.

Podrá navegar a través de todas las instrucciones usando las flechas Izquierda y Derecha sin ser interrumpido por información de GPS entrante.

Para salir de la Vista previa en interiores, presione y mantenga presionada la flecha Izquierda o Derecha o presione Confirmar.

## Activar una ruta previamente grabada

Puede usar Breeze para que lo guíe por una ruta previamente grabado.

Para seleccionar una ruta:

Presione el botón Ir a, ubicado en la parte inferior derecha de la unidad.

Use las flechas de navegación izquierda y derecha para explorar las rutas disponibles.

Cuando se anuncia la ruta que está buscando, presione Confirmar. Se selecciona la ruta y usted recibirá instrucciones sobre qué dirección debe tomar para comenzar su ruta.

A lo largo del camino, recibirá indicaciones sobre qué dirección tomar cuando llega a intersecciones. Las instrucciones sobre la red de calles se dan según indicación de lado (izquierda/derecha/avance en línea recta). Por ejemplo, Breeze puede indicarle que "gire a la izquierda en la calle Fleet ".

Cuando ingresa en un área abierta, un mensaje se lo informará. En ese caso, se utiliza la orientación en el sentido de las agujas del reloj para indicarle al usuario qué direcciones tomar. Por ejemplo, Breeze puede anunciar el siguiente mensaje: "Gire a las 10 en punto. Próximas instrucciones en 25 metros".

Al llegar a su destino, se escuchará un mensaje y el recorrido se desactivará automáticamente.

Del mismo modo que la Vista previa en interiores de una ruta, en cualquier momento durante una sesión de guía, el sistema puede anunciarle las instrucciones anteriores o próximas presionando la flecha Derecha o Izquierda. Recibirá una instrucción que le indicará la distancia y acción que debe tomar.

El botón Información le brindará información sobre la ruta: En o fuera de recorrido, nombre de la ruta, estado GPS, nivel de batería, ciudad, Velocidad y Altitud.

## Desviarse del recorrido

Si se suponía que debía girar pero continuó por la misma calle una distancia mayor a 50  metros, el sistema le pedirá que se dé vuelta para que pueda regresar a la intersección. Sin embargo, si se encuentra en una calle que no está conectada a una calle en su recorrido, el sistema le informará que está fuera de su ruta y le preguntará si desea cambiar de ruta hacia su destino. Si presiona Confirmar, el sistema le brindará instrucciones para guiarlo hacia su destino.

Si se desvía de su ruta en un área abierta, el sistema le brindará instrucciones sobre cómo regresar a su ruta. Las instrucciones de guía se darán en el sentido de las agujas del reloj.

Por ejemplo, si el sistema advierte que usted se está alejando de la ruta, puede recibir un mensaje como el siguiente:

"Fuera de ruta: Gire a las 3 en punto para regresar a la ruta".

El Breeze le brindará estas instrucciones hasta que regrese a su ruta, en cuyo punto anunciará "De vuelta a la ruta".

En ambas situaciones, siempre podrá usar la flecha derecha para obtener información sobre próximas instrucciones para regresar a su ruta. Por ejemplo: "En 50 metros, avance en línea recta".

## Cancelar una ruta

Después de activar una ruta, puede cancelar la navegación en cualquier punto presionando el botón Ir a nuevamente. Alternativamente, puede seleccionar otra operación como el botón Explorar. Se le pedirá que confirme. Si se presiona el botón Confirmar dentro de los 30 segundos, finalizará la guía y el sistema volverá a explorar el entorno. Si no se presiona el botón Confirmar, el recorrido permanecerá activado.

Tenga en cuenta que si intenta cargar una nueva ruta mientras hay una activa, se le solicitará que presione Confirmar para cancelar la ruta actual, después del cual podrá seleccionar un nuevo recorrido a seguir.

# Retorno (volver sobre sus pasos)

Retorno es una función que le permite volver sobre sus pasos y regresar a su punto de origen:

Para retornar por un recorrido:

Presione y mantenga presionado el botón Explorar situado en la parte inferior izquierda de la unidad.

Se le preguntará si realmente desea retornar. Presione Confirmar para hacerlo. El sistema le brindará instrucciones para guiarlo nuevamente a su punto de origen. Un mensaje le informará cuándo llegó a su destino.

Para cancelar Retorno

Presione y mantenga presionado el botón Explorar. Se le pedirá que confirme. Si se presiona el botón Confirmar dentro de los 15 segundos, la función Retorno se desactivará.

Nota: Con la batería cargada, el sistema podrá Retornar por un recorrido realizado, mientras el dispositivo está encendido, representando un período de varias horas. Esta información se pierde si el dispositivo se apaga durante el camino. No se conservará el rastreo después de apagar el dispositivo.

Tenga en cuenta que la función Retorno no está disponible cuando viaja en vehículos. Sólo la última parte realizada por un peatón de la distancia recorrida después de una sesión en vehículo se conservará para volver sobre sus pasos.

# Obtener guía hacia un punto de referencia

Breeze puede brindar instrucciones de orientación desde la ubicación actual del usuario hasta un punto de referencia seleccionado como destino. Las instrucciones de orientación son similares a aquellas que brinda Breeze cuando sigue un recorrido preestablecido. Sin embargo, las instrucciones para llegar al punto de referencia de destino no se graban como recorridos.

Las instrucciones se ajustan según navegación para peatones o en vehículos. Las instrucciones para navegación en vehículos se calculan según el criterio de "recorrido más rápido". Los recorridos calculados para uso en vehículo son favorables para autopistas y otras calles que pueden no resultar adecuadas para el recorrido de un peatón. Las instrucciones para navegación de peatones tienen por objetivo brindar el recorrido más corto posible.

Para que Breeze lo guíe hasta un punto de referencia:

Presione y mantenga presionado el botón Ir a, situado en la parte inferior derecha de la unidad. Esto lo llevará a la lista de puntos de referencia que puede usar como destino posible.

Use las flechas izquierda y derecha para seleccionar el punto de referencia que desee. Se escucha una descripción vocal de cada punto de referencia.

Presione el botón Confirmar para comenzar a recibir instrucciones para peatones en la dirección que debe tomar para comenzar su recorrido. Presione y mantenga presionado el botón Confirmar para las instrucciones de navegación en vehículo.

Al seleccionar el modo de instrucciones motorizado, Breeze automáticamente cambia a navegación motorizada.

Si está en un área abierta y se dirige hacia un punto de referencia que también está en un área abierta, el Breeze lo guiará en línea recta hacia ella. Le dará una indicación de su distancia y dirección relativa. El Breeze le informará cuándo llege a su punto de referencia, pero deberá desactivar el recorrido en forma manual presionando Explorar. Si Breeze detecta que se está desviando del camino, automáticamente recibirá instrucciones para dirigirse hacia el punto de referencia seleccionado.

IMPORTANTE: La guía efectiva se basa en la calidad del posicionamiento (punto de origen y puntos de referencia). Siempre asegúrese de que las posiciones de calles no están trazadas en áreas abiertas y que las áreas abiertas no están trazadas en la red de calles.

Puede cancelar la instrucción de orientación en cualquier momento presionando y manteniendo presionado el botón Ir a o presionando el botón Explorar. Se le pedirá que confirme. Si no se presiona el botón Confirmar, el recorrido permanecerá activado.

# Parámetros

Para configurar el sistema, presione y mantenga presionado el botón, Información situado en la parte superior izquierda de la unidad.

Use las flechas para seleccionar la opción que desea modificar. La lista de 8 opciones es la siguiente:

Puntos de referencia

Rutas

Verbosidad

Voz

Unidad de distancia

Acerca de

Restablecer los parámetros predeterminados

Inicializar la posición GPS

Presione Confirmar para seleccionar una opción.

Presione Explorar o presione y mantenga presionado Información en cualquier momento para salir del menú Parámetros.

## Configurar puntos de referencia

Use las flechas para seleccionar el punto de referencia que desea configurar.

Presione Confirmar para cargar el punto de referencia seleccionado

Use las flechas para seleccionar la operación que desea realizar en un punto de referencia. Las operaciones incluyen: Renombrar, Configurar/Anular como destino y eliminar.

Presione Confirmar para activar la operación seleccionada.

### Renombrar el punto de referencia:

Al seleccionar esta opción, un pitido le indicará que dicte un nuevo nombre para el punto de referencia en cuestión. Después de 4 segundos, finaliza la grabación con un pitido y mensaje. El sistema sale del modo configuración y anuncia el estado actual.

### Configurar o anular un punto de referencia como destino posible:

Al activar esta opción, el sistema le pedirá que configure o anule el punto de referencia actual como destino posible. Presione Confirmar para configurar o anular el punto de referencia como destino. Al hacerlo, el sistema sale del modo configuración y anuncia el estado actual.

Esta operación también puede realizarse mientras está grabando su punto de referencia.

Cuando graba el punto de referencia. Presione Confirmar dentro de los 30 segundos después de su creación. Breeze confirmará que el punto de referencia fue anulado como destino posible.

### Eliminar punto de referencia:

Al seleccionar esta opción, el sistema le indica que elimine el punto de referencia actual seleccionado. Presione Confirmar para eliminarlo. Al hacerlo, el sistema sale del modo configuración y anuncia el estado actual.

Nota respecto de configuración de puntos de referencia: Puede acceder directamente a los parámetros de puntos de referencia. Para hacerlo, presione y mantenga presionado el botón Ir a, luego seleccione un punto de referencia, presione y mantenga presionado Información. Las siguientes opciones están disponibles:

- Renombrar el punto de referencia

- Anular punto de referencia como destino posible

- Eliminar punto de referencia

## Configurar las rutas

Use las flechas para seleccionar la ruta que desea modificar.

Presione Confirmar para cargar la ruta seleccionada. Use las flechas para seleccionar la operación que desea realizar en la ruta. Las operaciones incluyen: Renombrar y eliminar.

Presione Confirmar para activar la operación seleccionada.

### Renombrar una ruta:

Al seleccionar esta opción, un pitido le indicará que dicte un nuevo nombre para la ruta en cuestión. Después de 4 segundos, finaliza la grabación con un pitido y mensaje. El sistema sale del modo configuración y anuncia el estado actual.

### Eliminar una ruta:

Al seleccionar esta opción, el sistema le indica que elimine la ruta seleccionada. Presione Confirmar para eliminarlo. Al hacerlo, el sistema sale del modo configuración y anuncia el estado actual.

Nota respecto a la configuración de rutas: Puede acceder directamente a Parámetros de ruta. Para hacerlo, presione el botón Ir a, seleccione el recorrido deseado, luego, presione y mantenga presionado Información. Las siguientes opciones están disponibles:

- Renombrar ruta

- Eliminar ruta

## Configurar la verbosidad

Use las flechas para seleccionar qué opción de verbosidad desea modificar. Hay cuatro opciones de verbosidad: Verbosidad de Puntos de interés, Verbosidad de Información de ruta, Verbosidad de Dónde estoy y Verbosidad de Intersección. Presione Confirmar para seleccionar la opción de verbosidad que desee.

### Parámetros de verbosidad de Puntos de interés:

Al ingresar al menú parámetros de Verbosidad de puntos de interés, use las flechas para pasar por las opciones y presione Confirmar para hacer su selección. Los parámetros de Verbosidad de puntos de interés son los siguientes:

No anunciado (valor predeterminado). Los puntos de interés no se anuncian y no se escucha un pitido cuando se los encuentra.

Tono. Los puntos de interés se anuncian sólo mediante un pitido cuando se los encuentra.

Nombre y dirección. Los puntos de interés se anuncian con un pitido y mensaje.

### Parámetros de Verbosidad de las instrucciones de guía en la ruta:

Al ingresar al menú parámetros de Verbosidad de las instrucciones de guía, use las flechas para pasar por las opciones y presione Confirmar para hacer su selección. Los parámetros de Verbosidad de ruta son las siguientes:

Sólo giros (valor predeterminado). La siguiente instrucción anuncia sólo la intersección en la que el usuario debe girar.

Todas las instrucciones. La siguiente instrucción anuncia todas las intersecciones incluso si el usuario no debe girar.

### Parámetros de verbosidad Dónde estoy:

Al ingresar al menú parámetros de Indicación de dónde estoy, use las flechas para pasar por las opciones y presione Confirmar para hacer su selección. Los parámetros de Verbosidad de dónde estoy son los siguientes:

Estado de la ruta y ubicación. Anuncia el estado de la ruta (si está activada) y su ubicación actual.

Estado de la ruta, dirección, ubicación, intersección o próxima instrucción (valor predeterminado) (si hay una  activada).

Estado de la ruta, dirigido a, ubicación, intersección y próxima instrucción (si hay una ruta activada).

### Parámetros de verbosidad de intersección:

Al ingresar al menú de parámetros de Verbosidad de intersección, use las flechas para pasar por las opciones y presione Confirmar para hacer su selección. Los parámetros de verbosidad de intersección son los siguientes:

Sólo calles transversales. Anuncia la calle transversal.

Detallado. Anuncia la descripción de intersección.

## Configurar la voz

El Breeze permite modificar la Velocidad de la voz. Presione Confirmar para entrar al menú de configuración de la velocidad de voz.

### Velocidad:

Al ingresar al menú Parámetros de velocidad, use las flechas para pasar por las cinco opciones y presione Confirmar para hacer su selección. Los parámetros de Velocidad son los siguientes:

Muy lento

Lento

Estándar (valor predeterminado)

Rápido

Muy rápido

## Unidades de distancia

Use las flechas para pasar por las 2 opciones y presione Confirmar para hacer su selección. Los parámetros de Distancia son los siguientes:

Kilómetros y metros

Millas y pies (valor predeterminado)

Millas y yardas

## Acerca de Breeze

Use las Flechas para explorar la siguiente información:

Nombre y versión del dispositivo

Nombre y versión de la cobertura del mapa

Número de serie del dispositivo

Número de versión del software

Presione Confirmar para salir de la información. El sistema anunciará el estado actual.

## Restablecer los parámetros predeterminados

Presione Confirmar para restablecer los parámetros a sus valores predeterminados. Los parámetros predeterminados son:

Velocidad del habla: Estándar

Verbosidad de Dónde estoy: Estado de la ruta, dirigido a, ubicación, intersección o próxima instrucción

Verbosidad de punto de interés: No anunciado

Verbosidad de intersección: Detallado

Verbosidad de instrucciones de la ruta: Todas las instrucciones

## Inicializar la posición GPS

Ocasionalmente, Breeze no logra posicionar correctamente al usuario. Por ejemplo, en un ambiente rodeado de grandes edificios o árboles densos. En situaciones como esta, puede ser útil inicializar la posición del GPS utilizando esta opción.

# Transferencia y copia de respaldo de los datos

Use el Administrador de mapas Trekker para transferir mapas, hacer una copia de respaldo de sus rutas y puntos de referencia en su PC.

El Administrador de mapas también puede usarse para compartir e instalar rutas y puntos de referencia de otros usuarios. Para obtener información adicional, consulte la Guía del usuario del administrador de mapas Trekker.

# Especificaciones técnicas

Dimensiones:

Altura: 129 mm.

Ancho: 60 mm.

Profundidad: 29 mm.

Peso: 200 g.

Jack auricular estéreo de 3,5 mm.

Parlante interno,

Micrófono omnidireccional mono incorporado

Batería de polímero litio-ión recargable y reemplazable

Fuente de alimentación adecuada para múltiples países con adaptador de enchufe

Receptor GPS incorporado: SiRF III, WAAS.

Este producto cumple las normas EMC de todos los mercados objetivo (países). EMC consiste en la limitación de las emisiones electromagnéticas radiadas desde el dispositivo y la inmunidad del producto respecto del campo electromagnético externo.

# Precauciones de seguridad de la batería

No use ni deje la batería cerca de una fuente de calor ni fuego. No la almacene a temperaturas elevadas

Sólo use el adaptador de corriente Breeze para cargar la batería

No desarme ni modifique la batería

No provoque un cortocircuito en los terminales

No sumerja la batería en agua, no permita que se humedezca

No golpe ni tire la batería

No perfore ni golpee la batería con objetos filosos ni un martillo

No suelde la batería

No invierta los terminales positivos y negativos

No utilice la batería para otros fines que no sean aquellos previstos por el fabricante

No utilice la batería con una batería primaria o baterías de diferentes capacidades ni marcas

Si la batería pierde y le entra líquido en los ojos, no se los frote. Al contrario, enjuáguelos con agua limpia y busque atención médica inmediata para evitar lesiones

Si la batería pierde y entra en contacto con la piel, enjuague el área de inmediato con agua limpia para evitar lesiones.

Deseche las baterías según las reglamentaciones locales. No la deseche como un residuo doméstico.

# Información de contacto de HumanWare

1030, Rene-Levesque Blvd.

Drummondville, Québec.

Canadá J2C 5W4.

Teléfono: 1 (819) 471-4818.

Llamadas gratuitas (Canadá y EE. UU.): 1 (888) 723-7273.

Fax: 1 (819) 471-4828.

Correo electrónico:

Sitio web:

# Acuerdo de licencia de usuario final

Al utilizar este producto (Breeze) usted acuerda los siguientes términos mínimos.

Otorgamiento de la licencia. HumanWare otorga al Usuario final un derecho y licencia no exclusivos y no transferibles para usar el Software en este producto.

Propiedad del Software. El Usuario final reconoce que HumanWare retiene todos los derechos, títulos e intereses respecto del original y las copias del software que se incorpora en este producto. El Usuario final acuerda no: modificar, portar, traducir, compilar, desarmar, hacer ingeniería inversa ni divulgar en ninguna forma el software de este Producto.

# Aviso legal de Breeze

Precaución: El sistema Breeze está diseñado como una ayuda de orientación exclusivamente y no debe utilizarse, en ningún momento, como la única ayuda mientras viaja. Cuando utiliza Breeze, el usuario siempre debe estar atento, alerta y prestar atención al área de alrededor inmediata. También se debe utilizar una ayuda de movilidad convencional como un bastón o un perro guía. Breeze no es un dispositivo de movilidad. Es responsabilidad del usuario utilizar este dispositivo con precaución. No utilice auriculares mientras camina por la calle.

AVISO: Breeze utiliza señales GPS (Sistema de posicionamiento global) para computar la posición, la velocidad y el tiempo. Tenga en cuenta que el Gobierno de Estados Unidos de América mantiene y administra el GPS y es totalmente responsable por su precisión y mantenimiento. El sistema puede ser modificado en algún momento y, por lo tanto, afectar el desempeño de Breeze. Las señales GPS no son precisas o pueden no ser accesibles todo el tiempo, en especial en calles angostas y en áreas rodeadas por edificios altos. Por lo tanto, HumanWare no garantiza que su operación siempre será ininterrumpida o libre de errores en todo momento. Se rechaza expresamente toda responsabilidad implícita. HumanWare no será responsable en ningún caso por los daños especiales, secundarios, resultantes, indirectos u otros daños similares que surjan de cualquier violación en la operación.