VICTOR READER STREAM

Manual de Utilizador

por Ataraxia

revisão 1-20091026

Manual de Utilizador

Sobre o VICTOR READER STREAM

A HumanWare está orgulhosa de introduzir o VICTOR READER STREAM, o poderoso leitor de livros digitais falados.

O VICTOR READER STREAM é concebido com um alto desempenho de leitor DAISY, MP3 e NISO para estudantes, profissionais ou para pessoas com necessidade de leitura extensiva. Permite transferir conteúdos do seu PC para o cartão de memória removível e proporciona uma navegação avançada de múltiplos formatos, incluindo DAISY, MP3, NISO e texto electrónico. O VICTOR READER STREAM será designado por Stream ao longo deste manual de utilizador.

Copyright 2009. Todos os direitos reservados, HumanWare Canada.

Este Manual de Utilizador está protegido por direitos de autores pertencentes à HumanWare, com todos os direitos reservados. O Manual de Utilizador não pode ser copiado, no todo nem em parte, sem consentimento por escrito da HumanWare.

# Visão Geral do VICTOR READER STREAM

## Embalagem do Leitor

A embalagem contém os seguintes itens:

- VICTOR READER STREAM (com bateria recarregável instalada)

- Carregador de bateria

- Bolsa de Transporte

- Cabo USB longo para ligar ao PC

- Cabo USB curto para ligar a uma caneta de memória

- Auscultadores

- Cartão de Garantia

- Cartão de memória SD, opcional (se comprado separadamente)

- CD de documentação

## Ferramentas opcionais

Pode reforçar as capacidades do Stream na compra de um SoftPak do Stream. Ver secção 8 para mais informação.

## Descrição Física do VICTOR READER STREAM

### Painel frontal do Leitor

O painel frontal do leitor pode ser dividido em três secções:

- Na secção superior está um altifalante do lado esquerdo e um microfone interno no lado direito.

- A secção do meio contém um teclado numérico, estilo telefone com um ponto levantado na tecla 5. Esta tecla numérica é usada para mover-se através da estrutura do livro, bem como entrar num marcador, página ou posicionar números. Acima, a tecla 1 é a tecla “Ir Para Página”. Esta tecla permite ir directamente para a página desejada. Acima, a tecla 3 é a tecla Marcador, é usada para inserir marcadores na posição de leitura a que pretende regressar posteriormente. Entre as teclas Ir Para Página e Marcador está um indicador LED verde. Este LED está aceso quando o Stream está ligado e pisca quando o Stream está desligado e a carregar a bateria.

- A secção inferior contém a tecla Iniciar/Parar, que está localizada entre a tecla Retroceder e Avançar Rapidamente. Acima da tecla Iniciar/Parar está a tecla Suspender.

Existe uma linha levantada abaixo do teclado numérico e acima da tecla Suspender para separar a secção central da secção inferior.

### Lado Esquerdo do Leitor

No lado esquerdo do leitor, perto do canto superior, está a tecla Ligar/Alternar. Deve pressionar e manter esta tecla para ligar e desligar o leitor. Quando o leitor está ligado, pressione a mesma tecla para alternar as definições de volume, velocidade e timbre/tonalidade. Abaixo da tecla Ligar estão duas teclas triangulares. Estas são as teclas Cima e Baixo usadas para Aumentar ou Diminuir respectivamente o volume, velocidade ou timbre/tonalidade seleccionadas com a tecla alternar. Essas configurações são guardadas entre sessões. Por conveniência, as definições de volume são guardadas separadamente por cada um dos altifalantes e auscultadores.

### Lado Direito do Leitor

No lado direito do leitor, próximo do canto superior, está a entrada para os auscultadores que pode também ser usada para ligar altifalantes externos. Próximo desta, está a entrada para o microfone. Mais abaixo no lado direito, entre as superfícies rugosas, está o botão Gravar, é vermelho e tem um ponto levantado no meio.

### Topo do Leitor

Localizado no topo do leitor, no canto esquerdo, está uma ligação mini-USB. Esta é usada para aceder a livros em dispositivos de armazenamento USB, utilizando os cabos USB incluídos. Próximo deste, no meio, é a entrada para o cartão de memória SD. À direita está a entrada para a alimentação, o orifício onde encaixa o carregador para a corrente eléctrica. Utilize o carregador ligado a uma tomada eléctrica para poder carregar o seu Stream.

### Lado Posterior do Leitor (Compartimento para a Bateria)

O compartimento da bateria está localizado na parte traseira do leitor. Para remover a tampa da bateria, pressione os dedos para baixo sobre a almofada e deslize. Encontra-o mais facilmente se puser o teclado sobre a palma da sua mão e com o polegar apertar suavemente a tampa da bateria e empurrá-la para baixo. Na parte superior da tampa existe uma abertura semi-circular.

Para remover a bateria: coloque o dedo na abertura semi-circular e levante-a.

Para inserir a bateria: Encontre a orientação correcta da bateria. Na margem inferior da bateria existe uma saliência à esquerda do centro e em ambos os lados existe uma saliência mais pequena. A extremidade superior da bateria tem um guia ao centro. A superfície superior da bateria tem uma etiqueta que abrange a sua superfície. Esta etiqueta deve estar posicionada para cima quando a bateria está inserida. Deve inserir primeiro a extremidade inferior, tendo a certeza que a saliência se encaixa perfeitamente na entrada à esquerda e a margem superior fica na localização correcta.

A bateria é desenvolvida para ser encaixada apenas na orientação correcta. Se sentir qualquer resistência é natural que a bateria esteja virada para baixo. Fixe o compartimento da bateria deslizando a porta novamente, garantindo que fica bloqueada.

A bateria completamente carregada é autónoma durante 15 horas de reprodução. No entanto a duração da bateria poderá ser inferior nos seguintes casos:

- Se a bateria for carregada por um período inferior a 4 horas.

- Ampla utilização dos comandos de navegação no livro.

- Volume alto ou Velocidade de reprodução alta.

- Depois de 400 carregamentos da bateria a capacidade da bateria ficará diminuída.

A bateria será recarregada automaticamente quando for necessário, sempre que o leitor estiver ligado à alimentação AC. Se o leitor é desligado e ligado à corrente, o LED irá piscar quando a bateria está a carregar. O leitor também pode ser utilizado enquanto carrega, neste caso, o LED fica estável. Um carregamento completo demora cerca de 4 horas.

Quando o leitor não está ligado à corrente eléctrica, e está no modo pausa por mais de 30 minutos, o leitor desligar-se-á automaticamente para economizar bateria.

Importante: É normal que a bateria fique quente durante o carregamento. Portanto, é recomendável que não faça o carregamento com o leitor próximo de uma fonte de calor ou dentro da bolsa de transporte.

Nota: O número de série do leitor pode ser encontrado no canto superior esquerdo do compartimento da bateria. O número de série pode também ser obtido pressionando INFORMAÇÃO (tecla 0).

## Ligar/Desligar

### Ligar e Desligar o Leitor

Para ligar o leitor pressione e mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar, que está localizada no lado esquerdo do leitor, próxima do canto superior. Quando o leitor ligar ouvirá um sinal sonoro e uma mensagem de Boas-Vindas.

Para desligar o leitor, pressione e mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar. Vai ouvir dois bips que indicam que o leitor está a desligar.

### Desligar o leitor em caso de bloqueio

Os dispositivos com múltiplas camadas de software complexo, tal como o Stream, podem deixar de responder, se um bloqueio de software ocorrer. Se o Stream não responder a qualquer tecla, incluindo a de Desligar, mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar durante 7 segundos para forçar o leitor a encerrar.

## Inserir ou Remover o Cartão SD

Para inserir ou remover o cartão SD siga os seguintes passos:

- Mantenha o leitor virado para si. A entrada para o cartão SD é no topo do leitor, ao centro.

- Um dos cantos do cartão SD tem um ângulo de 45 graus. Este corte deve estar no canto inferior esquerdo quando insere o cartão na entrada do leitor. Se o cartão não estiver bem orientado irá resistir à inserção. O cartão tem um pequeno botão que protege contra escrita no lado direito. Este botão deve estar posicionado para baixo se pretender gravar informações no cartão (gravar ou apagar notas de voz). Se apenas quiser ouvir livros, o botão deve estar posicionado para cima para proteger o cartão SD de escrita.

- Empurre suavemente o cartão para dentro da ranhura até encaixar no lugar. Não o force excessivamente, apenas uma pequena pressão é necessária para fixar o cartão SD no local.

- Para remover o cartão empurre para baixo na extremidade superior. Em seguida, puxe-o para fora.

### Etiquetas de voz do cartão SD

Não deve colar nenhuma etiqueta de papel ao cartão, porque pode danificar o Stream. Para ajudar a identificar os cartões SD, o Stream suporta uma etiqueta de voz opcional. A etiqueta é guardada num arquivo de texto chamado $VRLabel.txt que é guardado na raiz do cartão SD. No menu Ferramentas do Stream, pode criar esse ficheiro com a etiqueta no cartão SD. Pode também usar o Bloco de Notas do Windows para criar o ficheiro. Sempre que inserir o cartão ou iniciar o Stream, ele procurará o ficheiro da etiqueta. Se for encontrado, o Stream anuncia o seu conteúdo. Note que a etiqueta não pode exceder os 50 caracteres. O Stream irá ignorar qualquer caracter depois dos primeiros 50 na etiqueta. Esta etiqueta é opcional. Se não necessitar de uma etiqueta auto-anunciada para o cartão SD, não há necessidade de configurá-la. Esta etiqueta não tem nada a ver com a etiqueta que existe quando abre as Propriedades do Cartão SD no Windows.

## Detecção do Cartão de Memória

Quando está a reproduzir o conteúdo do cartão SD e este é removido do leitor, o leitor mudará para o primeiro livro na USB (se houver) ou entra no modo de descrição de teclas.

Se o leitor está ligado com a presença tanto de um cartão SD como de uma USB, o sistema irá percorrer primeiro o cartão SD e seleccionar o último livro reproduzido. Se o último livro reproduzido não estiver no cartão SD, o leitor seleccionará o primeiro livro disponível. Se não existirem livros no cartão SD, então o sistema irá percorrer os livros da caneta de memória.

## Estrutura da Biblioteca

O Stream reconhece vários tipos de livros que estão guardados em estruturas de pastas separadas chamadas Bibliotecas. Seleccione a Biblioteca que deseja ler, pressionando múltiplas vezes a tecla de Biblioteca (1). Retrocede e avance nas Bibliotecas usando as teclas 4 e 6. A lista de Bibliotecas é circular. Com excepção das Notas da Biblioteca, apenas as Bibliotecas com conteúdos serão anunciadas. No cartão SD ou na caneta de memória, cada Biblioteca é guardada numa pasta com o nome a iniciar com “$VR”. Dentro de cada uma destas pastas reservadas (Livros) podem existir subpastas que contêm os livros separados ou categorias de ficheiros. Pode colocar outras pastas e ficheiros no cartão SD, mas apenas o conteúdo das pastas reservadas $VR é definido para a biblioteca do Stream. Note que quando insere um cartão que está protegido contra escrita o Stream irá criar automaticamente a pasta reservada $VR, excepto para $VRAudible.

A Estrutura e utilização da Biblioteca são definidas como apresentadas seguidamente:

Biblioteca: Livros Áudio (pasta $VRDTB).

Tipos de Livro: DAISY 2.x, NISO Z39.86, NIMAS 1.11(EPUP incluído no SoftPak do Stream. Ver Secção 8.)

Utilização: Os ficheiros com cada um dos livros DAISY ou NISO devem ser guardados em subpastas separadas dentro de cada pasta. Utilize as teclas 2/8 para seleccionar o nível de navegação pasta ou livro e as teclas 4/6 para navegar no nível escolhido. Pressione Iniciar para seleccionar o livro. Nesta biblioteca a posição de leitura actual e os marcadores são guardados separadamente para cada livro.

Biblioteca: Outros Livros (pasta $VROutrosLivros).

Tipos de Livro: Livros guardados não-DAISY ou não-NISO compostos por qualquer outro tipo de ficheiro áudio suportado pelo Stream.

Utilização: Os ficheiros com cada livro devem ser guardados em subpastas separadas dentro da pasta. As pastas podem ser agrupadas. Opcionalmente, os ficheiros de livros únicos podem ser directamente guardados na pasta raiz. Utilize as teclas 2/8 para seleccionar o nível de navegação de pasta ou livro e as teclas 4/6 para percorrer e escolher o nível. Pressione Iniciar para seleccionar o livro. Nesta biblioteca a posição de leitura actual e os marcadores são guardados separadamente para cada livro. A reprodução pára no final do último ficheiro de cada livro.

Biblioteca: Livros Áudio (pasta $VRAudible)

Tipos de Livro: formato audible 4 (Incluído com o SoftPak do Stream. Ver Secção 8)

Utilização: Os ficheiros com que cada livro deve ser guardado na pasta reservada. Não devem ser usadas subpastas. Utilize as teclas 4/6 para se mover entre livros. Pressione Iniciar para seleccionar o livro. Nesta biblioteca a posição actual de leitura e os marcadores são guardados separadamente para cada livro. A reprodução pára no final do último ficheiro de cada livro. A Biblioteca Áudio só será criada quando activar os Livros Áudio no Stream.

Biblioteca: Música (pasta $VRMusica).

Tipos de Livro: Listas de Reprodução (só do tipo M3U) e ficheiros gravados compostos por qualquer tipo de ficheiro áudio suportado pelo Stream.

Utilização: Um livro de música pode ser uma lista de reprodução ou uma estrutura de música completa (referido como livro Todas as Músicas). A posição actual de leitura e os marcadores são guardados separadamente para cada livro. Para navegar entre livros na biblioteca utilize as teclas 4 e 6. O livro Todas as Músicas consiste em agrupar pastas que contêm ficheiros áudio. Por exemplo, a estrutura pode ser feita por género, artista, álbum e faixas. Para navegar no livro Todas as Músicas utilize as teclas 2/8 para escolher o nível da pasta ou ficheiro e depois mova-se dentro da selecção utilizando as teclas 4/6. A reprodução continua a partir do último ficheiro de uma pasta para o primeiro ficheiro da pasta seguinte. O modo de reprodução aleatória (definido ao pressionar a tecla 9) aplica-se apenas aos livros Música.

Biblioteca: Podcasts ($VRPodcasts)

Tipos de Livro: Qualquer tipo de ficheiro é suportado pelo Stream.

Utilização: Cada ficheiro podcast é definido como um livro separado o que significa que deve mover-se de ficheiro em ficheiro utilizando as teclas 4/6 enquanto está na biblioteca. Os ficheiros podem estar em subpastas, nesse caso utilize as teclas 2/8 para seleccionar o nível de navegação por pasta ou ficheiro. A posição actual de leitura e os marcadores são guardados separadamente para cada livro (ficheiro). A reprodução pára no final de cada livro (ficheiro).

Biblioteca: Texto (pasta $VRTexto).

Tipos de Livro: Ficheiros de Texto (txt, rtf, html, xml, brf), formato DOCX incluído no softpak do Stream. Ver Secção 8.

Utilização: Cada ficheiro de texto está definido como um livro separado o que significa que deve mover-se de ficheiro em ficheiro utilizando as teclas 4/6 enquanto está na biblioteca. Os ficheiros podem estar em subpastas e neste caso utilize as teclas 2/8 para seleccionar o nível de navegação por pasta ou livro. A posição actual de leitura e os marcadores são guardados separadamente para cada livro (ficheiro). A reprodução pára no final de cada livro (ficheiro). Nota: Se tiver um ficheiro Braille (.brf) que não seja reproduzido correctamente, verifique no menu Definições (tecla 7) se tem a tabela de tradução Braille correctamente seleccionada.

Biblioteca: Notas (pasta $VRNotas).

Tipos de Livro: Ficheiros áudio AMR-WB+ gravados pelo Stream.

Utilização: Esta é uma lista única de ficheiros gravados pelo Stream onde a cada ficheiro é incrementado um número para cada gravação separada. A lista de notas é definida como um único livro o que significa que existe apenas uma posição de leitura actual e um conjunto de marcadores definidos para todas as notas.

Nota: Os nomes das pastas são mostrados como casos mistos para legibilidade, mas o Stream não necessita destes casos.

## Outros nomes reservados para ficheiros

O Stream pode criar outros ficheiros com o nome começado por “$VR” no cartão SD. Não deve remover ou alterar esses ficheiros.

## Transferir Ficheiros entre o PC e o Stream

Para ligar o Stream ao PC desligue o Stream, ligue uma extremidade do cabo USB ao mini-USB localizado no canto superior esquerdo do Stream e a outra extremidade à porta USB do PC. Volte a ligar o Stream. O Windows irá reconhecer o cartão SD do Stream como uma unidade USB e pode então utilizar o Windows Explorer para transferir ficheiros entre os equipamentos. Se tiver um leitor de cartões SD no seu PC, a transferência será mais rápida. Se não estiver familiarizado com as transferências de ficheiros usando o Windows Explorer pode querer instalar o software opcional do Stream Companion que vem com o CD do Stream. Esta funcionalidade tem um Manual de Utilizador que se encontra no CD.

O Stream deve permanecer ligado enquanto está ligado ao PC. Nesta altura, os seus comandos não estão funcionais. Quando desligar o cabo do PC, deverá desligar o Stream.

Pode trocar de cartão SD no Stream enquanto este está ligado. Contudo, deverá ter a certeza que remove o Hardware com segurança, utilizando esta funcionalidade na barra de notificação do Windows.

# Funções Básicas

## Alterar Volume, Velocidade, Timbre/Tonalidade

Quando o Stream está ligado, pressione a tecla Ligar/Desligar várias vezes para alternar entre as definições de Volume, Velocidade ou Timbre/Tonalidade. Depois de 10 segundos sem utilização, o controlo retornará para o Volume. Utilize as setas Cima/Baixo para aumentar ou diminuir a definição seleccionada. Há um sinal sonoro para marcar o intervalo superior e inferior de cada definição. Se o livro não está a reproduzir, o Stream anunciará a posição da definição. Para o Timbre/Tonalidade e Velocidade existe também um sinal sonoro para marcar a posição normal ou 0. Este sinal indica uma definição de timbre, tonalidade e velocidade normal. Note que a definição de tonalidade substitui o timbre nos livros de áudio sintetizados. A definição de tonalidade usada não afecta a definição de timbre utilizada para gravar livros áudio.

### Diferentes definições de Velocidade para áudio sintetizado e reprodução áudio.

O Stream lembrará as definições de Velocidade separadas para ambos, áudio sintetizado e reprodução áudio. Pode alterar a velocidade de um sem afectar o outro. Todos os livros áudio gravados serão reproduzidos com a mesma velocidade. O mesmo se aplica a todos os livros que utilizam áudio sintetizado. Note que os ficheiros de música não são afectados por esta definição, a sua velocidade está sempre definida como normal por padrão.

## Alterar Graves e Agudos (Catálogo de Músicas)

No catálogo de músicas, a definição de Timbre é substituída por controlos graves e agudos. Pressione a tecla Ligar e Desligar várias vezes para alternar entre Volume, Velocidade, Graves e Agudos. Para alterar as frequências mais baixas seleccione o controlo Graves, se quer adicionar um grave defina o controlo para um valor positivo, se quer remover um grave seleccione uma definição abaixo de zero. Da mesma forma pode adicionar ou remover Agudos, Adicionar ou remover Graves não alterando os Agudos, e vice-versa. Para ouvir uma música inalterada deve definir os controlos Graves e Agudos para a definição 0.

## Iniciar/Parar

Para iniciar a reprodução de um livro pressione a tecla Iniciar/Parar.

Para parar a reprodução de um livro pressione, novamente, a tecla Iniciar/Parar.

NOTA: Tal como a tecla Cardinal, pode também pressionar a tecla Iniciar/Parar para confirmar uma operação ou terminar a entrada de um número ou texto. Se confirmar ou finalizar a acção com a tecla Iniciar/Parar, a reprodução iniciará ao mesmo tempo.

## Retroceder e Avançar Rapidamente

Estas teclas permitem ir para trás ou para a frente rapidamente.

Pressione e mantenha a tecla Retroceder ou Avançar até chegar ao local desejado, o movimento da tecla Retroceder e Avançar irá acelerar enquanto mantém a tecla pressionada. Por cada três segundos que mantém a tecla pressionada movimentará para trás ou para a frente 1 minuto (para formatos áudio) ou porcento (para formatos de texto), 2 minutos ou porcento, 5 minutos ou porcento, 10 minutos ou porcento, 15 minutos porcento e assim sucessivamente. O maior avanço é de 5 minutos ou 5 porcento. Entre cada avanço de 3 segundos o Stream irá anunciar o tempo de avanço e reproduzir um clip em velocidade normal.

Se simplesmente pressionar e largar a tecla Retroceder ou Avançar, em vez de a manter, irá reproduzir 5 segundos para a frente ou para trás.

## Modo de Descrição das Teclas

Quando tem um cartão SD ou um dispositivo USB ligado ao Stream, pressionar e manter a tecla Informação (0) dá acesso ao Modo de Descrição das Teclas. Pressione e mantenha a tecla Informação novamente, para sair do Modo Descrição das Teclas.

Quando não tem nenhum cartão SD ou dispositivo USB, o Modo de Descrição das Teclas ficará activo automaticamente.

Enquanto o Modo de Descrição das Teclas estiver activo pode pressionar qualquer tecla para ouvir a sua função.

# Funções das Teclas Numéricas

## Lista do Teclado Numérico

- 1: Biblioteca, se pressionada uma vez; Manual de Utilizador, se pressionada continuamente

- 2: Navegação por elemento

- 3: Apagar / Copiar

- 4: Retroceder

- 5: Onde Estou

- 6: Avançar

- 7: Menu; Alterna entre áudio sintetizado se pressionada continuamente

- 8: Navegação por elemento

- 9: Áudio sintetizado / altera entre modos de gravação áudio / Altera entre Modo Aleatório (Música)

- Asterisco: Cancelar, se pressionada; Bloqueia o teclado, se pressionada continuamente

- 0: Informação, se pressionada; Modo de Descrição das Teclas, se pressionada continuamente

- Cardinal: Confirmar

## Teclas de Navegação

O Stream permite navegar por capítulo, secção, página, avanço no tempo, parágrafo, ou qualquer outro elemento indexado definido pelo produtor do livro.

Utilize as teclas 2 e 8 para escolher um nível de navegação. Este difere de livro para livro mas normalmente o nível 1 significa capítulo, o nível 2 significa secção, o nível 3 significa subsecção e assim sucessivamente. O elemento página pode não estar presente em todos os livros. A frase é normalmente o elemento de navegação mais baixo, mas estes níveis são definidos pelo produtor do livro. O Stream limita o avanço máximo da frase em 1 minuto. Primeiro, escolha o nível de navegação (capítulo, página, etc.), utilizando as teclas 2 e 8. Utilize as teclas 4 e 6 para se mover para a frente e para trás entre os elementos do nível seleccionado. As teclas 2 e 8 anunciarão apenas os níveis disponíveis no livro. O nível frase é sempre apresentado mas a sua extensão depende do produtor do livro.

### Desfazer Navegação

Pressione Cancelar (asterisco) durante 10 segundos para qualquer movimento para a frente ou para trás usando as teclas 4 e 6 irá desfazer a operação e retomar a posição actual. A função Desfazer não se aplica às teclas Avançar ou Retroceder rapidamente.

## Modo de Navegação por Tempo

O tempo de navegação pode ser seleccionado através das teclas 2 e 8.

Pressione a tecla 4 para retroceder e a tecla 6 para avançar no intervalo definido.

O intervalo de tempo pode ser definido para 1, 5, 10 ou 30 minutos na secção de Navegação e Reprodução no menu Configuração (tecla 7).

## Elementos de Navegação para Áudio Sintetizado

Quando o Stream está no Modo Áudio Sintetizado existem níveis de navegação de texto adicionais, acessíveis pela tecla de rotação 2/ 8 (Cima/Baixo). Estes incluem os elementos do texto: ecrã, parágrafo, linha, frase, palavra, soletrar e caracter. Note que se fizer uma pesquisa num texto, então o nível de Procura é adicionado para permitir a procura do termo seguinte ou anterior. Os elementos de ecrã e linha são definidos arbitrariamente como 25 linhas por ecrã num máximo de 80 caracteres por linha. Como nos outros níveis de navegação, navegue entre os elementos através do nível seleccionado utilizando as teclas 4/6 (esquerda/direita). Note que o elemento ecrã só estará disponível quando as páginas não estiverem definidas no livro.

## Modo Soletrar por Biblioteca de texto

O Modo de Soletrar pode ser seleccionado utilizando as teclas 2 e 8. O modo Soletrar pode ser encontrado nos níveis de navegação entre Palavra e Caracter. Utilize as teclas 4 e 6 para se deslocar de palavra em palavra. O Stream anunciará a palavra e soletra-a. Note que as letras maiúsculas são indicadas e que as palavras serão soletradas numa velocidade normal, independentemente da velocidade de áudio sintetizado definida.

## Elementos dispensáveis

O Stream suporta os seguintes elementos dispensáveis: nota de rodapé, número de página, nota de produção e barra lateral.

Os elementos dispensáveis podem ser definidos como Reproduzir, Dispensar ou A Pedido, ver o capítulo do Menu Configuração para mais informações. Quando um elemento dispensável é encontrado durante a reprodução, o Stream comporta-se da seguinte forma:

Reproduzir: O elemento é sempre reproduzido

Dispensar: O elemento nunca é reproduzido.

A Pedido: O elemento não é reproduzido, mas é adicionado na lista de lembrança e o nome do elemento é anunciado. Note que a opção A Pedido não está disponível para os elementos número de página e linha.

### Lembrar elementos dispensáveis

Os elementos dispensáveis A Pedido podem ser lembrados utilizando a tecla Cardinal.

O Stream relembra até 5 elementos dispensados pela opção A Pedido. O último elemento adicionado será o primeiro a ser lembrado. Pressionando a tecla Cardinal várias vezes relembrará o primeiro elemento da lista. Quando um elemento é lembrado, o nome do elemento é reproduzido, e a reprodução começa do início do elemento. Quando o fim do elemento é atingido, a mensagem “Voltar ao Texto” é reproduzida e o livro irá retomar a posição onde estava quando a tecla Cardinal foi pressionada.

Durante a reprodução de um elemento relembrado, o utilizador pode pressionar Cancelar (Tecla asterisco) para parar a reprodução do elemento lembrado e voltar para o texto principal do livro.

## Navegar na Biblioteca — Tecla 1

Pressione a tecla Biblioteca (1) várias vezes para navegar na lista circular da Biblioteca. Com as excepções de Notas, as bibliotecas vazias não serão anunciadas. As Bibliotecas contêm diferentes tipos de livros ou ficheiros como definidos na secção, Estrutura da Biblioteca. Pode-se mover para trás ou para a frente na Biblioteca usando as teclas 4 e 6. Pressione a tecla Ir Para (acima da tecla 1) para inserir um número do livro. Quando encontra o livro desejado pressione Confirmar ou Reproduzir para abri-lo. Pressione Reproduzir para iniciar a leitura a partir da última posição do livro seleccionado.

### Navegação Multi-Nível na Biblioteca

Opcionalmente, pode criar uma estrutura de pastas multi-nível para Outros Livros, Podcasts e Ficheiros de Texto. Em vez de poder navegar nos livros apenas com as teclas 4 e 6, pode escolher o nível de navegação com as teclas CIMA e BAIXO, 2 E 8. Quando pressiona as teclas 4 ou 6, move-se de pasta em pasta. Quando chega à pasta que lhe interessa, pressione as teclas 2 ou 8 novamente para seleccionar o nível do livro dentro da pasta. Navegar no nível do livro também se move de pasta em pasta. O Stream irá navegar nos 8 níveis de pastas dentro da pasta $VR. Se tiver mais do que 8 níveis, os níveis adicionais serão reconhecidos pelo Stream como nível 8. Se tiver também ficheiros na raiz da pasta $VR, esses ficheiros só serão listados no nível do livro da rotação 2/8.

Nota: A Biblioteca multi-nível não é obrigatória. Se escolher não organizar os livros com níveis múltiplos de subpastas, pode simplesmente procurar a biblioteca com as teclas 4 e 6 e navegar nos níveis de Livros.

## Manual de Utilizador — Tecla 1 (Pressionar continuamente)

Quando não está na biblioteca, pode aceder ao manual de utilizador, em qualquer altura, pressionando continuamente a tecla 1. Para sair pressione continuamente a tecla 1, novamente.

## Função Apagar — Tecla 3

Quando utiliza a função procura na biblioteca, pode apagar um livro inteiro pressionando a tecla 3. Para livros áudio e outros, esta opção irá apagar toda a subpasta que contém o livro. Para Músicas, Podcasts e ficheiros de texto a função Apagar livro remove um ficheiro de livro único. Enquanto procura ficheiros no livro Todas as Músicas, pode pressionar a tecla 3 para apagar um único ficheiro. Não pode contudo apagar uma lista de reprodução. Enquanto procura o livro Notas, pode pressionar a tecla 3 para apagar um único ficheiro Nota. Pressione 3 para apagar um item seleccionado e o Stream pedirá a confirmação. Pressione a tecla cardinal para apagar ou qualquer outra tecla para cancelar.

## Copiar livros para memórias USB

Pode copiar livros DAISY e NISO de memórias USB externas para o cartão SD. Para faze-lo ligue a memória USB ao Stream utilizando o cabo USB fornecido com o Stream, Navegue para o livro USB. Uma vez que tenha o livro aberto pressione a tecla 3 para iniciar o processo de cópia. A percentagem de progresso da cópia será anunciada. Levará cerca de um minuto para copiar 20MB, ou cerca de 10 minutos por livro, em média. O processo de cópia pode ser cancelado a qualquer momento pressionando a tecla asterisco.

## Onde Estou? — Tecla 5

A tecla Onde Estou? anunciará a posição de leitura sem interromper  o seu processo. Dependendo do tipo de livro, o Stream anunciará um ou mais números e posições da página, título da secção ou nome do ficheiro. Para Música, anunciará a pasta actual, o nome do ficheiro e o tempo do ficheiro. Para Outros Livros, Podcasts e Notas anunciará a percentagem do livro ou notas reproduzidas, bem como o tempo de ficheiro individual. Para ficheiros de texto, anunciará a percentagem do ficheiro reproduzido. A leitura será retomada assim que a informação é dada.

### Etiqueta de informação Onde Estou?

Para ficheiros de música mp3 e Podcasts, se pressionar a função Onde Estou (Tecla 5) duas vezes, o Stream anunciará os dados da etiqueta ID3. Se não quiser ouvir todas as etiquetas pressione Iniciar para interromper e retomar a reprodução.

### Onde Estou para Livros Áudio

Para Livros Áudio se pressionar a tecla Onde Estou (5) duas vezes o Stream anunciará informação adicional acerca do livro. Se não quiser ouvir a informação pressione Iniciar para interromper o anúncio e retomar a reprodução.

## Modos Áudio, Texto e Reprodução de Música Aleatória – Tecla 9

Existem dois tipos de reprodução disponíveis: Áudio Gravado e Áudio Sintetizado. Para livros DAISY ou NISO com texto completo ou áudio completo, utilize a tecla 9 para alternar para a frente e para trás entre o áudio gravado e a mesma posição equivalente do texto electrónico. A sincronização depende do produtor do livro, mas normalmente texto e áudio são sincronizados pelo elemento parágrafo ou frase.

O último modo de reprodução usado é guardado entre as sessões de leitura. Apenas os modos disponíveis para o livro seleccionado estarão disponíveis para selecção com a tecla 9. Se o livro é apenas gravado ou apenas texto, então o modo apropriado é automaticamente seleccionado e a tecla 9 não tem escolhas disponíveis.

Quando está a reproduzir música pode pressionar a tecla 9 para permitir a reprodução aleatória, se pressionar novamente a tecla 9 desactiva a reprodução aleatória. Se está a reproduzir uma lista de reprodução permanente ou temporária apenas esta lista de reprodução será aleatória.

## Confirmar, Bloquear e Cancelar — Tecla Cardinal e Asterisco

A tecla cardinal permite confirmar uma operação ou terminar uma entrada numérica, como um número de página ou um texto, ou um item de pesquisa no texto.

A tecla Asterisco permite cancelar uma operação. Se pressionar continuamente a tecla Asterisco também bloqueará o teclado numérico. Para desbloquear pressione as teclas 1, 2 e 3 sequencialmente. Existe uma excepção ao bloqueio do teclado, o Reset. Esta função estará sempre disponível enquanto mantiver a tecla Ligar/Desligar pressionada para Baixo por 2 segundos, não desligará o leitor; mantenha a tecla pressionada o tempo necessário para fazer o Reset.

## Informação — Tecla 0

A tecla Informação (0) anuncia a informação do livro, do leitor e da bateria. Existem duas formas de aceder à informação.

Pressione a tecla Informação (0), todos os itens da Informação serão anunciados; Ou pressione a tecla Informação (0) e pressione a tecla 4 e 6 para se mover para a frente e para trás entre os itens. Pode também pressionar a tecla Informação (0) repetidamente para se mover entre os itens.

Para cancelar as Mensagens de Informação pressione a tecla Asterisco ou Iniciar.

Pode também pressionar continuamente a tecla Informação para entrar e sair do Modo Descrição de Teclas.

### Items de Informação Disponíveis

Título do Livro

Número de Notas (Apenas Biblioteca de Notas)

Número de ficheiros e pastas (Apenas Biblioteca de Músicas)

Número de páginas e tempo total

Tempo de Gravação Restante (Apenas Biblioteca de Notas)

Total de cabeçalhos do Livro

Reprodução decorrida e reprodução restante

Número de Marcadores definidos no livro

Número de Livros

Espaço restante no cartão SD

Se o leitor está a funcionar com bateria ou com energia AC: se estiver com energia AC, informa-nos se a bateria está a carregar ou se a carga está completa.

Nível de Bateria Actual: Alta, Média, Baixa e Muito Baixa

Número do modelo do VICTOR READER Stream, número da versão do software, SoftPak apcional instalado (se houver), número de teclas de autorização do utilizador (se houver) e número de série.

# Funções Avançadas

## Ir para Página

A função Ir Para Página permite ir directamente para a página desejada.

Pressione a tecla Ir Para Página, na parte superior esquerda do painel frontal. Digite um número de Página. Pressione a tecla cardinal para ir para a página seleccionada, o Stream confirmará o número de página digitado. Ou pressione a tecla Iniciar/Parar para o Stream iniciar a reprodução a partir da página escolhida.

Para cancelar pressione a tecla Cancelar (Asterisco).

## Ir para Cabeçalho

Se pressionar a tecla Ir para Página duas vezes permite-lhe digitar um número relativo a um cabeçalho, para iniciar um livro DAISY ou NISO. Isto é útil para livros que não têm marcadores de página. Por exemplo, ir directamente para um capítulo pelo número de cabeçalho em vez de avançar capítulo por capítulo.

Termine de dar entrada de um número de cabeçalho com a tecla cardinal para ir para a posição, ou finalize com a tecla Iniciar para se mover e iniciar a reprodução.

## Ir para Tempo

O Stream tem a característica de Ir para Tempo para Outros Livros, Audíveis, Podcasts e Bibliotecas de Notas Áudio. Nestes livros pressione a tecla Ir Para, acima da tecla 1, até ouvir “Ir Para Tempo”. Então digite um tempo em horas e minutos relativo ao início do livro ou à nota áudio. Os últimos 2 dígitos representam minutos e os outros representam horas. Note que os minutos podem variar de 00 até 99. Por exemplo:

- Digite 1 para a posição 1 minuto a partir do inicio do livro ou nota

- Digite 12 para a posição 12 minutos a partir do início

- Digite 123 ou 83 para 1 hora e 23 minutos

- Digite 1200 para 12 horas e 00 minutos

## Ir para Inicio e Fim de Livro

Para rapidamente atingir o inicio ou fim do livro pode pressionar Ir Para Página, Ir Para Cabeçalho, Ir Para Tempo ou Ir para Percentagem. Depois pressione  Retroceder ou Iniciar par air para o inicio do livro, ou pressione Avançar  para ir para o fim do livro. Isto também se aplica em Ir Para Ficheiro apenas par Outros Livros.

## Ir para Livro

Se estiver a tentar localizar na Biblioteca a tecla Ir para Página torna-se na tecla Ir para Livro, permitindo digitar um número relativo a um livro na Biblioteca, que será útil para Bibliotecas que contém muitos livros.

## Procura de Texto

O Stream tem a função de procura de texto para ficheiros na Biblioteca de Texto. Pode também procurar livros DAISY ou NISO que se encontram na Biblioteca de Livros Áudio. Livros DAISY ou NISO que estão apenas gravados não podem ser encontrados, uma vez que não têm texto. Utilizando o método de entrada de texto através das teclas numéricas, (tal como faria para digitar mensagens de texto no telemóvel), pode digitar o item de pesquisa. Se tem um Stream com vários idiomas disponíveis, o teclado irá oferecer os caracteres do idioma de áudio sintetizado actualmente seleccionado. Pressione continuamente a tecla 7 para mudar o idioma de áudio sintetizado.

Siga estes passos para utilizar a função de procura:

- Abra o Ficheiro de texto a partir da biblioteca de Texto. Ou abra a biblioteca de Livros Áudio e seleccione um livro com apenas texto ou com texto e áudio. Se tiver ambas as gravações áudio e texto, certifique-se que está no modo de reprodução de áudio sintetizado pressionando a tecla 9.

- Pressione a tecla Ir Para várias vezes até ouvir “Procura”. O teclado numérico está agora definido para entrada de texto.

- Pressione as teclas numéricas de 0 a 9 para o tipo de texto. Por exemplo, a tecla 2 é usada para as letras a, b, c e 2; a tecla 3 para d, e, f e 3; a Tecla 6 para m, n, o e 6 e assim sucessivamente. O caracter espaço é na tecla 0. A pontuação e caracteres especiais são nas teclas 0 e 1. Para digitar uma letra pressione a tecla numérica associada para a letra o número de vezes apropriado. Ao digitar sucessivas letras sobre a mesma tecla é necessário fazer uma pausa até o Stream anunciar a letra. Por exemplo para digitar a palavra “cab”, deve pressionar a tecla 2 três vezes, depois faz uma pausa até ouvir “c”, volta a pressionar a tecla 2 uma vez e faz pausa até ouvir “a”, e por fim pressione novamente a tecla 2 duas vezes para digitar a última letra “b”. Não é necessário fazer pausa para digitar letras sucessivamente que estão em teclas diferentes. Por exemplo, para escrever a palavra “mama”, pode pressionar 6262 rapidamente como desejar.

- Deve pressionar a tecla de Modo de Descanso para entrar no modo de Descrição de Teclas. Pressione então as teclas para que seja anunciada a sua função, incluindo os caracteres de cada tecla numérica. Pressione a tecla Modo de Descanso novamente para sair do modo de Descrição de Teclas e voltar para o modo de entrada de texto.

- Para anunciar o que está a escrever pressione a tecla Avançar Rapidamente.

- Para apagar o último caracter digitado pressione a tecla Retroceder.

- Quando terminar de digitar pode sair do Modo de Entrada de Texto de 3 formas: Pressione Cancelar para sair sem procurar, pressione Confirmar ou Iniciar para iniciar a procura, ou pressione Cancelar, que não afectará qualquer informação de procura anterior.

- Se pressionar a tecla Confirmar, o Stream irá posicionar-se sozinho no local onde foi encontrado o item e anunciará a linha. Se tiver pressionado a tecla Iniciar, ele movimentar-se-á para o item encontrado e iniciará a leitura. A pesquisa é insensível a maiúsculas. A procura encontrará palavras parciais, neste caso irá posicionar-se no início da palavra que contém o texto procurado. Os caracteres acentuados não são comparados com caracteres não acentuados e vice-versa. A procura inicia-se sempre a partir da posição actual no livro.

Se fizer a procura num documento extenso pode ouvir “ Espere por favor” enquanto a procura está em progresso. Se pressionar a tecla Cancelar enquanto procura, a função de procura é interrompida, e a posição actual continua a ser a posição inicial original.

### Procurar Seguinte e Anterior

- Após encontrar o item procurado, o Stream adicionará um Item de Pesquisa aos níveis de navegação, utilize as teclas 2 e 8 e seleccione o nível automaticamente. Então, após encontrar a primeira ocorrência no seu texto pode simplesmente pressionar as teclas 4 e 6 para encontrar a ocorrência anterior e a próxima. A função de procura Anterior ou Seguinte permanecerá na tecla de rotação 2/8 até fechar o livro. Pode pressionar a tecla 4 ou 6 para procurar o item anterior ou seguinte enquanto está no modo de reprodução ou de interrupção.

- Se a procura é realizada para a frente e o fim do livro é atingido, a mensagem “Fim do Livro” será anunciada e a procura continua a partir do início do livro para a posição inicial original da procura.

- Se a procura é realizada para trás e o inicio do livro é atingido, a mensagem “Início do Livro” será anunciada e a procura continua a partir do final do livro para trás até a posição inicial original da procura.

- Se nenhuma correspondência for encontrada, o Stream anunciará que o item procurado não foi encontrado e retoma a posição inicial original.

- Quando abre um novo livro o item procurado anteriormente é apagado.

### Procurar por Palavra Actual

Se não digitar qualquer texto para procura, o Stream irá procurar pela palavra que está actualmente posicionada no texto. Por exemplo, assume-se que a palavra que está posicionada é “HumanWare” no ficheiro de texto. Se pressionar a tecla Ir Para várias vezes até ouvir “Procura” e depois pressionar Iniciar ou Confirmar sem digitar qualquer item para procura, o Stream irá movimentar-se para a próxima ocorrência de “HumanWare” no ficheiro. Se pressionar a tecla Confirmar, o Stream pára e anuncia a linha. Se pressionar a tecla Iniciar o Stream inicia a reprodução. Note que pode pressionar Avançar rapidamente para soletrar a palavra actual antes de pressionar Confirmar ou Iniciar. Além disso, se pressionar uma vez Retroceder ou digitar uma palavra irá apagar toda a palavra para poder digitar o item de procura.

## Gravar Notas Áudio

Pode utilizar o Stream para gravar a sua voz, as chamadas notas áudio. Essas notas serão guardadas no cartão de memória SD na pasta $VRNotas. A cada gravação é atribuído um acréscimo numérico ao nome do ficheiro. Pode gravar utilizando quer o microfone incorporado quer o microfone externo ligado à entrada para microfone, logo abaixo da entrada dos auscultadores. O microfone incorporado é omnidireccional, o que é útil para gravar reuniões ou conferências, enquanto que o microfone externo é direccional e é melhor para gravar entrevistas. O comprimento máximo de uma única nota áudio é 8 horas ou um ficheiro com tamanho de 2GB. O número de notas áudio que pode gravar é apenas limitado pelo espaço restante no cartão de memória SD.

Existem duas formas de gravar notas: a gravação rápida ou o procedimento padrão.

Para gravar uma nota rápida em qualquer ponto, pressione e mantenha pressionado o botão Gravar, localizado no lado direito do leitor. Uma mensagem e um sinal sonoro serão ouvidos. Fale para o microfone integrado no leitor (localizado no canto superior direito) ou para um microfone externo. Para finalizar a gravação rápida solte o botão Gravar.

Para gravar uma mensagem longa pressione o botão Gravar localizado no lado direito do leitor para iniciar a gravação. Para fazer pausa e reiniciar a gravação pressione a tecla Iniciar/Parar. Pressione a tecla Marcador durante a gravação para inserir um marcador. Para terminar a gravação pressione novamente o botão Gravar, Pressione a tecla Asterisco para cancelar a gravação, depois pressione novamente a tecla asterisco para confirmar que realmente deseja apagar.

Para ouvir as notas áudio utilize a tecla Biblioteca (tecla 1) para encontrar a biblioteca de Notas. Pressione iniciar ou Confirmar para entrar na biblioteca de Notas. Em seguida, utilize as teclas 4 e 6 para se deslocar de nota em nota. Existe apenas um nível de notas, portanto a navegação por pasta não é possível. As notas áudio são codificadas utilizando o AMR-WideBand+ (AMR-WB+) áudio codec. Se desejar aceder a estes arquivos utilizando o computador, necessitará de fazer o download de um descodificador AMR-WB+ ou converter as notas áudio para ficheiros .wav utilizando o software Stream Companion. Note que uma hora de gravações requer aproximadamente 9.1 Megabytes de espaço de armazenamento. Se tem o SoftPak opcional instalado (ver secção 8) pode também gravar ficheiros do tipo MP3 ou WAV. Pode fazer a selecção utilizando a tecla de menu – 7. Pressione a tecla 7 múltiplas vezes para tingir o menu Gravação e use as teclas direccionais (teclas 4 e 6) para escolher entre tipos de ficheiro 3GP, MP3 ou WAV.

POr favour note que alguns cartões SD são demasiado lentos para permitir a gravação continua em format WAV, pois o volume de dados para escrever é muito maior para este formato de áudio. Se, após alguns segundos de gravação no formato WAV receber uma mensagem de erro de gravação, existe uma boa possibilidade do seu cartão SD ser demasiado lento para gravação WAV. Tente usar outro cartão SD ou alterar o formato de gravação para MP3 ou 3GP.

## Marcadores

Os Marcadores permitem voltar para um local de uma forma rápida e fácil. Pode colocar virtualmente um número ilimitado de Marcadores no mesmo livro. A tecla Marcador permite inserir e voltar para os marcadores, ouvi-los em lista ou removê-los.

### Ir para Marcador

Pressione a tecla Marcador uma vez ou até ouvir “Ir para Marcador”. Digite o número do marcador para onde deseja ir. Pressione a tecla Cardinal. O Stream irá para o Marcador e anuncia o seu número, ou pressione a tecla Iniciar/Parar. O Stream irá para o marcador solicitado e iniciará a reprodução.

### Inserir Marcador

Pressione a tecla Marcador duas vezes até ouvir “Inserir Marcador”. Pode também aceder a esta função por pressão contínua na tecla Marcador. Digite um número de 1 a 99998, para atribuir ao Marcador. Pressione a tecla Cardinal para Confirmar ou a tecla Iniciar/Parar para confirmar e iniciar a reprodução. O Marcador será armazenado em memória.

NOTA: Se confirmar sem digitar um número, o Stream irá atribuir o primeiro número disponível para marcador.

NOTA: Se digitar 99999 como um número de marcador, uma mensagem de entrada inválida será anunciada e a acção será cancelada, uma vez que este número está reservado para remover todos os marcadores, Ver Marcadores Removidos.

Pode inserir um simples marcador enquanto grava uma nota áudio extensa. Esta opção será útil para marcar um comentário importante feito durante uma reunião ou conferência que está a gravar. Para definir um marcador enquanto está simplesmente a gravar, pressione a tecla Marcador uma vez, irá ouvir um sinal sonoro que indica que o marcador foi definido. Note que não pode inserir um marcador durante uma gravação rápida (enquanto mantém a tecla Gravar pressionada para baixo).

### Inserir Marcador Áudio

Para gravar um marcador áudio, faça o seguinte:

- Pressione a tecla Marcador duas vezes ou até ouvir “Inserir Marcador”.

- Digite o número que deseja atribuir ao Marcador. Pode saltar este passo e será atribuído um número automaticamente.

- Pressione continuamente a tecla Gravar e diga a pequena mensagem. Em seguida, solte a tecla Gravar. Note que a gravação de Marcadores áudio é limitada a 1 minuto de duração. Contrariamente às notas áudio, não pode avançar ou retroceder sem gravar o Marcador Áudio.

- Para Cancelar pressione a tecla Asterisco. Esta opção não está disponível enquanto utiliza a gravação rápida.

Os Marcadores Áudio são limitados para o máximo de 1 minuto. Se o limite de um minuto é atingido a gravação e parada e o Marcador é guardado. Os Marcadores Áudio podem ser gravados durante a reprodução de livros ou notas áudio. O marcador será armazenado em memória e a gravação associada será armazenada no cartão SD numa pasta reservada com o nome $VRAudioBkm. Não deve modificar quaisquer ficheiros dentro desta pasta. Os ficheiros gravados são ligados a um marcador simples na memória interna. O formato do nome do ficheiro gravado é x_y_z.3GP onde x é o primeiro de 13 caracteres de texto do título do livro, y é um único i.d de 8 caracteres gerado pelo computador, e z é um número de marcador de 6 dígitos. Para marcadores colocados em ficheiros MP3 ou notas áudio não existe título de livro. Neste caso o x será “Outro______”, “música___”, ou “NotasÁudio____”, respectivamente. Enquanto reproduz um marcador áudio pode pressionar a tecla Retroceder uma vez para repetir a nota de voz gravada ou pressionar Avançar para saltar e iniciar a reprodução do livro a partir da posição marcada. Não pode Avançar ou Retroceder dentro de um Marcador áudio.

### Marcadores Destacados

Os Marcadores Destacados são usados para definir as posições iniciais e finais de passagem para posterior reprodução. Configurar Marcadores destacados é uma óptima forma de estudar as passagens importantes em livros de texto.

#### Iniciar Marcador Destacado

Pressione a tecla Marcador 3 vezes até ouvir “Iniciar Marcadores Destacados”.

Digite um número de marcador seguido da tecla Cardinal ou Iniciar/Parar.

NOTA: Pode omitir a inserção de um número de marcador em que o Stream cria o primeiro número de marcador disponível.

#### Fim de Marcador Destacado

Depois de definir a posição inicial, navegue até ao local onde deseja marcar o fim do destaque.

Pressione a tecla Marcador uma vez e irá ouvir “Fim de Marcador Destacado”. Pressione a tecla Cardinal ou a tecla Iniciar/Parar para confirmar. A posição actual é definida como posição de fim. Se a posição final for colocada antes da posição inicial, então as posições serão trocadas. A mensagem “Inserido Marcador Destacado “X”” é reproduzida. O utilizador pode também cancelar o Marcador Destacado pressionando a tecla Cancelar. Em ambos os casos o estado reverte-se para Iniciar.

NOTA: Quando a posição inicial de um Marcador Destacado é definida mas a posição final não, o número de Marcador Destacado torna-se indisponível. O Stream anunciará “O Marcador “X” já existe” se o utilizador digitar um marcador regular com este número.

NOTA: Se remover o livro ou desligar o Stream antes de fechar o marcador, o marcador irá auto-completar-se. Caso isto ocorra, a posição actual será usada como posição final do marcador.

#### Lista de Marcadores Destacados

Quando um Marcador Destacado é atingido através da lista de marcadores a reprodução é parada até a posição final do marcador destacado. Um Marcador Destacado que tenha sido iniciado mas não tenha sido ainda terminado não estará listado.

#### Ir para Marcador Destacado

Quando vai para um Marcador Destacado, se terminar a entrada do número do Marcador com a tecla Iniciar/Parar, a reprodução iniciará a partir da posição actual e pára na posição final do Marcador Destacado. Se utilizar a tecla Confirmar o Stream irá posicionar-se no marcador mas não irá reproduzi-lo. Enquanto o Stream faz a reprodução de um Marcador Destacado pode ir para o início, se pressionar a tecla Retroceder. Até ao fim do destaque pode reproduzir novamente pressionando a tecla Retroceder.

#### Remover Marcadores Destacados

Quando apaga um Marcador Destacado, a mensagem “Marcador Destacado “X” removido” é anunciada. É possível apagar um Marcador Destacado que tenha sido iniciado, mas não terminado. Esta acção reverte o Marcador Destacado para o estado inicial.

### Lista de Marcadores

Pressione a tecla Marcador quatro vezes até ouvir “Lista de Marcadores”.

Pressione a tecla 4 ou tecla 6 para ir de um marcador para outro. Cada vez que pressiona a tecla, irá ouvir o número do marcador seguinte e a reprodução inicia-se. Pressione a tecla Cardinal para confirmar a posição actual e continuar a reprodução.

Pressione a tecla Asterisco para sair da Lista de Marcadores.

NOTA: A lista de Marcadores contém sempre um marcador para o início e fim do livro. Os Marcadores são ordenados pela sua posição no livro e não pelo número de Marcador.

### Apagar Marcador

Pressione a tecla Marcador cinco vezes até ouvir “Apagar Marcador”. Digite o número de marcador que deseja remover. Pressione a tecla Cardinal para confirmar.

Para remover todos os Marcadores num livro, primeiro pressione a tecla Marcador cinco vezes até ouvir “Apagar Marcador” e depois pressione a tecla 9 cinco vezes (digita o número 99999). Finalmente, pressione a tecla Cardinal para Confirmar

### Alerta de Marcador

Enquanto reproduz um livro o Stream pode ter um alerta para quando passa num marcador previamente definido. Se tiver criado um marcador áudio , este será automaticamente reproduzido. Os alertas de marcador estão desactivados por defeito.

Os alertas de marcador podem estar activos ou desactivos. Ler a secção do Menu Configuração para mais informação.

## Modo de Descanso — Tecla de Descanso

A tecla de Modo de Descanso permite programar um período de atraso, após o qual o leitor será desligado automaticamente.

Pressione a tecla de Modo de Descanso para programar um atraso para desligar de 15 minutos, até um máximo de 60 minutos. A próxima vez que pressionar a tecla irá desactivar o Modo de Descanso e o ciclo inicia-se novamente. Quando o Modo de Descanso está activo o LED irá piscar durante o último minuto até ao ponto em que o leitor anuncia “Um minuto restante”.

As mensagens de Descanso podem estar activadas ou desactivadas. Para mais informação ler a secção do Menu Configurações.

NOTA: Se pressionar a tecla Descanso quando o Descanso já está activo, irá anunciar o tempo de Descanso Restante.

# Menu Configuração – Tecla 7

O Stream pode ser padronizado utilizando o menu Configuração.

Para abrir o Menu pressione a tecla Menu (7). Pressione novamente a tecla Menu para ir para o próximo Menu. Procure os itens do Menu com as teclas Cima/Baixo (2/8), utilize as teclas Esquerda/Direita (4/6) para seleccionar o valor de um Item e pressione a tecla Cardinal para confirmar. Pressione Cancelar (tecla asterisco) ou qualquer outra tecla para sair do Menu.

## Menus e Lista de Itens do Menu

Os menus, itens de menu e valores disponíveis são listados pela ordem abaixo. Note que o primeiro valor listado na lista é definido pelo padrão de fábrica.

Menu: Navegação & Leitura	.

Item: Repetição.

Valores: Activo, desactivo.

Item: Tempo de avanço.

Valores: 1, 5, 10, ou 30 minutos.

Item: Som das Teclas

Valores: Activo, desactivo.

Item: Mensagens Modo de Descanso

Valores: Activo, desactivo.

Item: Alerta de Marcador

Valores: Activo, desactivo.

Menu: Conteúdos Adicionais.

Item: Tudo.

Valores: Reproduzir, Dispensar, A Pedido, Personalizar.

Item: Nota de rodapé.

Valores: Reproduzir, Dispensar, A Pedido.

Item: Número de Página.

Valores: Reproduzir, Dispensar.

Item: Nota do Produtor.

Valores: Reproduzir, Dispensar, A Pedido.

Item: Barra Lateral.

Valores: Reproduzir, Dispensar, A Pedido.

Menu: Idioma

Item: Texto para voz

Valores: As vozes de áudio sintetizado instaladas

Menu: Gravação  (com o SoftPak instalado)

Valores: AMR-WB + 3GP,  MP3 96kbps wav, 16 bit PCM

Menu: Formatar cartão SD

### Reprodução

#### Reprodução Contínua

Quando seleccionar o modo de Reprodução Contínua, a reprodução irá ser executada repetidamente, e reiniciará automaticamente a partir do início depois de atingido o final do livro.

#### Sinal sonoro das teclas

Pode activar ou desactivar os sinais sonoros que ouve quando pressiona as teclas. Desactivar esta opção irá suprimir o segundo sinal sonoro ouvido quando inicia a reprodução, bem como o bloqueio das mensagens que indicam que o teclado está bloqueado. Note que a mensagem bloqueada pode não ser desactivada na Tecla Ligar/Desligar. Os sinais sonoros das teclas estão activados por defeito. As teclas Cima/Baixo no lado esquerdo do leitor só farão o sinal sonoro nas posições de mínimo, normal e máximo independentemente do menu configurações.

#### Mensagens Modo de Descanso

O alerta de Tempo de descanso para 1 minuto ou Descanso desligado pode ser activado ou desactivado. Estão activos por defeito.

### Dispensar

O menu Dispensar contém as opções de configuração para os elementos dispensáveis. Reproduzir é o valor por defeito. De seguida, está apresentada uma lista de itens de menu e os respectivos valores:

Todos.

Valores: Reproduzir, Dispensar, A Pedido, Personalizar.

Nota: Não pode seleccionar Personalizar. Este é definido automaticamente quando modifica qualquer elemento dispensável.

Nota de Rodapé.

Valores: Reproduzir, Dispensar, A Pedido.

Número de Página.

Valores: Reproduzir, Dispensar.

Nota do Produtor.

Valores: Reproduzir, Dispensar, A Pedido.

Barra Lateral.

Valores: Reproduzir, Dispensar, A Pedido.

## Menu Idioma

### Voz sintetizada

Pressione continuamente a tecla 7 para seleccionar uma voz sintetizada alternativa àquela que tem instalada no Stream. Em alternativa pode pressionar a tecla 7 repetidamente para aceder ao menu Idioma. Utilize as teclas 4 e 6 para navegar através das escolhas disponíveis. Pressione Confirmar para aceitar a escolha, ou pressione Iniciar para aceitar a escolha e iniciar a reprodução.

### Tabelas de Tradução Braille (em implementação)

Diferentes tabelas de tradução Braille estão disponíveis dependendo do idioma de áudio sintetizado seleccionado. Para alterar as tabelas de tradução Braille, pressione a tecla 7 do Menu repetidamente para aceder ao menu Idioma. Utilize as teclas 2 e 8 para aceder aos itens das tabelas de tradução Braille seguido das teclas 4 e 6 para seleccionar o valor da tabela de tradução Braille escolhida. Pressione Confirmar para aceitar a escolha, ou Iniciar para aceitar a escolha e iniciar a reprodução. A primeira tabela da lista é por defeito a actual. Qualquer que seja a tabela seleccionada tornar-se-á a nova tabela por defeito para corresponder à voz de áudio sintetizado.

## Gravação com o SoftPak opcional

Se tiver comprador o SoftPak opcional (ver secção 8), uma opção de Gravação será adicionada ao menu na tecla 7. Neste menu pode usar as teclas 4 e 6 para seleccionar um dos 3 tipos de ficheiros de gravação: AMR-WB + 3GP,  MP3 96kbps wav, 16 bit PCM.

## Formatar o cartão SD

Se o cartão SD não é reconhecido pelo Windows quando é inserido no leitor de cartões do computador ou quando o Stream está ligado ao computador, pode ser possível que o cartão necessite de ser formatado. Além disso, se por qualquer razão os dados ficarem corrompidos, pode notar que alguns ficheiros/livros não serão bem reproduzidos pelo Stream. Isto também é um indicador de que é necessária a formatação.

Para formatar o cartão SD deve inseri-lo no Stream e pressionar a tecla 7 do Menu repetidamente até ouvir a opção “Formatar Cartão SD”. Pressione a tecla Cardinal para confirmar a formatação. Irá receber um aviso de que formatar irá apagar todos os ficheiros do Cartão SD. Pressione a tecla Cardinal novamente para continuar com a formatação ou pressione a tecla Asterisco para cancelar a formatação. O utilitário irá formatar o cartão e designá-lo por VRStream. Um sinal sonoro de progresso indicará a actividade. A formatação pode demorar de poucos segundos a 1 ou 2 minutos dependendo do tamanho do cartão SD. O nome será visível ao lado da letra quando vê o cartão no Windows. Uma vez formatado só a pasta $VR existirá no cartão. Será necessário copiar todos os ficheiros e livros do computador.

Para prevenir uma possível corrupção dos dados no cartão SD, deve ter sempre a certeza de que utiliza a opção Remover com Segurança depois de copiar os ficheiros para o cartão. Também nunca deve remover o cartão SD enquanto está gravar ou a apagar livros.

# Estrutura e Características da Biblioteca

Para arquivos em todos as Bibliotecas, a dimensão máxima do nome do ficheiro, incluindo a extensão dos ficheiros, é de 512 caracteres (inclui extensão áudio/livro). Ao percorrer o cartão de memória inserido, qualquer pasta ou ficheiros com um nome com mais de 512 caracteres será ignorado.

As secções seguintes apresentam as informações e regras gerais para ouvir Livros não Áudio.

## Outros livros

### Estrutura Outros Livros

A seguinte lista fornece um exemplo de como os ficheiros de livro podem ser agrupados em pastas. As pastas são numeradas na ordem em que se encontram começando pela raiz, assumindo que contêm arquivos. Podem existir até 8 níveis de pastas.

Pasta: \$VROutrosLivros.

Regra: Cada ficheiro na raiz é definido como um livro com a sua própria posição e marcadores. Um ficheiro de livro único na raiz pode ser apagado usando a tecla 3 enquanto procura na biblioteca.

Pasta: \$VROutrosLivros\Drama.

Regra: Esta é uma pasta opcional para categorizar o tipo de livro.

Pasta: \$VROutrosLivros\Drama\LivroA.

Regra: Esta é uma pasta que contém os ficheiros livro. A pasta inteira é definida como o livro com uma posição de leitura e um marcador definido. Enquanto procura na biblioteca pode usar a tecla 3 para apagar o livro, o que significa que a pasta livro será completamente apagada.

Pasta: \$VROutrosLivros\Drama\LivroB.

Regra: Igual ao livro A.

Pasta: \$VROutrosLivros\Mistério.

Regra: Esta é uma pasta opcional para categorizar o tipo de livro.

Pasta: \$VROutrosLivros\Mistério\LivroC.

Regra: Igual ao livro A.

### Características de Outros Livros

Percorrer Biblioteca: Mova-se entre os níveis das pastas com as teclas 2 e 8. Note que a pasta com o nível mais baixo é também o nível do livro, desde que o livro seja definido como uma colecção de ficheiros na pasta de nível mais baixo. As pastas de nível mais alto são opcionais para categorizar os tipos de livro como na pasta Drama. Podem existir acima de 8 níveis de pastas. Utilize o atalho Ir Para Livro para ir para um número de livro específico. Utilizar a tecla 3 para apagar um livro. Um livro só pode ser apagado se estiver no nível do livro.

Leitura: Reprodução contínua entre os ficheiros dentro de uma pasta (livro). Navegue nos ficheiros de uma pasta utilizando as teclas 4 e 6. Os níveis de navegação para Ficheiro e Intervalo de tempo estão disponíveis. Ir Para Ficheiro e Ir para Tempo estão disponíveis.

Informação (tecla 0): Dá as informações para o livro actual (pasta).

Onde Estou (tecla 5): Relatório das percentagens para todo o livro, número e nome do ficheiro actual bem como o tempo (Total, decorrido e restante) para o ficheiro actual.

## Livros Áudio

O Stream pode reproduzir 4 livros na forma Audible.com. Deve primeiro activar o Cartão SD do Stream para Livros Áudio. Para fazer isto ligue o Stream ao computador utilizando o cabo USB e active o Stream utilizando o software Audible Manager. Quando activar o Audible Manager, o Stream irá criar uma nova pasta chamada $VRAudible na raiz do cartão SD do Stream. O Stream colocará um sistema de activação de ficheiros ocultos (.SYS) na pasta $VRAudible, a qual não deve ser apagada. Se desejar guardar livros áudio em múltiplos cartões SD, será necessário activar cada cartão SD separadamente. Todos os livros áudio devem ser também guardados na pasta $VRAudible. Para transferir Livros Áudio pode usar o Audible Manager com o Stream ligado ou o Explorar do Ficheiros do Windows para transferir o ficheiro de Livro áudio .aa, a partir da pasta de downloads de áudio no seu computador directamente para a pasta $VRAudible no cartão SD. Se utilizar o Explorador do Windows para transferir ficheiros pode ter vantagens na transferência, das quais destaca-se as transferências mais rápidas do computador para o cartão do leitor. Se escolher transferir os livros com o Audible Manager têm que ter o Stream sempre ligado ao computador.

### Estrutura de Livros Áudio

Basta colocar os Livros Áudio na pasta $VRAudible. Não é necessário colocá-los em subpastas.

### Características dos Livros Áudio

Procurar: Utilize as teclas 4 e 6 para se mover entre cada ficheiro de Livro Áudio ou Ir Para Livro para escolher um número de livro específico. Utilize a tecla 3 para Apagar o Livro.

Leitura: Utilize as teclas 2 e 8 para navegar pelas marcas de título fornecidas no Livro Áudio ou por Saltos de Tempo. As funções Ir Para Título e Ir Para Tempo estão disponíveis.

INFORMAÇÃO Tecla 0: Dá a informação sobre o actual ficheiro áudio.

Onde Estou: Informa-o sobre a posição actual do ficheiro áudio. Pressione duas vezes cerca de 10 segundos para ouvir informação adicional sobre o Livro Áudio.

## Biblioteca de Música

A Biblioteca de música está na pasta $VRMusica. Esta pasta contém uma estrutura de todos os ficheiros áudio e é definida como Todas as Músicas. A menos que crie uma lista de reprodução, este será o único livro de músicas. Se adicionar ficheiros para uma Lista de Reprodução (M3U) para a raiz $VRMusica, então cada lista de reprodução será um livro de música adicional. Na biblioteca de música para apagar o Livro a tecla 3 não é funcional. Contudo, pode apagar ficheiros individuais do Livro Todas as Músicas, depois de este ter sido aberto.

### Estrutura de Música

Pode navegar por mais de 8 níveis de pastas na música. Utilize as teclas 2 e 8 para seleccionar o nível de navegação da pasta ou ficheiro. Pode mover-se para trás ou para a frente para escolher o nível com as teclas 4 e 6. Se tem mais que 8 níveis de pastas, os níveis adicionais serão adicionados para a pasta do nível 8.

Se seleccionar o nível de navegação “Ficheiro”, irá ouvir o nome do ficheiro actual. Se seleccionar qualquer nível de navegação por pasta, irá ouvir o nome da pasta actual no nível. Em qualquer ponto da estrutura pode escolher o nível de navegação mais profundo. Se a pasta actual está num nível superior, então o nome da pasta será anunciado. Por exemplo, digamos que tem uma estrutura que contém a música $VRMusica\Classica\Mozart e $VRMusica\Classica\Beethoven\Ninth_symphony. Se estiver actualmente localizado em Classica\Mozart enquanto a reprodução está inactiva, alterando a navegação para Ficheiro Nível 1, anuncia “Clássica”. Mudando de Nível 1 para Nível 2 anuncia “Mozart”. Se mudar de Nível 2 para Nível 3 não anuncia nada porque não existe nenhum nome de pastas para as pastas de nível 3 em Classica\Mozart. Se estiver localizado em Classica\Beethoven enquanto a reprodução está inactiva, alterar de Nível 2 para Nível 3, irá anunciar “Ninth_symphony”.

Se colocar todos os ficheiros na raiz de $VRMusic, então eles serão listados apenas no nível de navegação de ficheiro..

### Características de Música

Procurar: Utilize as teclas 4 e 6 para se mover por cada livro Música ou Ir Para Livro, de modo a escolher um número de livro específico. Note que apenas 1 livro de música (Todas as Músicas) estará na biblioteca de músicas senão criar uma lista de reprodução adicional. Pode usar a tecla 3 para apagar um livro.

Leitura: Se a repetição está activa, a reprodução é aleatória dentro dos ficheiros do livro de música. A reprodução continuará a partir do último ficheiro da uma pasta ou do primeiro ficheiro da pasta seguinte. Pode utilizar as teclas 2 e 8 para seleccionar uma pasta ou ficheiro de navegação. Ir para Pasta e Ir Para Ficheiro são funções que estão disponíveis. Se o leitor está definido para Reprodução Aleatória então os ficheiros do actual livro de música serão reproduzidos de forma aleatória.

Apagar ficheiros de música: Utilize a tecla 3 para apagar ficheiros de música quando navega num nível de ficheiro. Ser-lhe-á perguntada a confirmação sobre a eliminação do ficheiro. Não pode utilizar o Stream para apagar pastas.

INFORMAÇÃO (Tecla 0): Dá a informação sobre o livro de música actual bem como o total de pastas e ficheiros e total de tempo do livro.

Onde Estou (Tecla 5): Reporta a posição actual e a informação do ficheiro actual. Pressionar a tecla 5 duas vezes cerca de 10 segundos, irá anunciar os dados da etiqueta de informação. Se não desejar ouvir todas as etiquetas, pressione Iniciar para interromper e retomar a reprodução.

Velocidade: O Stream irá repor o controlo de velocidade variável para velocidade normal e voltar para a definição de velocidade anterior quando sair da biblioteca de músicas. Nota: Só é possível ouvir música estéreo em velocidade normal. Se aumentar ou diminuir a velocidade da música ela irá reproduzir em mono.

Baixos e Agudos: O controlo da Tonalidade é substituído com os controlos Baixos e Agudos, separadamente.

### Listas de Reprodução

A biblioteca de Música pode conter Listas de Reprodução. A Lista de Reprodução é um ficheiro de texto contendo uma lista de ficheiros áudio para reproduzir. A extensão do ficheiro deve ser "m3u”. Pode instalar o diálogo de músicas do Stream Companion versão 3 para ajudar a fazer as listas de reprodução. Uma lista de reprodução não pode ter ligações com outra lista de reprodução. Não pode usar a tecla 3 para apagar ficheiros numa lista de reprodução.

### Listas de Reprodução Temporárias

Pode criar uma lista de reprodução temporária de um subconjunto de pastas encontradas na pasta $VRMusica. Não pode criar uma Lista de Reprodução Temporária a partir de ficheiros encontrados no nível de raiz da pasta $VRMusica.

- Pressione a tecla 1 várias vezes até atingir o catálogo de músicas, depois pressione a tecla Ir Para múltiplas vezes até ouvir “Criar Lista de Reprodução Temporária”.

- Utilize as teclas 2/8 e 4/6 para navegar até à primeira pasta onde deseja criar a Lista de Reprodução. Depois pressione as teclas Confirmar ou Iniciar. A pasta seleccionada e todas as subpastas abaixo formarão a Lista de Reprodução Temporária. Se pressionar a tecla Iniciar a Lista de Reprodução irá iniciar a reprodução.

Nota: Escolher uma pasta para criar uma Lista de Reprodução Temporária funciona de uma forma ligeiramente diferente do que a navegação de pastas descrita nas secções anteriores. Imediatamente depois de ouvir “Criar Lista de Reprodução Temporária” irá ouvir o nome da primeira pasta no nível superior do livro de músicas. Utilize as teclas 4 e 6 para percorrer todas as pastas que estão no nível superior. Uma vez atingida a pasta no nível de interesse, pode usar a tecla 8 para ir para o nível inferior e, então, com as teclas 4 e 6 pode percorrer a pasta de Segundo nível dentro da pasta de nível superior. Pode ir para os níveis inferiores da mesma forma. Para ir para uma pasta diferente num nível superior terá que usar primeiro a tecla 2 para ir para esse nível e depois utilizar novamente as teclas 4 e 6 para navegar nele.

- Navegar dentro de uma Lista de Reprodução utilizando as teclas 2/8 e 4/6, e as teclas Ir Para Pasta e Ir Para Ficheiro.

- Pressione a tecla 0 para encontrar o número total de pastas e ficheiros e o comprimento da Lista de Reprodução.

- Pressione a tecla 9 para padronizar a Lista de Reprodução e pressione a tecla 9, novamente para desligar a padronização da reprodução.

- A Lista de Reprodução é apagada logo que prima a tecla 1 para voltar à biblioteca.

Por exemplo, digamos que tem os ficheiros organizados em $VRMusica em 3 níveis de pastas. Poderia ter o género musical no nível 1, artista no nível 2 e álbuns no nível 3. Pode, agora, facilmente ouvir só música de um género particular, ou todos os álbuns de um artista em particular, ou ouvir um único álbum. Suponha que as pastas do nível 1 incluem Clássica, Country, Folk e Rock. Agora, suponha que dentro da Clássica, tem no nível 2 pastas por artistas, Beethoven, Mozart e Strauss. Decida se deseja reproduzir todas as músicas de Mozart. Vá até à biblioteca de músicas, pressione a tecla Ir Para até ouvir “Criar Lista de Reprodução Temporária”, pressione a tecla 6 até ouvir “clássica”. Agora, pressione a tecla 8 para se mover para baixo para as pastas do nível 2 e pressione a tecla 2 até atingir a pasta Mozart. Pressione a tecla Iniciar. Todos os álbuns de Mozart serão usados para criar a sua Lista de Reprodução Temporária e começará a reprodução. Se pressionar a tecla 9, as faixas encontradas nesses álbuns serão reproduzidas em ordem aleatória. Pressionar a tecla 0 irá anunciar o número total de álbuns de Mozart, total de ficheiros e o seu tempo total de reprodução.

### Anúncio de Nome de Pasta e Ficheiro

Quando navega na biblioteca de músicas, pode ou não querer ouvir o anúncio do nome de pastas e ficheiros. O Stream irá fornecer esta informação se o leitor estiver no modo de paragem mas omitirá os anúncios se o leitor estiver no modo de reprodução. Em ambos os casos, repetirá os anúncios se pressionar a tecla Onde Estou (5). Assim, se quiser usar a tecla 4 ou 6 para navegar para trás ou para a frente entre ficheiros de música e não quiser ouvir o anúncio de pasta/ficheiro, pressione simplesmente a tecla Iniciar primeiro para pôr o leitor no modo de reprodução.

## Biblioteca de Podcasts

A biblioteca de Podcasts contém uma estrutura de pasta de ficheiros áudio onde cada pasta representa um podcast alimentado e cada ficheiro um episódio de que se alimenta. Cada ficheiro (episódio) é definido como um livro podcast separado.

### Estrutura de Podcasts

A lista a seguir fornece um exemplo de como ficheiros podcast podem ser agrupados em pastas. Poderá haver até 8 níveis de pastas.

Pasta: $VRPodcasts

Pode conter ficheiros: Sim

Regras: Quaisquer ficheiros encontrados na raiz $VRPodcasts serão anunciados como livros individuais.

Pasta: \$VRPodcasts\FeedA.

Pode conter ficheiros audio: Sim.

Regras: Esta é a pasta para agrupar os ficheiros (episódios) podcast sob o seu nome de alimentação.

### Características de Podcasts

Procura: Mover a pasta entre níveis de estrutura Podcast utilizando as teclas 2 e 8. O nível mais baixo é o nível Livro (ficheiro). Os ficheiros na raiz de $VRPodcasts serão anunciados no nível Livro. Utilize as teclas 4 e 6 para se mover entre cada ficheiro de livro Podcast (episódio) ou Ir Para Livro par air directamente para um número de livro específico. Use a tecla 3 para Apagar um ficheiro de Livro. Um livro apenas pode ser apagado se estiver no nível Livro.

Leitura: A reprodução pára no final de cada ficheiro. Só o nível de navegação por Intervalo de Tempo está disponível nas teclas 2 ou 8. Ir Para Tempo está também disponível.

INFORMAÇÃO (Tecla 0): Dá a informação sobre o livro Podcast actual (ficheiro).

Onde Estou (Tecla 5): Reporta a posição actual e a informação sobre o ficheiro actual. Pressionar a tecla 5 duas vezes para anunciar a etiqueta de dados de informação. Se não quiser ouvir todas as etiquetas, pressione Iniciar para Interromper e Retomar a reprodução.

## Biblioteca de Texto

O Stream também pode armazenar ficheiros de texto agrupados em pastas sob a pasta reservada $VRTexto. Os textos são reproduzidos como áudio sintetizado. Cada ficheiro de texto dentro da pasta $VRTexto é considerado um Livro. Os formatos suportados incluem: txt, html, xml, rtf e brf. (O formato DOCX está incluído no SoftPak. Ver secção 8). Note que quando estão presents etiquetas de descrição de imagens estas serão anunciados em documentos html e xml.

### Estrutura de Ficheiro de Texto

Os ficheiros de texto podem estar na raiz de $VRTexto ou organizados em categorias dentro de subpastas. Pode existir até 8 níveis de pastas.

### Características de Ficheiro de Texto

Procurar: Mova-se entre os níveis de pastas da Estrutura de Ficheiros de Texto utilizando as teclas 2 e 8. O nível mais baixo é o nível Livro (Ficheiro). Nos ficheiros na raiz de $VRTexto só será anunciado o nível do número de livro, utilize as teclas 4 e 6 para se mover entre cada ficheiro de texto ou Ir Para Livro para sair para o ficheiro com o número especificado. Utilize a tecla 3 para apagar um ficheiro de texto, um livro só pode ser apagado se estiver no nível Livro.

Leitura: A reprodução pára no final de cada ficheiro. Os níveis de navegação das teclas 2 ou 8 incluem: página (se o ficheiro tiver marcadores de página), ecrã (se não tiver marcadores de página), parágrafo, linha, frase, palavra, soletrar e caracter. Se fizer uma pesquisa no texto então o nível Pesquisa é adicionado como o último nível de navegação e permite encontrar os itens seguintes e os itens anteriormente pesquisados. A função Ir Para Página está disponível se o ficheiro tiver marcadores de página. Ir Para Percentagem (ver abaixo) também está disponível.

INFORMAÇÃO (Tecla 0): Dá a informação do ficheiro de texto actual, tal como o seu tamanho.

Onde Estou (Tecla 5): Reporta a posição actual, assim como a percentagem a partir do início do ficheiro.

### Cabeçalho de Navegação HTML/XML/DOCX

Os ficheiros html/xml têm etiquetas de cabeçalho, H1 a H6, que correspondem a níveis de navegação de 1 a 6 no menu 2 a 8. Alguns desses ficheiros html/xml não utilizam essas etiquetas de cabeçalho conscientemente, por exemplo, um ficheiro pode ter um cabeçalho H1 e H3 e não ter o cabeçalho H2. Neste caso, o Stream irá apresentar só o nível 1 e o nível 3 no menu 2/8. Também um ficheiro html/xml pode ter um único cabeçalho H1 para um título e não ter uma etiqueta H1 no ficheiro. Neste caso o Stream vai para o final do ficheiro e se pressionar a seta direita (tecla 6) depois de escolher o nível de navegação 1.

### Tecla Ir Para Percentagem

Quando os ficheiros de leitura da Biblioteca de Texto ou ficheiros áudio em Outros Livros ou Podcasts, a tecla Ir Para Página torna-se em tecla Ir Para Percentagem para navegar pela posição relativa x% a partir do início do ficheiro. Pressionar Ir Para Percentagem permite-lhe digitar o número relativo à percentagem que deseja. Pressione a tecla Cardinal ou Confirmar para ir para a posição relativa do ficheiro ou pressione a tecla Iniciar para a posição e início da reprodução a partir da posição relativa do ficheiro. Por exemplo, digitar 0 irá posicioná-lo no inicio do ficheiro, digitar 50 irá posicioná-lo no meio do ficheiro, e digitar qualquer número maior que 99 irá posicioná-lo no final do ficheiro. Note que para ficheiros de texto o Stream move-se para o início do parágrafo que contém a posição especificada pela percentagem.

# Actualizar o Software do Stream

A HumanWare pode oferecer novas versões de software do Stream.

O ficheiro de software de actualização “.upg” está contido num ficheiro “.zip”, do qual se pode fazer o download a partir do website da HumanWare.

Para actualizar a versão de software do Stream:

- Extrair o ficheiro de actualização (UPG) a partir do ficheiro zip e copiar esse ficheiro UPG para a raiz de um Cartão SD ou dispositivo de memória flash USB.

- Ligue o Stream a um canal de alimentação externa.

- Ligue o leitor e insira o cartão.

- A actualização iniciará e reportará o número da nova versão que está a ser instalada. A instalação demora 2 a 3 minutos.

- Depois de a actualização terminar, o leitor desligar-se-á.

O ficheiro UPG será automaticamente apagado do cartão SD, quando ligar o Stream após fazer uma actualização. Para múltiplas actualizações do Stream utilize o mesmo cartão SD, tenha a certeza que o remove do Stream actualizado antes de tornar a ligar o Stream.

# Características do SoftPak Stream

O SoftPak Stream é um pacote opcional de recursos de software. Para adquirir ou obter informações adicionais sobre o SoftPak Stream por favor visite www.humanware.com/stream. O SoftPak Stream adicionas as seguintes funcionalidades ao Stream:

Suporte de livros não protegidos EPUB

Um livro EPUB é composto por um único ficheiro com extensão .epub. Esses ficheiros devem ser colocados na pasta $VRDTB. Dependendo do produtor EPUB esses livros podem incluir cabeçalhos e páginas de navegação, tal como os livros DAISY.

Opção para Gravar em formato MP3 e WAV

Para escolher o formato pressione a tecla 7 múltiplas vezes até atingir o menu Gravação. Então seleccione 3GP, mp3 ou wav utilizando as teclas 4 ou 6.

Suporte de ficheiros áudio Mp4-aac não protegidos

Esses ficheiros podem estar nas pastas Outros livros, Música ou Podcasts. A fonte mais comum de mp4 é a partir do. Este tipo de ficheiros incluem mp4, m4a e m4v.

Suporte de Livros áudio

Esses ficheiros tem uma extensão .aax. Devem ser colocados na pasta Audíveis.

Suporte de documentos do Microsoft Word 2007 DOCX

Esses documentos devem ser colocados na pasta VRText. O Stream suporta cabeçalhos de navegação dentro de documentos DOCX.

# Especificações Técnicas

Especificações do Victor Reader Stream:

- Tamanho: 117 x 66 x 22mm (4.6 x 2.6 x 0.85 polegadas)

- Peso com bateria: 180g

- 3.5mm entrada para auscultadores estéreo

- 3.5mm entrada para microfone externo mono. Impedância de entrada: 2.5K

- Microfone embutido mono omnidireccional

- Altifalante embutido 16mm 325mW

- Bateria: Lithium-Ion, 3.7V nominal, 2 A H

- Tempo de Carga da Bateria: 4 horas

- Tempo de Bateria em Reprodução: 15 horas contínuas de reprodução de livros DAISY ou NISO utilizando auscultadores

- Alimentação: Alternar entre AC/DC. Entrada 100V – 240V, 50 – 60Hz adequada para vários países com adaptador plug

- Escala de temperatura de funcionamento: de 5ºC a 40ºC

- Escala de temperatura para carregar bateria: de 5ºC a 35ºC

- Temperatura de armazenamento e transporte: de -20ºC a 45ºC

- Humidade de funcionamento: 5% a 90% (não condensada)

- Humidade de Transporte e Armazenamento: 5% a 95% (não condensada)

- Compatível com interface USB OTG

- Ligação complementar a um leitor de cartuchos USB 2.0 (opcional).

- Suporta cartões de memória SD permitindo assim utilizar cartões de memória de 2 a 32 Gb.

- Formatos de Livros Áudio: DAISY 2, 2.02 , NISO Z39.86 2002,/2005, NIMAS 1.1

- Formatos de Livro Áudio com o SoftPak opcional: EPUB

- Audio Codecs: AMR-WB+, Audible.com Format 4, Flac, OGG Vorbis, MP3, MPEG2, Speex, Wav ADPCM, Wav P.C.M, WMA 9.

- Tipos de Ficheiro: 3gp, aa, bra, brf, flac, html, mp2, mp3, mpg, ogg, rtf, spx, txt, wav, wma, xml

- Tipos de ficheiro com o SoftPak opcional: Audiveis aax, DOCX, Mp4, M4A, M4V

- Text-to-Speech: Nuance Vocalizer ™ for Mobile

- Gravação de Voz: Mono encoded em AMR-WB+ (.3 GP ficheiros)

- Gravação de Voz com o SoftPak: MP3 16-bits e taxa de 44, 100Hz.

- Gravação de Voz com o SoftPak: Wav 16-bits e taxa de 44, 100Hz.

- DRM: 2002 PDTB1 (so-called I.P.P.) and 2006 PDTB2

Adaptadores de Corrente Aprovados

Para as unidades de Stream vendidas como unidades aprovadas medicamente só pode utilizar-se os seguintes adaptadores de corrente:

Marca: Fuhua, modelo: UE24WCP-050250SPA

Cuidados e manutenção

Para manter o Stream limpo, recomendamos que limpe a superfície da unidade periodicamente utilizando um pano macio. Aperte o pano para remover o excesso de humidade. Utilize apenas água morna. Não utilize quaisquer agentes de limpeza.

Susceptibilidade às Interferências

Pode haver degradação temporária do som quando o Stream é submetido a um forte campo de radiofrequência, descarga electrostática ou ruído eléctrico transiente.

Aviso FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade, com os limites para um dispositivo digital Classe B, e com as 15 Regras FCC. Estes limites são projectados para fornecer uma protecção razoável contra interferência prejudicial numa instalação doméstica. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerão interferências em instalações particulares. Se este equipamento causar interferência prejudicial para recepção de rádio ou televisão, pode ser determinado por o equipamento estar ligado ou desligado, e então o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

— Reorientar ou reposicionar a antena receptora.

— Diminuir a separação entre o equipamento e o receptor.

— Ligar o equipamento a uma tomada ou circuito diferente daquele a que está ligado o receptor.

— Consultar o Revendedor ou um técnico experiente em Rádio/TV para ajudar.

# Precauções de Segurança com a Bateria

- Não utilize ou deixe a bateria perto de fontes de calor e/ou fogo. Não a exponha a altas temperaturas.

- Utilize apenas o adaptador de corrente do Stream para carregar a bateria.

- Não desmonte nem modifique a bateria.

- Não provoque curto-circuito dos terminais

- Não mergulhe a bateria na água, nem a deixe molhar.

- Não bata, nem atire com a bateria.

- Não fure ou bata na bateria com objectos afiados ou com um martelo

- Não solde a bateria

- Não inverta os terminais positivos e negativos

- Não utilize a bateria para outros fins que não os previstos pelo fabricante

- Não utilize a bateria com a bateria primária ou baterias de diferentes capacidades ou marcas

- Se a bateria verter líquido que lhe toque nos olhos, não esfregue os olhos. Em vez disso, lave-os com água corrente limpa e em abundância e procure assistência médica para prevenir lesões.

# Acordo de Licença de Utilizador Final

Para utilizar este produto (Victor Reader Stream) deve aceitar no mínimo os seguintes termos.

      - Concessão de Licença. A HumanWare garante ao utilizador final o direito a não exclusividade, não transmissibilidade e licença de utilização para uso do Software deste produto.

      - Propriedade de Software. O Utilizador Final reconhece que a HumanWare detém todos os direitos, títulos e interesses do software original e das cópias que estão incorporadas neste produto. O Utilizador Final concorda em não: modificar, traduzir, descompilar, desmontar, fazer engenharia reversa, ou tornar público de forma alguma o Software deste Produto.

Este produto inclui software desenvolvido pelo projecto OpenSSL Project para usar em OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)

# Anexo 1 – Mensagens de Erro do Stream

Erro de SISTEMA 1: CDROM, Não aplicável.

Erro de SISTEMa 2:  MEMORIA, Problema de alocação de memória.

MEDIA erro 1: LER, Erro na leitura do disco.

MEDIA erro 2: FORMATO, Ficheiro de sistema não suportado.

MEDIA erro 3: AJUSTAR, Erro ao ajustar o dispositivo.

MEDIA erro 4: AUDIO, Não aplicável.

MEDIA erro 5: FICHEIRO, Erro a aceder ao ficheiro áudio.

MEDIA erro 6: WAV, Erro ao criar uma nova estrutura wav.

MEDIA erro 7: MPEG, Erro de manipulação do um ficheiro mpeg.

MEDIA erro 8: VORBIS, Erro de manipulação de um ficheiro vorbis.

MEDIA erro 9: SEM AUDIO, Sem saída de áudio disponível.

MEDIA erro 10: AMR-WB+, Erro de manipulação do um ficheiro AMR-WB+.

MEDIA erro 11: MP4-AAC, Erro de manipulação de um ficheiro MP4-AAC.

LIVRO erro 1: GENERICO, Não especificado.

LIVRO erro 2: MP3, Erro como descodificador mp3.

LIVRO erro 3: VORBIS, Erro com o descodificador ogg vorbis.

LIVRO erro 4: WAV, Erro com o descodificador wav.

LIVRO erro 5: SEM NOME DE FICHEIRO, Sem nome de ficheiro disponível.

LIVRO erro 6: SEM POS ACT, Sem posição actual definida.

LIVRO erro 7: FICHEIRO NÂO ENCONTRADO, Ficheiro não encontrado em MCART.

LIVRO erro 8: AMR-WB+, Erro com o descodificador AMR-WB+.

LIVRO erro 9: Audible.com DRM, Leitor não autorizado a reproduzir um livro devido a DRM.

LIVRO erro 10: VRTEXT, Erro ao analisar o ficheiro de texto.

LIVRO erro 11: TAMANHO DO TEXTO, Ficheiro de texto demasiado grande.

LIVRO erro 12: Erro na tradução Braille.

LIVRO erro 13: MP4-AAC, Erro com o descodificador MP4-AAC.

LIVRO erro 14: VRTEXT, Erro ao analisar os elementos do texto.