Trekker Breeze 2,0

Brugervejledning

Rev. 5- 20101116

Copyright information

Copyright 2010. All rights reserved, HumanWare Canada.

Denne Brugervejledning er beskyttet af copyright, som tilhører HumanWare, all rights reserved. Brugervejledningen må ikke kopieres helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra HumanWare.

Indholdsfortegnelse

Indhold

Copyright information	2

1.	Velkommen	4

2.	Indhold af pakke	4

3.	Generel beskrivelse	4

3.1	Hvad er GPS?	5

3.2	Kort, installeret på SD kort	5

3.3	Landmærker	5

3.4	Punkter af interesse	6

4.	Fysisk beskrivelse	7

5.	Tastebeskriver	10

6.	Grundlæggende knapfunktioner	10

6.1	SD Kort: indsætte og fjerne	11

7.	Anvende Breeze	11

8.	Bære Breeze	12

9.	Udforsk	12

10.	Information på forespørgsel	13

10.1	Hvor er jeg?	13

10.2	Hvad er der omkring?	14

10.3	Næste instruktion eller næste vejkryds	15

10.4	Skridttæller	15

10.5	Gentag sidste meddelelse	15

10.6	Generel Information	15

11.	Optag landmærker	16

12.	Ruter	16

12.1	Optage en rute	16

12.2	Indendørs forhåndsvisning af en rute	17

12.3	Aktivere en optaget rute	18

12.4	Afvige fra rute	18

12.5	Annullere en rute	19

13.	Gå samme vej tilbage	19

14.	Hente vejledning til et landmærke	20

15.	Få vejledning til en adresse	21

15.1	Knaptildeling	22

15.2	Oprette et landmærke for en adresse	23

16.	Indstillinger	24

16.1	Konfigurere landmærker	25

Omdøb landmærke:	25

Vælg eller fravælg landmærke som muligt bestemmelsessted:	25

Slet landmærke:	25

16.2	Konfigurere ruter	25

Omdøb rute:	26

Slet rute:	26

16.3	Konfigurere information	26

Punkt af interesse informationsindstilling:	26

Ruteinstruktioner informationsindstillinger:	26

Hvor er jeg informationsindstillinger:	27

Vejkryds informationsindstillinger:	27

16.4	Konfigurere stemme	27

Hastighed:	27

16.5	Afstandsenheder	27

16.6	Om Breeze	27

16.7	Nulstil standard indstillinger	28

16.8	Nulstil GPS position	28

17.	Data overførsel og backup	28

18.	Tekniske specifikationer	28

19.	Batteri sikkerhedsforeskrifter	29

20.	Slutbruger licensaftale	29

21.	Breeze juridisk meddelelse	30

22.	Producentgaranti	30

23.	HumanWare Kontaktinformation	31

Trekker Breeze Brugervejledning

# Velkommen

Velkommen til Trekker Breeze, en innovativ ortienteringsenhed fra HumanWare. Denne manual beskriver funktioner og karakteristika for Trekker Breeze.

Inden du starter, anbefaler vi kraftigt, at du bruger lidt tid på at undersøge indhodet af din Trekker Breeze pakke, og gennemser den medfølgende dokumentation. Disse skridt vil sikre, at opsætning og betjening af din Trekker Breeze vil være glat og fornøjelig. Bemærkning: Der vil igennem denne Brugervejledning blive refereret til Trekker Breeze som Breeze.

# Indhold af pakke

Pak omhyggeligt din Breeze ud. Gem kassen og indpakningsmaterialet for eventuelt brug i fremtiden. Din Breeze pakke indeholder følgende ting:

Breeze enhed med 1 Gigabyte SD kort installeret.

Lædertaske med klip

Skulderstrap

Højttaler med klip og kabel

Strømforsyning

USB-PC kabel

Nøglebånd

Kom i gang

Companion CD med dokumentation og software

CD med audio Brugervejledning (engelsk)

# Generel beskrivelse

Breeze blev designet som et orienteringshjælpemiddel til at hjælpe dig med at finde vej. Breeze finder din position ved brug af Global Positioning System (GPS), og relaterer det til digitale kort for dit område. Du kan optage dine ruter, mens du vandrer dem. Systemet vil derefter give punkt for punkt instruktioner i, hvorledes de navigeres. Med Breeze kan du udforske dine omgivelser, og lade systemet annoncere information om gader, når du støder på dem. Hvis du vil vende tilbage til dit udgangspunkt, er Breeze der til at give dig instruktioner til at spore dine skridt tilbage. Systemet giver dig også mulighed for at optage dine landmærker og referencepunkter langs med ruten. De vil automatisk blive annonceret, når du passererer forbi dem.

Advarsel: Breeze systemet er designet til kun at være et orienteringshjælpemiddel, og må ikke på noget tidspunkt være det eneste hjælpemiddel under rejsen. Når Breeze anvendes, skal brugere altid være årvågne, agtpågivne og være opmærksomme på det umiddelbart omgivende område. Et konventionelt mobilitetshjælpemiddel som en blindestok eller en førehund bør også anvendes. Breeze er ikke en mobilitetsenhed. Det er brugerens ansvar at bruge denne enhed med forsigtighed. Brug ikke hovedtelefoner, når du vandrer på gaden.

## Hvad er GPS?

GPS, eller Global Positioning System, er et navigeringssystem, som udgøres af satellitter i kredsløb om jorden. Satellitter sender signaler til GPS modtageren i din enhed. Disse signaler benyttes til at måle din position. Breeze anvender denne information, og matcher den med kortene, installeret på Breeze SD kortet.

Nøjagtigheden af GPS positionsinformationen for kommercielle  som Breeze er på nuværende tidspunkt omkring 10 meter (30 fod). Men den kan variere, afhængigt af en række faktorer, herunder:

- Hvor frit udsyn har modtageren til himmelen?

- Er der forhindringer såsom høje bygninger eller udhæng, som kan skygge for signalet?

- Positionen af satellitterne, som spores: ovenover, i horisonten eller et sted ind imellem.

- Hvor mange satellitter spores?

- Findes der skyer eller højspændingsledninger ovenover?

- Hvor hurtigt flytter brugeren sig?

GPS rejse er baseret på en rejselinje i stedet for at vide, om du er på den ene side af vejen eller den anden. Det er nyttigs at tænke på dig selv som en, der rejser i midten af vejen, selvom du ikke gør det.

Bemærk: GPS vedligeholdes og administreres af den amerikanske regering, som udelukkende er ansvarlig for dets præcision og vedligeholdelse. Systemet kan til ethvert tidspunkt blive ændret, og kan derfor påvirke Breeze's præstation. GPS signalet er ikke præcist, og er måske ikke altid tilgængeligt, specielt hvis man bevæger sig i et område, omgivet af høje bygninger.

## Kort, installeret på SD kort

GPS systemet anvender elektroniske kort til at give detaljer og handy information om navne på gader og adresseområder for bymæssige områder såvel som punkter af interesse såsom banker, restauranter og apoteker. Kortene over dit område er allerede installeret på SD kortet i din GPS enhed. Benyt Map Manager værktøjet, som findes på Companion CD'en, til at installere andre kort. Du kan have op til fire kort installeret på samme tid i Breeze.

## Landmærker

Landmærker er bestemte steder langs dine ruter, som fortjener at blive markeret som referencepunkter (postkassen på hjørnet af den gade, hvor du skal dreje), steder der skal undgåes (potteplanter på fortovet) eller et sted, du skal gå til (købmandsforretningen). Du kan oprette vokale optagelser for alle landmærker. Et landmærke vil blive annonceret, når brugeren passerer tæt forbi det, uanset on det er til fods eller i bil.

Steder, som du anser for at være mulige bestemmelsessteder under din normale færden, såsom dit hjem, en vens hjem, dit apotek eller foretrukken restaurant, kan sættes som landmærker. Når du gør dette, kan du bede Breeze om at give dig vejledningsinstruktioner til at komme til det valgte landmærke fra din nuværende position.

## Punkter af interesse

Punkter af interesse er kommercielt tilgængelig information såsom restauranter, hospitaler, banker, jernbanestationer inkluderet i kortene. Denne information håndteres i fællesskab med kortene, allerede inkluderet i dit system. Automatisk annoncering af denne information sker ikke som standard, men den kan aktiveres igennem indstillingerne. Bemærk, at punkter af interesse ikke automatisk annonceres, når der køres i bil. Kun landmærker rapporteres.

# Fysisk beskrivelse

Breeze knapper navne og placering

Det efterfølgende lister placeringen af de væsentligste dele på Breeze. Du skal have enheden foran dig. Den runde kant repræsenterer toppen af Breeze.

Venstre kant:

Lydstyrkehjul er placeret på den øverste venstre side. Rul op og ned til at hæve eller sænke lydstyrken.

SD kort slot og USB stik er placeret i bunden i den venstre kant af enheden. De dækkes begge af en beskyttende gummiflap.

Højre kant:

Tænd/sluk kontakten er placeret i toppen i den højre side af enheden. Skub op for at tænde for enheden.

Nulstil knappen er placeret på den højre side, nedenunder Tænd/sluk kontakten. Benyt KUN Nulstil knappen, hvis systemet er gået i baglås. Den vil medføre, at Breeze genstarter.

Strømstikket er placeret i bunden af enheden. Det er dækket af en gummiflap.

Nederste kant:

Nøglebånd. Der er en smal åbning, hvor du kan fastspænde et nøglebånd.

Øverste kant:

Det eksterne højttalerstik er placeret i midten af den runde, øverste kant af enheden.

Forsiden af Breeze:

Til venstre nær ved den øverste kant er mikrofonen. Der er her, at din rute og landmærker optages.

Til højre nær ved den øverste kant er højttaleren, hvor meddelelser høres, hvis der ikke anvendes ekstern højttaler.

Øverste del:

I den øverste del er der 3 knapper, som brugeren kan trykke for at få information.

Hvor er jeg knappen er den store cirkulære orange knap, placeret i midten af den øverste del. Den er også forsænket i huset. Den giver information om brugerens aktuelle position.

Tryk og hold Hvor er jeg: Lister, hvad der er omkring (landmærker og punkter af interesse) i det gadesegment, hvor du befinder dig. Benyt piletasterne til at flytte igennem listen.

Information knappen er placeret til venstre for Hvor er jeg knappen.

Det giver information om systemets tilstand. Benyt piletasterne til at få adgang til 3 niveauer af information.

Tryk og hold Information: Dette aktiverer systemindstillinger. Benyt piletasterne til at flytte igennem hierakisk menu, og brug derefter Bekræft til at gå ind i den valgte indstilling.

Gentag knappen er placeret til højre for Hvor er jeg knappen.

Den benyttes til at gentage den seneste meddelelse.

Tryk og hold Gentag: Dette aktiverer Tastebekriver funktionen. Når den er aktiveret, kan du trykke en vilkårlig tast for at høre en generel beskrivelse af dens funktion.

Midterste del:

Den midterste del indeholder  Venstre og Højre pile, og Bekræft knappen imellem dem.

Venstre og Højre pile er orangem triangulære knapper, placeret på hver sin side af Bekræft knappen.  Venstre og Højre pile benyttes til at bladre igennem punkter i en liste.

Bekræft knappen er den lille sorte, cirkulære knap,  placeret imellem pilene.

Den anvendes til at starte handlinger og bekræfte det aktuelle valg.

Nederste del:

Den nederste del udgøres af tre knapper, placeret i en cirkel. Disse knapper anvendes til at udføre handlinger.

Optag knappen er den ovale knap med et hævet taktilt punkt. Den er placeret klokken 12 i en cirkel, udformet af de tre laveste knapper. Den er direkte neden under Bekræft knappen.

Tryk for at optage en 4 sekunders beskrivelse af et landmærke.

Tryk og hold Optag: Benyttes til at starte oprettelse af rute, hvor brugere kan optage en 4 sekunders beskrivelse af ruten.

Udforsk knappen er placeret i den nederste venstre del af enheden.

Den benyttes til at deaktivere en rute, og lade dig udforske din omgivelse uden at få vejledning.

Tryk og hold Udforsk: Den benyttes til at starte Samme vej tilbage funktionen, så du har mulighed for at følge dine spor tilbage.

Gå til knappen er er placeret i den nederste højre del af enheden.

Den benyttes til at aktivere en på forhånd optaget rute.

Tryk og hold Gå til: Benyttes til at aktivere vejledning til et landmærke. Den giver adgang til en liste over landmærker, der er sat som mulige bestemmelsessteder.

Bagside (Batterikammer)

Batterikammeret er placeret på bagsiden af Breeze. For at fjerne batteriet skal klapperne på hver side trykkes ind imod hinanden, og løftes op.

For at indsætte batteriet: Indsæt tappen findes på batteriets nederste kant, og skal sættes ind i den tilsvarende åbning i bunden af batterikammeret. Tryk den øverste del af batteriet ind i kammeret, indtil du hører klappene låse batteriet på plads.

Batteriet er designet til kun at passe ind ved korrekt orientering.

Et fuldt opladet batteri vil give op til 8 timers brug. Men brugstiden kan reduceres i følgende tilfælde:

- Hvis batteriet har været opladet i mindrte end 5 timer.

- Højt lydstyrkeniveau.

- Efter omkring 400 genopladninger kan batteriets kapacitet begynde at blive reduceret.

Vigtigt: Det er normalt, at batteriet bliver varmt under opladning. Derfor anbefales det ikke at oplade batteriet, når Breeze er nær ved en varmekilde.

Notat: Breeze's serienummer kan findes på batteriet såvel som inden i batterikammeret.

Notat: Der høres en biplyd, når batteriet installeres, eller når batteriladeren tilsluttes.

# Tastebeskriver

Hvis du har behov for hjælp til funktionerne af de enkelte taster, kan du altid aktivere Tastebeskriver funktionen.

For på et vilkårligt tidspunkt at starte Tastebeskriver skal Gentag knappen trykkes og holdes, indtil du hører meddelelsen “Tastebeskriver Til”. På dette tidspunkt vil du være i stand til at få en generel beskrivelse af hver knap ved blot at trykke den.

For at afslutte Tastebeskriver så tryk og hold Gentag knappen, indtil du hører meddelelsen "Tastebeskriver Fra".

# Grundlæggende knapfunktioner

Trykke knapper

Hovedfunktioner som “Hvor er jeg” aktiveres ved at trykke den dertil svarende knap.

Trykke og holde knapper

Knapper har en udvidet eller sekundær rolle, når de trykkes og holdes i en kort periode, indtil der lyder biplyde.

lle knapper kan afbrydes

Den aktuelle handling vil altid svare til den sidste knap trykket. Trykkes en knap, vil dette starte dens tildelte funktion, uanset hvilken forrig knap, der blev trykket.

Tibage til grundlæggende navigering

Uanset hvilken handling, der er ved at blive udført, kan du altid vende tilbage til grundlæggende udforskning af dine omgivelser ved at trykke Udforsk knappen.

Afslutte lister

Når du bliver bedt om at udføre et valg, skal du Bekræfte dit valg. Hvis Bekræft knappen ikke trykkes, vil systemet vende tilbage til den forrige handling efter 30 sekunder. Systemet vil annoncere den aktuelle tilstand.

## SD Kort: indsætte og fjerne

Breeze kommer med et forudinstalleret SD kort. Dine geografiske kort er installeret på dette.

SD kort slot findes nederst på den venstre side af enheden. Det er skjult bagved et beskyttende gummidæksel.

Åbne gummidækslet

For at åbne dækslet lægges enheden med bagsiden nedad og den venstre side imod dig. Gummidækslet vil være til højre og mærket med et SD og USB logo. For at åbne dækslet skal du bruge en nejl til at frigøre den øverste edl af dækslet. Når det er åbent, finder du SD kort slot til venstre og USB stikket til højre.

Fjerne SD kort

For at fjerne eller udkaste SD kortet skal du blot trykke forsigtigt på midten af kortet. Det skal derefter poppe ud. Benyt dine finger til at tage fat på begge sider og fjerne det fra slottet, mens du holder gummidækslet nede.

Indsætte SD kort

Inden du indsætter SD kortet, skal du sikre dig, at det er vendt rigtigt.

Hold enheden med den venstre kant imod dig.

Et hjørne på SD hukommelseskortet er skåret af i en vinkel på 45 grader.

Dette afskårne hjørne skal være i det øverste højre hjørne, når du indsætter kortet i enhedens slot. Etiketten på kortet skal vende op ad. Hvis kortet ikke er orienteret korrekt, kan det ikke sættes ind. Kortet har en lille kontakt på den venstre side til at skrivebeskytte kortet. Denne kontakt skal være i den øverste position, hvis du planlægger at skrive information til kortet for eksempel at installere kort.

Mens du holder gummidækslet nede, så skub forsigtigt kortet ind i slottet, indtil det klikker på plads. Brug ikke unødvendig magt. Kun et let tryk er nødvendigt for at låse SD kortet på plads.

# Anvende Breeze

Breeze skal være fuldt opladet, inden den tages i brug første gang.

For at oplade Breeze:

- Tilslut den ene ende af den medfølgende strømforsyning til Breeze's strømstik. Strømstikket er placeret i den nederste højre kant af enheden. Det er dækket af en gummiflap.

- Tilslut den anden ende af strømforsyningen til en stikkontakt.

Tillad opladning i 5 timer for at sikre en fuld opladning.

For at komme i gang:

Mens du er udenfor så slå Tænd/sluk knappen til for at starte Trekker Breeze. Du vil efter et sekund høre en kort biplyd, 10 sekunder senere efterfulgt af en system opstartsmeddelelse.

Der høres en tone, mens systemet forsøger at finde GPS satellitterne. Når der er etableret en forbindelse, vil systemet annoncere din nuværende position. Din Breeze er klar til brug. Hvis der ikke kan etableres en forbindelse, eller hvis den mistes undervejs, så prøv at flytte til en anden placering, hvor der er frit udsyn til himmelen.

For at afslutte din Breeze session så skift Tænd/slukknappen til Fra.

Bemærkning: Du skal have indast et SD kort med et kort for at kunne bruge Breeze.

Breeze anvender digitale geografiske kort til at finde din position. Disse kort er gemt på SD kort, som du kan sætte ind i Breeze's tildelte slot. Når du tænder for enheden, skal du være sikker på, at der er indsat et SD kort med dine kort. Systemet vil aktivere de første fire kort i alfabetisk rækkefølge.

# Bære Breeze

Der er forskellige måder at bære Breeze på. Vi anbefaler, at du anvender skulderstrappen, for at du har dine hænder frie under rejsen. Du kan også anbringe den foran på din hofte ved brug af bælteklipsen. Men hvis du vil bære Breeze i din hånd, skal du være sikker på at have justeret nøglebåndet omkring dit håndled. Du bør heller ikke dække området imellem Hvor er jeg knappen og Bekræft knappen med din hånd, når du holder Breeze i hånden. Dette kan hæmme signalmodtagelse.

Yderligere bør du ikke anvende hovedtelefoner, når du vandrer på vejen.

I områder med tung trafik, eller hvor omgivende støj gør det vanskeligt at høre den interne højttaler, anbefaler vi, at du bærer den eksterne højttaler, som kan hæftes på din skulder eller krave med klipsen

# Udforsk

Med GPS enheden kan du udforske dine omgivelser udenfor. Uanset om du vandrer på en gade eller i et åbent område (såsom en park eller parkeringsområde), eller endog rejser i en bil, vil GPS værktøjet give dig sandtids information om din information, uanset hvor du er og retning, du bevæger dig i.

Udforske, skridt for skridt:

Tænd for Breeze

Systemet vil søge efter satellitter

Når den er klar, vil den automatisk give dig information, mens du bevæger dig.

Når du udfører en anden funktion som foreksempel at blive vejledt igennem en rute, kan du altid komme tilbage til Udforsk ved at trykke  Udforsk knappen.

Leveret information under udforskning af omgivelser:

Når du vandrer eller rejser i en bil, vil Breeze give dig sandtids information. Skiftet fra fodgænger til motoriseret rejse sker automatisk ud fra hastigheden på rejsen. Da hastigheden på en motoriseret rejse ikke tillader mange oplæste detaljer, vil Breeze justere information og tilpasse hyppigheden til at passe med din rejseform.

Adresse og gade: Du vil blive informeret om navne på gaden eller området, hvor du befinder dig. Når du bevæger dig i åbne områder, vil du også navnet at vide på den nærmeste gade foran dig, hvis den ikke er for langt væk.

Hvis der ikke er noget navn for en bestemt gade i kortdatabasen, vil systemet annonceret "Gade uden navn".

Næste vejkryds:Brugeren vil få at vide, når et vejkryds nærmer sig. Når du er til fods, vil systemet som standard informere dig om navnet på den krydsende gade, samt give detaljer om alle inklusive veje. Breeze annoncerer først typen af vejkryds (2, 3, 4-gaders eller flere vejkryds), navnet på den aktuelle gade efterfulgt af navnet på den krydsende gade. Vejkrydset brydes på, og hvert segment, som udgør vejkrydset, navngives i retning med uret. Hvis du for eksempel vandrer på Main Street, kommer du til et 3-vejs vejkryds, hvor Fleet Street kun støder op til Main på din venstre side.  Breeze vil annoncere følgende meddelelse. "3-vej vejkryds. Main street krydser Fleet street til venstre." Når du rejser i en bil, vil Breeze kun annoncere den første krydsende gade, startende fra højre mod venstre. For både fodgængere og rejsende i bil, vil Breeze udsende en biplyd for at indikere, at der er detekteret et vejkryds.

Hvis det ønsket, kan systemet nøjes med kun at give krydsende gader.

Konsulter venligst Indstillinger afsnittet for at få information om, hvorledes information om vejkryds ændres.

Landmærker: Brugeren vil informeret, når et landmærke eller punkt af interesse (hvis aktiveret) er indenfor 10 meters afstand. Det vil blive indentificeret ved navn.

# Information på forespørgsel

## Hvor er jeg?

For at finde ud af din aktuelle position så tryk Hvor er jeg knappen.

Afhængigt af din konfiguration vil Hvor er jeg funktionen give information om:

Rutestatus: På rute eller Udenfor rute. Denne information er kun tilgængelig, hvis du konkret følger en rute.

Aktuel retning: Kompasretningen, du bevæger dig i (nord, syd, øst, vest, sydvest og så videre…)

Aktuel position: aktuelt estimeret adressenummer og navnet på gade eller område.

Næste vejkryds: beskrivelse af næste vejkryds foran dig, og afstanden til dette.

Næste instruktion (hvis der er aktiveret en rute) giver information om, hvad der skal ske for at følge ruten.

Som standard giver Breeze rutestatus, retning, gade og by, næste instruktion og vejkryds, hvis du følger en rute. Når du rejser i bil, vil Breeze også give dig navnet på byen.  Konsulter venligst Hvor er jeg informationsindstillinger afsnittet for yderligere information.

Bemærkning: Hvis du er mindre en 10 meter (30 fod) fra et vejkryds, bliver du opfattet som værende i en overgangszone. I denne zone giver systemet ingen beskrivelse af det næste vejkryds, fordi brugeren ikke allerede er optaget af den næste gade.

## Hvad er der omkring?

Tryk og hold Hvor er jeg knappen for at aktivere Hvad er der omkring funktionen. Når du bevæger dig i gader vil punkter af interesse og landmærker, fundet omkring dit gadesegment, blive annonceret. Breeze vil også informere dig, om punkter af interesse findes til venstre eller højre for din aktuelle position.  Når du bevæger dig i åbne områder, vil landmærker, som findes indenfor standard området (100 meter), blive annonceret. Benyt pilene til at gennemse listen for a få en ide om de landmærker, der befinder sig i nærheden. Tryk Bekræft på et vilkårligt landmærke for at få instruktioner, om hvordan du kommer der hen.

Udvidet søgning

Når pilene anvendes til at gennemse listen over landmærker og punkter af interesse, vil du i slutningen af listen finde et punkt, kaldet Udvidet søgning. Ved at vælge dette punkt med Bekræft kanppen får du mulighed for at forbedre din søgning ved at vælge bestemte kategorier, der skal søges efter i punkter af interesse. Endnu en gang benyt pilene til at gennemse listen over de fundne punkter af interesse, og tryk Bekræft for at vælge et bestemmelsessted. Du skal bekræfte, om ruten skal være for en fodgænger eller i bil.

Listen over kattegorier er som følger:

"Landmærker"

"Transport"

"Føde"

"Bankvirksomhed"

"Sundhed"

"Indkøb"

"Indkvartering"

"Uddannelse"

"Offentlig administration"

"Automobiler"

"Alt"

Breeze vil derefter give dig en liste over op til 50 punkter af interesse for den valgte kategori, fundet indenfor et område på 5 miles (8 km). Benyt pilene til at vælge det ønskede bestemmelsessted, og Bekræft for at starte på instruktionerne.

Bemærk, at hvis du ikke trykker Bekræft på et bestemt landmærke / punkt af interesse eller kategori indenfor 30 sekunder, vil systemet afslutte Hvad er der omkring funktionen, og vende tilbage til Udforske tilstanden.

## Næste instruktion eller næste vejkryds

Når du er på en aktiv rute, kan du på forhånd få den næste instruktion ved at trykke Højre pil. Breeze vil annoncere afstanden til den næste instruktion, efterfulgt af handlingen, der skal udføres. Hver gang du trykker Højre pil, vil Breeze annoncere den efterfølgende instruktion. Benyt Venstre pil til at navigere forrige instruktioner. For at vende tilbage til vejledningen skal du blot på et eller andet tidspunkt trykke Confirm. Når du er i Udforsk tilstand, vil tryk på  Højre pil annoncere det næste vejkryds, du vil støde på, hvis du fortsætter i samme retning.

## Skridttæller

Skridttæller data giver følgende information: Gangafstand, efter at Breeze blev aktiveret, gangtid (inkluderer ikke tid, hvor der ikke er detekteret nogen bevægelse) og gennemsnitlig ganghastighed.

For at få adgang til skridttæller data tryk Information knappen, og tryk derefter Højre pil to gange.

For at nulstille skridttæller data gå til Indstillinger menuen.

## Gentag sidste meddelelse

Hvis du vil høre den sidste meddelelse eller instruktion igen, så tryk Gentag knappen. Gentag knappen er placeret i det øverste højre hjørne ved siden af Hvor er jeg knappen.

## Generel Information

Du kan få information om forskellige forhold omkring ruten og systemt ved at trykke Information knappen, placeret i det øverste venstre område på enheden.

Tryk Information knappen for at få kontekstuel information om den aktuelle Breeze aktivitet.  Du vil få følgende information: På eller udenfor rute, rutens navn, resterende afstand, rejst afstand og længde på ruten.

Tryk Højre pil for at få information om kvaliteten af GPS signalet, batteristatus og hastighed.

Tryk Højre pil igen for at få navn på by, skridttæller data og højde.

# Optag landmærker

Brugere kan til ethvert tidspunkt oprette landmærker for deres udendørsomgivelser. Disse fungerer som referencepunkter eller markeringer, som detekteres, når brugeren kommer forbi dem.  Det anbefales kraftigt at markere ethvert betydsningsfuldt punkt i dine omgivelser, der kan fungere som et vejledende element, en forhindring på vejen, eller et muligt bestemmelsessted.

For at optage et landmærke:

- Tryk Optag knappen. Den er placeret neden under bekræft knappen, og er forsynet med et forhøjet taktilt punkt.

- Efter biplyden kan du indtale en 4 sekunders beskrivelse af landmærket. En dobbelt biplyd indikerer slut på oprettelse af landmærket. Beskrivelse og position for landmærket gemmes af systemet.

Optagne landmærker holdes i listen over mulige bestemmelsessteder.

Vigtig: Inden du optager landmærker, så tryk Hvor er jeg knappen for at sikre dig, at Breeze har fundet din position korrekt. Hvis landmærket skal være placeret på en adresse, så vær sikker på, at Breeze genkender positionen som en position på den pågældende gade (og ikke et åbent område). Hvis det tilsvarende er meningen, at landmærket skal være i et åbent område, så vær sikker på, at Breeze ikke genkender stedet som værende sammenkædet med gader.

# Ruter

Systemet giver brugeren mulighed for at optage en rute, mens den følges første gang. På denne måde er det muligt at vælge den mest sikre eller foretrukne rute. Den oprettede rute kan derefter navngives og bruges til at gå samme vej tilbage på et senere tidspunkt. Bemærk venligst, at optagne ruter ikke er tilgængelige, når der rejses i bil.

## Optage en rute

For at oprette en rute:

- Tryk og hold Optag knappen, og tryk Bekræft for at starte oprettelsen af en rute. Systemet vil bede dig om at diktere et navn for ruten.

- Efter en biplyd vil du have 4 sekunder til at beskrive ruten. Du kan finde det nyttigt at navngive ruten efter dens udgangspunkt og bestemmelsessted. For eksempel Hjem til Apotek.

- Når systemet har bekræftet, at du vil oprette en rute, så naviger hele forløbet af ruten. Breeze vil udsende en biplyd hver 60 sekunder for at indikere, at der optages en rute. Hvis GPS dækningen mistes undervejs, vil du blive informeret om dette, og biplyden vil stoppe. Når GPS dækningen igen findes, fortsætter biplyden.

- Bemærk, at du kan oprette landmærker hele vejen langs med ruten. For at gøre dette tryk Optag knappen. Efter en biplyd har du 4 sekunder til at give en vokal beskrivelse af landmærket. En dobbel biplyd indikerer slutningen på oprettelsen af landmærket, hvorefter du kan fortsætte din rute.

- Når du har nået dit bestemmelsessted, så tryk og hold Optag knappen, indtil du hører biplyden, for at informere systemet, om at du har nået dit bestemmelssted. Biplydene stopper, og du vil blive informeret om, at optagelsen af din rute er afsluttet.

Bemærkning: Det kan ske under oprettelse af en rute, at systemet annoncerer det forkerte vejkryds. Dette forekommer, når parallelle gader er tæt til hinanden. Hvis du ved, at den aktuelle annoncering af vejkrydset er forkert, så tryk Bekræft knappen. Du vil bliv spurgt, om du ønsker at slette dette vejkryds fra din rute. Tryk Bekræft igen for at slette vejkrydset. Systemet vil udfylde gabet for at færdiggøre ruten.

Vigtig: Du kan ikke optage ruter, når du er i en bil. Hvis du går ind i en bil under oprettelse af en rute, så bemærk venligst, at din rute eventuel ikke vil være gyldig. Se den venligst på forhånd, inden ruten anvendes. Hvis du opretter en rute, mens du er i en bil, vil Breeze vende tilbage til fodgænger tilstand, og annoncere "Advarsel, denne rute vil blive oprettet for fodgænger."

## Indendørs forhåndsvisning af en rute

Breeze giver dig mulighed fo rpå forhånd at se en rute, inden den navigeres. Dette giver dig en chance for at lære ruteinstruktionerne på forhånd. Indendørs forhåndsvisning giver dig detaljeret information om vejkryds og drejninger.

For på forhånd at se en rute indendørs uden at blive afbrudt af GPS information:

- Aktiver ruten. For at gøre dette tryk Gå til knappen, placeret i den nederste højre del af enheden, og benyt venstre og højre pile til at gennemse de mulige ruter. Når den ønskede rute annonceres, tryk Bekræft for at indlæse ruten i systemet.

- Du vil blive spurgt, om du ønsker at prøvevise ruten i Fremad retning eller Omvendt retning. Tryk Bekræft for Fremad, eller tryk og hold Bekræft for Omvendt.

- Tryk og hold Venstre eller Højre pil. Breeze vil annoncere, at du er i indendørs forhåndsvisningstilstand, efterfulgt af den første instruktion.

- Du vil være i stand til at navigere igennem alle instruktionerne ved brug af Venstre og Højre pile uden at blive afbrudt af indkommende GPS information.

- For at afslutte Indendørs forhåndsvisning tryk og hold Venstre eller Højre pil eller tryk Bekræft.

## Aktivere en optaget rute

Du kan anvende Breeze til at vejlede din igennem en tidligere optaget rute.

For at vælge en rute:

- Tryk Gå til knappen, placeret i den nederste højre del af enheden.

- Benyt venstre og højre navigeringspile til at bladre igennem mulige ruter.

- Når du har fundet den ønskede rute, så tryk Bekræft for at vælge den.

- Tryk Bekræft for at blive dirigeret i fremad retning. Du vil få instruktioner om hvilken retning, du skal tage, for at starte på din rute. Hvis du vil vandre rute omvendt, tryk og hold Bekræft knappen.

Langs med vejen vil du blive instrueret i hvilken retning, du skal tage, når du kommer til et vejkryds. Instruktioner om gadenetværket gives i hendhold til en håndsretning (venste/højre/lige frem).  For eksempel kan Breeze fortælle dig om at "drej venstre på Fleet Street."

Når du kommer ind i et åbent område, vil du blive informeret om dette. I dette tilfælde benyttes en med uret orientering til at instruere brugeren i den retning, der skal tages. For eksempel kan Breeze annoncere følgende meddelelse: "Drej mod klokken 10. Næste instruktioner om 25 meter."

Når du kommer til dit bestemmelsessted, vil du blive informeret om dette, og ruten vil automatisk blive deaktiveret.

Tilsvarende til Indendørs forhåndsvisning af en rute kan du til ethvert tidspunkt under en vejledning bede systemet om at annoncere den næste eller forrige instruktion ved at trykke Højre eller Venstre pil. Du vil få en instruktion, som indikerer en afstand, samt hvad der skal ske.

Information knappen vil give information om ruten. På eller udenfor rute, navn på ruten, GPS status, batteriniveau, by, skridttæller data, hastighed og højde.

## Afvige fra rute

Hvis du skulle være drejet, men fortsætter på den samme gade for mere end 50 meter, vil systemet bede dig om at vende om for at komme tilbage til vejkrydset. Men hvis du befinder dig på en gade, som ikke er forbundet til en gade på din rute, vil systemet informere dig om, at du er Udenfor rute, og spørge dig, om du vil omdirigeres til dit bestemmelsessted. Hvis du trykker Bekræft, vil systemet give dig instruktioner om hvorledes, du kommer frem til dit bestemmelsessted.

Hvis du afviger fra ruten i et åbent område, vil systemet give dig instruktioner i, hvorledes du kommer tilbage til din rute. Vejledninger gives i en med uret retning.

Hvis systemet for eksempel bemærker, at du er på vej væk fra ruten, kan du få en meddelse såsom:

"udenfor rute: Drej klokken 3 for at komme tilbage til ruten".

Breeze vil give disse instruktioner, indtil du er tilbage på din rute, hvor den så vil annoncere ""Tilbage på rute".

I begge situationer vil du altid være i stand til at anvende højre pil for at få information om kommende instruktioner for at komme tilbage til din rute. For eksempel:  "Om 50 meter, gå lige ud".

## Annullere en rute

Efter at have aktiveret en rute kan du til ethvert tidspunkt annullere navigeringen ved igen at trykke Gå til knappen. Alternativt kan du vælge en anden handling som for eksempel Udforsk knappen. Du vil blive bedt om at bekræfte. Hvis Bekræft knappen trykkes indenfor 30 sekunder, vil vejledningen afsluttes, og systemet vil vende tilbage til at udforske omgivelserne. Hvis Bekræft knappen ikke trykkes, vil ruten forblive aktiv.

Bemærk, at hvis du forsøger at indlæse en ny rute, mens der allerede er en anden rute aktiv, vil du blive bedt om at trykke Bekræft for at annullere den aktuelle rute, hvorefter du vil være i stand til at vælge en ny rute.

# Gå samme vej tilbage

Gå samme vej tilbage er en funktion, som giver dig mulighed for at følge dine spor tilbage, og vende tilbage til udgangspunktet. Der er to valgmuligheder for Gå samme vej tilbage.

Den første valgmulighed er Gå den aktuelle session tilbage: Dette valg giver dig mulighed for at gå din aktuelle session tilbage, hvilket betyder, at du vil blive vejledt fra din aktuelle position tilbage til dit udgangspunkt (hvor der blev tændt for Breeze)). Dette valg er nyttigt, når du ønsker at vende tilbage til dit udgangspunkt i samme øjeblik, du er kommet til dit bestemmelsessted. Som eksempel når du forlader dit hjem, starter du din Breeze. Du når dit bestemmelsessted. Da du ikke har i sinde at blive der længe, lader du din Breeze være tændt. Såfremt du gerne vil have vejledning til at finde hjem igen, bruger du Gå aktuel session tilbage valget.

For at gå din aktuelle session tilbage (uden at slukke og tænde din Breeze igen):

- Tryk og hold Udforsk knappen, placeret i den nederste venstre del af enheden.

- Du vil blive spurgt, om du vil gå din aktuelle session tilbage eller din forrige session. Tryk Bekræft for at gå den aktuelle session tilbage. Systemet vil give dig instruktioner, om hvorledes du kommer tilbage til dit udgangspunkt. Du vil blive informeret, når du har nået dit udgangspunkt.

Det andet valg kaldes for Gå forrige session tilbage. Dette valg giver dig mulighed for at gå din forrige session tilbage. Breeze optager automatisk dine forgængervandringer siden den sidste tænd/sluk session. Dette valg er nyttigt, når du ænsker at vende tilbage til dit udgangspunkt, men bliver nødt til at slukke for Breeze, efter at du har nået dit bestemmelsessted. Som eksempel når du forlader dit hjem, starter du din Breeze. Du når dit bestemmelsessted. Da du ønsker at blive der et stykke tid, slukker du for din Breeze. Når du beslutter dig for at forlade stedet og vende hjem, tænder du igen for din Breeze. Såfremt du gerne vil have vejledning til at finde hjem igen, bruger du Gå forrige aktuel session tilbage valget.

For at Gå forrige session tilbage (efter at have slukket Breeze):

- Tryk og hold Udforsk knappen, placeret i den nederste venstre del af enheden.

- Du vil blive spurgt, om du vil gå din aktuelle session tilbage eller din forrige session. Tryk og hold Bekræft for at gå din forrige session tilbage. Systemet vil give dig instruktioner, om hvorledes du kommer tilbage til dit udgangspunkt. Du vil blive informeret, når du har nået dit udgangspunkt.

Det er vigtigt, at du husker på, at ruten, som "forrige session" anvender til at komme tilbage til dit udgangspunkt, ikke bliver gemt uendeligt. Kun ruten, oprettet inden der sidste gang blev slukket for Breeze, vil blive gemt i hukommelsen. Den vil blive erstattet med en ny rute, næste gang enheden tændes.

For at annullere Gå samme vej tilbage

Tryk og hold Udforsk knappen. Du vil blive bedt om at bekræfte. Hvis Bekræft knappen trykkes indenfor 15 sekunder, vil Gå samme vej tilbage funktionen blive deaktiveret.

Bemærkning: På et fuldt batteri vil systemet være i stand til at gå samme veje tilbage af en rute, som er fulgt, mens der har været tændt for enheden, hvilket repræsenter en periode på adskillige timer.

Bemærk, at Gå samme vej tilbage funktionen ikke er tilgængelig, hvis der rejses i bil. Kun den sidste fodgængerdel af et forløb, hvor der er rejst i en bil, vil blive gemt til at kunne følge dine spor tilbage.

# Hente vejledning til et landmærke

Breeze kan give instruktioner i at komme fra brugerens aktuelle position til et landmærke, der er valgt som bestemmelsessted. Instruktionerne vsrarer til dem, som Breeze vil give, når der følges en allerede etableret rute. Men instruktionerne til at nå et landmærke, valgt som bestemmelsessted, er ikke optaget som ruter.

Instruktioner om at dreje er justeret til fodgænger eller i bil navigering. Instruktioner om at dreje for i bil navigering er beregnet i henhold til “hurtigste rute” kriterie. Ruter, som beregnes for i bil, anvender foretrukne motorveje og andre gader, som muligvis ikke er passende for fodgængere. Hensigten med instruktioner om at dreje for fodgængernavigering er at opnå den korteste mulige rute.

For at gå Breeze til at vejlede dig til et landmærke:

- Tryk og hold Gå til knappen, placeret i den nederste højre del af enheden. Dette vil bringe dig til listen over landmærker, du kan anvende som mulige bestemmelsessteder.

- Benyt venstre og højre pile til at vælge dit ønskede landmærke. Du vil høre en vokal beskrivelse af hvert landmærke.

- Tryk Bekræft knappen for at starte med at få fodgængerinstruktioner om retningen for at starte på din rute. Tryk og hold Bekræft knappen for i bil navigeringsinstruktioner.

Når der vælges instruktioner til brug for bil, skifter Breeze automatisk til motoriseret navigering.

Hvis du er i et åbent område, og er på vej hen imod et landmærke, som også er i et åbent område, vil Breeze vejlede dig i en ret linje hen imod det. Den vil give dig en indikation af dets relative afstand og retning. Breeze vil informere dig, når du når til landmærket, men du skal manuelt deaktivere ruten ved at trykke Udforsk knappen.  Hvis Breeze opdager, at du afviger fra ruten, vil du automatisk få instruktioner, som dirigerer dig hen imod dit valgte landmærke.

VIGTIGT: Effektive vejledninger er afhængige af kvaliteten af positioneringen (udgangspunkt og landmærker). Du skal altid sikre dig, at gadepositioner ikke planlægges til åbne områder, og at åbne områder ikke planlægges til gadenetværket.

Du kan til ethvert tidspunkt annullere vejledningsinstruktionerne ved at trykke og holde Gå til knappen, eller ved at trykke Udforsk knappen. Du vil blive bedt om at bekræfte. Hvis Bekræft knappen ikke trykkes, vil ruten forblive aktiv.

# Få vejledning til en adresse

Når du gennemser listen over mulige landmærker, hvor du kan blive vejledt til (se Få vejledning til et landmærke afsnittet) vil du støde på et punkt, hvor du kan indtaste en adresse. Dette afsnit giver dig information, om hvorledes Breeze's knapper anvendes til at indtaste detaljer om adressen. Idet der anvendes de samme principper som tastaturer for smartphones, er hver knap tildelt tal og bogstaver.

## Knaptildeling

Når du bliver bedt om at indtaste en adresse, skal du anvende Breeze's knapper til at indtaste den ønskede informaiton. Dette gøres ved at trykke og holde knappen for det ønskede tal eller bogstav. Tal og bogstaver vil blive annonceret efter hinanden. Når tallet/bogstavett annonceres, så slip blot knappen, og fortsæt med det næste tegn. Hvis du for eksempel ønsker at indtaste bogstavet K, skal du trykke og holde Bekræft knappen. på dette tidspunkt vil tallet 5 blive annonceret, efterfulgt af bogstavet J, derefter K, hvor du så vil slippe Bekræft knappen

Hver knap er tildelt tal og bogstaver på følgende måde:

Information: 1 – '

Hvor er jeg?:   A B C 2

Gentag:    D E F 3

Venstrepil:  G H I 4

Bekræft:   J K L 5

Højrepil:   M N O 6

Udforsk:   P Q R S 7

optag:   T U V 8

Gå til:  W X Y Z 9 0 MELLEMRUM#

Tildelinger for Breeze knapper

Når der indtastes en adresse, vil nogle af knapperne udføre handlinger ved blot et enkelt tryk. De er som følger:

Bekræft: Tryk og slip Bekræft for at vælge et navn fra listen over valgmuligheder (bynavne, gadenavne), eller indtast et bestemt navn.

Venstre og Højre pil: Tryk og slip piletasterne for at navigere tilbage og frem i listen. Du kan for eksempel indtaste de første par bogstaver i gadens navn, og derefter bruge piletasterne til at se igennem listen over fundne gader, der begynder med disse bogstaver. Venstre pil har også dobbeltfunktion som Backspace knap under indttastning af navnet på en by eller gade. Hvis du tror, du har indtastet et forkert tegn, så tryk Venstre pil for at slette indtastningen af det forrige tegn.

Information: Tryk og slip Information for at blive husket på feltet, du er ved at udfylde, såvel som hvad, du har indtastet på nuværende tidspunkt.

Gentag: Tryk og slip Gentag kanppen for at få indtastningen i det aktuelle felt bogstaveret. Hvis du som eksempel allerede har indtastet "bags" i feltet for byens navn, vil tryk på Gentag stave bogstaverne "b", "a", "g", "s".

Udforsk: Tryk og slip Udforsk knappen for at komme tilbage til et forrige niveau af indtastning. For eksempel under indtastning af navnet på en gade, kan du vende tilbage til indtastningen af byens navn. Den kan også benyttes til at gennemse reultater af en delvis navnesøgning. I stedet for at starte forfra, kan brugeren blot gå et skridt baglæns, og indtaste navnet igen. Hvis du trykker Udforsk adskillige gange, vil du eventuelt afslutte adresseindtastning tilstanden, og komme tilbage til Udforsk tilstand.

## Oprette et landmærke for en adresse

Hvis du vælger Indtast en adresse under gennemsyn af din landmærke liste, får du mulighed for at indtaste din adresse efter eget valg ved brug af Breeze knapperne, som beskrevet i det forrige afsnit.

For at gå Breeze til at vejlede dig til en adresse:

- Tryk og hold Gå til knappen, placeret i den nederste højre del af enheden. Dette vil bringe dig til listen over landmærker, du kan anvende som mulige bestemmelsessteder.

- Benyt venstre og højre piletaster igennem listen over landmærker, og vælg Indtast en adresse. Tryk Bekræft for at vælge dette punkt.

- Breeze vil bede dig om at vælge den stat/provins, hvor du skal rejse i. Valgmulighederne vil afhænge af de kort, du har installeret. Benyt Venstre og Højre piletaster til at udføre dit valg, efterfulgt af Bekræft.  Bemærk, at hvis der etableret en GPS forbindelse, vil systemet automatisk foreslå den stat/provins, hvor du befinder dig. Tryk Bekræft for at vælge den.

- Du skal nu indtaste navnet på byen. Det forrige indtastede bynavn vil blive læst op. Hvis du ikke vil vælge denne by, eller hvis der ikke tidligere er blevet indtastet noget navn, skal du indtaste navnet på byen ved brug af Breeze's knapper. Se Knap tildenling afsnittet for yderligere information om indtastning af tegn.

Bemærkning: Du behøver ikke at indtaste det fuldstændige navn for byen eller gaden. Du kan indtaste et delvist navn, efterfulgt af  Bekræft, og Breeze vil søge efter navnet, som indeholder de indtastede tegn. Benyt piletasterne til at gennemse listen over navne, og tryk Bekræft for at udføre dit valg.

- Efter at navnet på byen er indtastet, skal du indtaste navnet på gaden. Fortsæt ved brug af samme metode som ved indtastning af navnet på byen.

- Straks navnet på gaden er indtastet, vil du blive bedt om en postkode. Hvis du kender det nøjagtige vejnummer, så benyt igen Breeze knapperne til at indtaste tegn, efterfulgt af Bekræft.

Hvis du ikke kender det nøjagtige vejnummer på dit bestemmelsessted, når du bliver bedt om at indtaste et vejnummer, så tryk blot Bekræft.  På dette tidspunkt vil systemet give en liste over adresseområder for den pågældende gade, efterfulgt af en liste over skæringspunkter, hvor adresseområdet ikke er tilgængeligt. Benyt Piletasterne til at gennemse listen, og tryk Bekræft for at udføre dit valg.

På dette tidspunkt vil der blive oprettet et nyt landmærke på denne adresse. For at starte vejledning til denne adresse, så tryk, når du bliver bedt om det, igen Bekræft for at oprette en fodgængerrute, eller tryk og hold Bekræft for at starte en motoriseret rute.

Bemærkning: Under indtastning af tegn kan du til ethvert tidspunkt anvende Venstre pil til at slette et tegn.  Hvis du gerne vil tilbage til det forrige niveau, så tryk Udforsk. For at blive påmindet om det aktuelle indtastningsniveau så tryk Information, og for at få din aktuelle indtastning bogstaveret tryk Gentag.

# Indstillinger

For at konfigurere systemet så tryk og hold  Information knappen, som findes i den øverste venstre del af enheden.

Benyt piletasterne til at vælge den indstilling, du vil ændre. Listen over 8 indstillinger er som følger:

Landmærker

Ruter

Information

Stemme

Afstandsenhed

Om

Nulstil standard indstillinger

Nulstil skridttæller

Nulstil GPS position

Tryk Bekræft for at vælge en indstilling.

Tryk Udforsk, eller tryk og hold Information når som helst for at forlade Indstillinger menuen.

## Konfigurere landmærker

Benyt piletasterne til at vælge landmærket, du vil konfigurere.

Tryk Bekræft for at indlæse det valgte landmærke.

Benyt piletasterne til at vælge den handling, du vil udføre på landmærket. Handlinger inkluderer: Omdøb, Vælg/fravælg som bestemmelsessted og slet.

Tryk Bekræft for at udføre den valgte handling.

### Omdøb landmærke:

Når dette punkt vælges, vil du høre en biplyd, hvorefter du kan diktere det nye navn for det pågældende landmærke. Efter 4 sekunder slutter optagelsen med en biplyd og en meddelelse. Systemet afslutter konfigurationstilstanden, og annoncerer den aktuelle tilstand.

### Vælg eller fravælg landmærke som muligt bestemmelsessted:

Når dette punkt aktiveres, vil systemet spørge dig, om du ønsker at vælge eller fravælge det aktuelle landmærke som et muligt bestemmelsessted. Tryk Bekræft for at vælge eller fravælge landmærket som et bestemmelsessted. Når dette gøres, afslutter systemet konfigurationstilstanden, og annoncerer den aktuelle tilstand.

Denne handling kan også udføres, når du optager dit landmærke.

Når landmærke optages. Tryk Bekræft indenfor 30 sekunder efter dets oprettelse. Breeze vil bekræfte, at landmærket er blevet fravalgt som et muligt bestemmelsessted.

### Slet landmærke:

Ved at vælge dette punkt spørger systemet dig, om du vil slette det valgte landmærke. Tryk Bekræft for at slette. Når dette gøres, afslutter systemet konfigurationstilstanden, og annoncerer den aktuelle tilstand.

Bemærk vedrørende landmærkekonfiguration:  Du kan få direkte adgang til landmærkeindstillingerne. Dette gøres ved at trykke og holde Gå til knappen, derefter vælge et landmærke, og så trykke og holde Information. Følgende indstillinger er mulige:

- Omdøb landmærke

- Fravælg landmærke som muligt bestemmelsessted

- Slet landmærke

## Konfigurere ruter

Benyt piletasterne til at vælge den rute, du vil ændre.

Tryk Bekræft for at indlæse den valgte rute. Benyt piletasterne til at vælge den handling, du vil udføre på ruten. Handlinger inkluderer: Omdøb og slet.

Tryk Bekræft for at udføre den valgte handling.

### Omdøb rute:

Når dette punkt vælges, vil du høre en biplyd, hvorefter du kan diktere det nye navn for den pågældende rute. Efter 4 sekunder slutter optagelsen med en biplyd og en meddelelse. Systemet afslutter konfigurationstilstanden, og annoncerer den aktuelle tilstand.

### Slet rute:

Ved at vælge dette punkt spørger systemet dig, om du vil slette den valgte rute. Tryk Bekræft for at slette. Når dette gøres, afslutter systemet konfigurationstilstanden, og annoncerer den aktuelle tilstand.

Bemærk vedrørende rutekonfiguration:  Du kan få direkte adgang til ruteindstillingerne. Dette gøres ved at trykke Gå til knappen, vælge den ønskede rute, og så trykke og holde Information. Følgende indstillinger er mulige:

- Omdøb rute

- Slet rute

## Konfigurere information

Benyt piletasterne til at vælge den informationsindstilling, du vil ændre. Der er fire informationsindstillinger: Information om punkt af interesse, information om ruteinformation, Hvor er jeg information og information om vejkryds. Tryk Bekræft for at vælge den ønskde informationsindstilling.

### Punkt af interesse informationsindstilling:

Når du er kommet ind i Punkt af interesse informationsindstillingen, kan du benytte piletasterne til at løbe igennem indstillingerne, og trykke Bekræft for at udføre dit valg. Punkt af interesse informationsindstillingerne er følgende:

Ingen annoncering (standard værdi). Punkter af interesse annonceres ikke, og der høres ingen biplyd, når der stødes på dem.

Tone. Punkter af interesse annonceres kun ved en biplyd, når der stødes på dem.

Navn og retning. Punkt af interesse annonceres med biplyd og meddelelse.

### Ruteinstruktioner informationsindstillinger:

Når du kommer ind i Ruteinstruktion informationsindstillinger menuen, kan du anvende piletasterne til at løbe igennem indstillingerne, og trykke Bekræft for at udføre dit valg. Ruteinstruktion informationsindstillingerne er som følger:

Kun drejninger (standard værdi). Den næste instruktion annonceres kun ve dvejkryds, hvor brugeren skal dreje.

Alle instruktioner. Den næst einstruktion annoncerer alle vejkryds, selvom brugeren ikke skal dreje ved dem.

### Hvor er jeg informationsindstillinger:

Når du er kommet ind i Hvor er jeg informationsindstillinger menuen, kan du benytte piletasterne til at løbe igennem indstillingerne, og trykke Bekræft for at udføre dit valg. Hvor er jeg informationsindstillingerne er som følger:

Rutestatus og position. Annoncerer rutestatus (hvis der er aktiveret en rute) og aktuel position.

Rutestatus, retning, position, vejkryds eller næste instruktion (standard værdi) (hvis der er aktiveret en rute).

Rutestatus, retning, position, vejkryds og næste instruktion (hvis der er aktiveret en rute).

### Vejkryds informationsindstillinger:

Når du er kommet ind i Vejkryds informationsindstillinger menuen, kan du benytte piletasterne til at løbe igennem indstillingerne, og trykke Bekræft for at udføre dit valg. Vejkryds informationsindstillingerne er som følger:

Kun krydsende gader. Annoncerer krydsende gader.

Detaljeret. Annoncerer beskrivelse af vejkryds.

## Konfigurere stemme

Breeze tillader dig at ændre hastigheden på talen. Tryk Bekræft for at gå ind i Hastighed instillinger menuen.

### Hastighed:

Når du er kommet ind i Hastighed indstillinger menuen, kan du benytte piletasterne til at løbe igennem indstillingerne, og trykke Bekræft for at udføre dit valg. Hastighed indstillingerne er som følger:

Meget langsom

Langsom

Standard (standard værdi)

Hurtig

Meget hurtig

## Afstandsenheder

Benyt piletasterne til at løbe igennem de 2 indstillinger, og tryk Bekræft for at udføre dit valg. Afstand indstillingerne er som følger:

Kilometer og meter

Miles og fod (standard værdi)

Miles og yards

## Om Breeze

Benyt piletasterne til at gennemse følgende information:

Enhedsnavn og version

Kortdækning navn og version

Enhed serienummer

Software build nummer

Tryk Bekræft for at forlade informationen. Systemet vil annoncere aktuel tilstand.

## Nulstil standard indstillinger

Tryk Bekræft for at nulstille indstillingerne til deres standard værdier. Standard indstillingerne er:

Talehastighed: Standard

Hvor er jeg information:  Rutestatus, retning, position, vejkryds eller næste instruktion

Punkt af interesse information: Ikke annonceret

Vejkryds information:  Detaljeret

Ruteinstruktioner information:  Alle instruktioner

## Nulstil GPS position

Af og til vil Breeze ikke være i stand til at placere brugere korrekt. Det kan for eksempel ske i omgivelser med høje bygningen eller tæt træbevoksning. I disse situationer kan det være nyttigt at nulstille din position ved at vælge denne indstilling.

# Data overførsel og backup

Benyt Trekker Map Manager til at overføre kort og lave backup af dine ruter og landmærker på din PC.

Map Manager kan også benyttes til at dele og installere ruter og landmærker fra andre brugere, eller til at importere eksterne landmærker og databaser.

Bemærk, at hver importeret database dynamisk tilføjes til listen over fundne kategorier, når Hvad er der omkring funktionen anvendes. Dette gør det muligt at udføre søgninger ved brug af disse databaser. For yderligere information se venligst brugervejledning for Trekker Map Manager.

# Tekniske specifikationer

Dimensioner:

Højde: 129 mm,

Bredde: 60 mm,

Dybde: 29 mm,

Vægt : 200 g

3.5 mm stereo hovedtelefonstik

Intern højttaler,

Indbygget mono kuglekarakteristik mikrofon

Genopladeligt og udskiftbart Lithium-Ion polymer batteri

Strømforsyning, der kan bruges i mange lande med stikadapter.

Indbygget GPS modtager: SiRF III, WAAS.

Dette produkt opfylder EMC standarder for alle tilsigtede markeder (lande).  EMC består af begrænsning ag udstrålte elektromagnetiske emissioner fra enheden og immunitet af produktet imod ekternt elektromagnetisk felt.

# Batteri sikkerhedsforeskrifter

Anvend eller efterlad ikke batteriet nær ved varme eller ild. Gem ikke ved høje temperaturer

Anvend kun Breeze strømforsyningen til at lade batteriet

Prøv ikke på at adskille eller ændre batteriet

Kortslut ikke terminalerne

Sænk ikke batteriet ned i vand, og undgå, at det bliver vådt

Prøv ikke på at slå eller smide med batteriet

Stik ikke noget i eller slå på batteriet med skarpe genstande eller en hammer.

Prøv ikke på at lodde på batteriet

Vend ikke den positive og negativ terminal

Anvend ikke batteriet til andet formål end det, som producenten har i tankerne

Prøv ikke at anvende andet batteri eller batterier af forskellige kapaciteter eller typer

Hvis batteriet lækker eller der kommer væske i øjnene så gnid dem ikke. Rens i stedet for øjnene med rent rindende vand, og søg øjeblikkelig læge for at undgå skader

Hvis batteriet lækker, og kommer i kontakt med huden, så rens øjeblikkeligt området med rent rindende vand for at undgå skader.

Skaf dig af med batterier i henhold til lokale regulativer. Smid det ikke væk som almindeligt husholdningsaffald.

# Slutbruger licensaftale

Ved at anvende dette produkt (Breeze), samtykker du i følgende minimum aftaler.

      - License Grant. HumanWare grants to End User a non-exclusive, non-transferable right and license to use the Software on this product.

      - Ownership of Software. End User acknowledges that HumanWare retain all right, title and interest in and to the original, and any copies, of software which is incorporated into this product. End User agrees not to: modify, port, translate, decompile, disassemble, reverse engineer, or make public in any way the software of this Product.

# Breeze juridisk meddelelse

Advarsel: Breeze systemet er designet til kun at være et orienteringshjælpemiddel, og må ikke på noget tidspunkt være det eneste hjælpemiddel under rejsen. Når Breeze anvendes, skal brugere altid være årvågne, agtpågivne og være opmærksomme på det umiddelbart omgivende område. Et konventionelt mobilitetshjælpemiddel som en blindestok eller en førehund bør også anvendes. Breeze er ikke en mobilitetsenhed. Det er brugerens ansvar at bruge denne enhed med forsigtighed. Brug ikke hovedtelefoner, når du vandrer på gaden.

BEMÆRK: Breeze anvender GPS (Global Positioning System) signaler til at beregne position, hastighed og tid. Beærk venligst, at GPS vedligeholdes og håndteres af Regeringen for De Forenede Stater, som helt er ansvarlig for dets præcision og vedligeholdelse. Systemet kan til ethvert tidspunkt blive ændret, og kan derfor påvirke Breeze's præstation. GPS signaler er ikke præcise, og er måske ikke altid tilstede, specielt i snævre gader og områder, omgivet af høje bygninger. Derfor garanterer HumanWare ikke, at dens operation altid vil være uforstyret eller fejlfri til alle tider. Alle medførte ansvar er udtrykkeligt afvist- HumanWare skal ikke i noget tilfælde være ansvarlig for specielle, tilfældige, deraf betingenede, inditrekte eller andre tilsvarende skader, forårsaget af noget brud i operationen.

# Producentgaranti

Denne enhed er et højkvalitetsprodukt, bygget og pakket med omhu. Alle enheder og komponenter er garanteret imod funktionsfejl som følger:

US og Canada: Et (1) år

Europa: To (2) år

Australia og New Zealand: Et (1) år

Andre lande: Et (1) år

Garanti dækker alle dele (undtagen batteri) og arbejdskraft. Hvis der skulle opstå en fejl, så kontakt venligst din lokale forhandler eller producentens tekniske assistance.

Bemærkning: Garantibetingelser kan ændres regelmæssigt, så se venligst vor webside for seneste information.

Betingelser og begrænsninger:

Ingen ombytning eller reparation, dækket under garanti, vil blive udført, med mindre enheden er ledsaget af en kopi af den oprindelige købsfaktura. Behold venligst din original. Hvis enheden skal returneres, så anvend venligst den originale emballage. Denne garanti gælder i alle de tilfælde, hvor skaden ikke er et resultat af forkert brug, dårlig behandling, forsømmelighed eller force majeure.

# HumanWare Kontaktinformation

For kundesupport kontakst venligst det nærmeste HumanWare kontor, eller besøg vor webside på: http://www.humanware.com/breeze_support

Globalt: support@humanware.com

Nordamerika: 1 (800) 722 3393 eller e-mail til us.support@humanware.com

Europa:  01933 415800 eller e-mail til eu.support@humanware.com

Australien / Asien: (02) 9686 2600 eller e-mail til au.sales@humanware.com

New Zealand: +64 3 384 4555 e-mail: nz.info@humanware.com