Trekker Breeze 2.0

Instrukcja obsługi

Rev. 5-20101116

# Informacja o prawach autorskich

Prawa autorskie 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone dla HumanWare Canada.

Ta Instrukcja jest chroniona prawami autorskimi należącymi do HumanWare Canada, wszystkie prawa są zastrzeżone. Instrukcja użytkownika nie może być kopiowana w całości ani w części bez pisemnej zgody HumanWare.

Spis treści

Informacja o prawach autorskich	2

1.	Wstęp	5

2.	Zawartość pakietu	5

3.	Ogólna charakterystyka	5

3.1	Czym jest GPS?	6

3.2	Mapy zainstalowane na karcie SD	6

3.3	Punkty orientacyjne	7

3.4	Użyteczne miejsca (P O I)	7

4.	Opis urządzenia	8

5.	Opis klawiszy	11

6.	Podstawowe funkcje przycisków	11

6.1	Karta SD: umieszczanie i usuwanie	12

7.	Użytkowanie Breeze	12

8.	Noszenie Breeze	13

9.	Eksploruj	14

10.	Informacja na życzenie	15

10.1	Gdzie jestem?	15

10.2	Co jest w okolicy?	15

10.3	Następna instrukcja lub następne skrzyżowanie	16

10.4	Krokomierz	16

10.5	Powtarzanie ostatniej wiadomości	17

10.6	Ogólne informacje	17

10.7	Powtórz ostatnią wiadomość	17

11.	Nagraj punkty orientacyjne	17

12.	Trasy	18

12.1	Nagrywanie trasy	18

12.2	Podgląd wewnętrzny	19

12.3	Aktywuj nagraną trasę	19

12.4	Schodzenie poza trasę	21

12.5	Anulowanie trasy	21

13.	Trasa powrotna (powrót po własnych śladach)	21

14.	Prowadzenie do punktu orientacyjnego	22

15.	Prowadzenie pod wskazany adres	23

15.1	Znaki przypisane przyciskom	23

15.2	Tworzenie punktu orientacyjnego dla adresu	25

16.	Ustawienia	26

16.1	Konfiguracja punktów orientacyjnych	26

16.2	Konfiguracja tras	27

16.3	Konfiguracja oznajmiania	28

16.4	Konfiguracja głosu	29

16.5	Jednostka odległości	29

16.6	O Breeze	30

16.7	Reset ustawień domyślnych	30

16.8	Reset pozycji GPS	30

17.	Transfer danych i kopia zapasowa (backup)	30

18.	Specyfikacja techniczna	31

19.	Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania baterii	31

20.	Umowa licencyjna docelowego Użytkownika	32

21.	Istotne prawne informacje o Breeze	32

22.	Gwarancja producenta	32

23.	Informacje o kontakcie z producentem	33

Instrukcja użytkownika Trekker Breeze

# Wstęp

Dziękujemy za zakup Trekker Breeze, innowacyjnej pomocy w orientacji w terenie stworzonej przez HumanWare. Ten podręcznik opisuje funkcjonalności i cechy Trekker Breeze.

Zanim rozpoczniesz czytanie tej instrukcji, zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z zawartością pakietu Trekker Breeze  przejrzenie załączonej dokumentacji. Podjęcie tych kroków zapewni łatwą i przyjemną instalację Trekker Breeze.

Uwaga: Trekker Breeze będzie nazywany w tej instrukcji w skrócie Breeze.

# Zawartość pakietu

Ostrożnie rozpakuj Breeze. Zachowaj opakowanie i materiały na przyszłość. Twój pakiet Breeze zawiera:

- Urządzenie Breeze z zainstalowaną kartą o pojemności 1 gigabajt

- Skórzane etui

- Pasek na ramię

- Zewnętrzny głośnik z klipsem i kablem

- Ładowarkę

- Kabel USB-PC

- Smycz

- Podręcznik

- Płytę CD z oprogramowaniem i dokumentacją

- Płytę CD z Instrukcją obsługi urządzenia w wersji audio

# Ogólna charakterystyka

Breeze został zaprojektowany jako pomoc w orientacji w terenie, aby pomóc Tobie odnaleźć prawidłową drogę. Breeze lokalizuje Twoją pozycję przez system GPS (Global Positioning System) i nakłada ją na mapy Twojej okolicy. Możesz nagrać swoje trasy idąc nimi. Następnie system zapewnia informacje jak krok po kroku przejść daną trasę. Z urządzeniem Breeze możesz eksplorować swoje otoczenie, a system będzie udostępniał informacje o mijanych ulicach. Jeśli będziesz chciał wrócić do punktu wyjścia, Breeze poprowadzi Cie przez drogę powrotną. System umożliwia również wgranie punktów orientacyjnych na trasie. Są one oznajmiane automatycznie, kiedy przechodzisz blisko nich.

Uwaga: System Breeze został zaprojektowany wyłącznie jako pomoc w orientacji w terenie i nie może być, w żadnym momencie, używany jako jedyna pomoc podczas przemieszczania się i podróży. Podczas użytkowania Breeze, użytkownik powinien cały czas pozostawać czujny, w gotowości i skupiony na otoczeniu. Konwencjonalne pomoce takie jak biała laska czy pies przewodnik powinny być również stosowane. Breeze nie jest urządzeniem wspierającym mobilność. Obowiązkiem użytkownika jest używanie go z uwagą. Nie należy używać słuchawek podczas chodzenia po ulicach.

## Czym jest GPS?

GPS, czyli Global Positioning System, jest systemem nawigacyjnym tworzonym przez satelity orbitujące wokół Ziemi. Satelity wysyłają sygnały do odbiornika w Twoim urządzeniu GPS. Sygnały te wykorzystywane są do obliczania współrzędnych Twojej pozycji. Breeze wykorzystuje te informacje i łączy je z mapami zainstalowanymi na karcie urządzenia Breeze.

Dokładność informacji GPS o lokalizacji dla produktów komercyjnych, takich jak Breeze, jest aktualnie mniej więcej na poziomie 10 metrów. Jednakże, zależy to od kilku czynników, w tym od tego:

- Jak czysty widok nieba ma odbiornik?

- Czy są przeszkody mogące blokować sygnał, takie jak wysokie budynki lub elementy wiszące?

- Czy pozycje satelitów są śledzone: z powietrza, na horyzoncie lub gdzieś pomiędzy?

- Ile satelitów jest śledzonych?

- Czy jest zachmurzenie i czy nad użytkownikiem znajdują się linie elektroenergetyczne?

- Jak szybko porusza się użytkownik?

Pozycja GPS jest oparta na linii trasy bardziej, niż na wiedzy czy znajdujesz się po jednej czy po drugiej stronie drogi. Użyteczne jest myślenie o sobie, jako o podróżującym środkiem drogi, mimo tego, że tak się nie podróżuje.

Uwaga: GPS jest stworzony i zarządzany przez Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, który to Rząd jest całkowicie odpowiedzialny za precyzję i utrzymanie jakości GPS. System może w każdej chwili zostać zmodyfikowany, a tym samym praca produktu Breeze może zostać zakłócona. Sygnał GPS nie jest precyzyjny i może nie być dostępny przez cały czas, szczególnie na terenach na których znajdują się wysokie budynki.

## Mapy zainstalowane na karcie SD

System GPS używa map elektronicznych w celu zapewnienia szczegółowych i pomocnych informacji o nazwach ulic adresach, a także interesujących punktach, takich jak banki, restauracje, apteki. Mapy Twojej okolicy są już zainstalowane na karcie SD Twojego urządzenia GPS. Aby zainstalować inne mapy, użyj programu Map Manager (Menadżer Map), który znajduje się na dodatkowym CD w pakiecie. Możesz mieć jednocześnie zainstalowanych do czterech map.

## Punkty orientacyjne

Punkty orientacyjne to szczególne miejsca na Twojej trasie, które warte są zaznaczenia w związku z ich użytecznością (na przykład skrzynka na listy na rogu ulicy na której masz skręcić), miejsca, których należy unikać (donica lub rabatka na trasie) lub lokalizacje do których chce się dotrzeć (sklep spożywczy). Możesz nagrać notatkę głosową do dowolnej liczby punktów orientacyjnych. Notatka ta zostanie odtworzona, kiedy będziesz blisko danego punktu orientacyjnego, niezależnie czy podróż odbywasz pieszo czy w pojeździe.

Miejsca, które mogą być potencjalnym celem, takie jak Twój dom, dom przyjaciela, apteka, mogą również być oznaczone jako punkty orientacyjne. Po takim oznaczeniu, Breeze może poprowadzić Cię z aktualnej pozycji do wybranego punktu orientacyjnego.

## Użyteczne miejsca (P O I)

Użyteczne miejsca (P O I) są publicznymi miejscami takimi jak restauracje, szpitale, banki, dworce, zaznaczonymi w zainstalowanych mapach. Te informacje są zawarte w zainstalowanym systemie. Automatyczne oznajmianie tych punktów nie jest ustawieniem domyślnym, jednak można zmienić to ustawienie. Prosimy pamiętać, że użyteczne miejsca (P O I) nie będą automatycznie oznajmiane podczas podróży samochodem. Jedynie punkty orientacyjne są w tym trybie raportowane.

# Opis urządzenia

Lokalizacja i nazwy przycisków Breeze

Poniżej opisane są kolejno elementy urządzenia Breeze. Trzymaj urządzenie przed sobą. Zaokrąglona krawędź to góra urządzenia.

Lewa krawędź:

Pokrętło głośności umieszczone jest u góry po lewej stronie. Przesuń je w górę lub w dół by zgłośnić lub ściszyć.

Wejście na kartę SD i wejście USB znajdują się na krawędzi na dole po lewej stronie. Oba wejścia są chronione gumowymi klapkami.

Prawa krawędź:

Włącznik umieszczony jest w górnej części prawej krawędzi. Przesuń go w górę lub w dół, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Przycisk Reset znajduje się po prawej stronie, pod włącznikiem. Przycisku Reset używaj wyłącznie kiedy system się zawiesi. System Breeze uruchomi się ponownie.

Wejście zasilania znajduje się na prawej krawędzi, na dole. Jest chronione przez gumową klapkę.

Dolna krawędź:

Uchwyt na smycz. Na dolnej krawędzi urządzenia znajduje się mały otwór do którego można przymocować smycz.

Górna krawędź:

Wejście słuchawkowe znajduje się na środku górnej, zaokrąglonej krawędzi.

Główny  panel urządzenia Breeze:

Po lewej stronie, blisko górnej krawędzi, znajduje się mikrofon. Przy jego pomocy będą nagrywane trasy i punkty informacyjne.

Po prawej stronie, blisko górnej krawędzi, znajduje się głośnik. Kiedy nie będą używane słuchawki, z tego miejsca będzie wydobywać się dźwięk.

Część górna:

W górnej części urządzenia znajdują się trzy przyciski. Po ich naciskaniu użytkownik będzie otrzymywał informacje.

Przycisk Gdzie jestem jest dużym okrągłym pomarańczowym przyciskiem umieszczonym na środku górnej części głównego panelu urządzenia. Znajduje się w nieznacznym wgłębieniu.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Gdzie jestem: Wywołuje listę punktów orientacyjnych i użytecznych miejsc znajdujących się w okolicy w której jesteś. Użyj strzałek aby przemieszczać się po liście.

Przycisk Informacja znajduje się po lewej stronie przycisku Gdzie jestem.

Zapewnia informacje o stanie systemu. Użyj klawiszy strzałek, aby uzyskać dostęp do trzech poziomów informacji.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Informacja: Aktywuje ustawienia systemu. Użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się po menu, następnie użyj przycisku Potwierdź, aby wybrać daną opcję.

Przycisk Powtórz jest umieszczony po prawej stronie przycisku Gdzie jestem. Używamy go do odtworzenia ostatniej informacji.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Powtórz: Aktywuje funkcję Opis klawiszy. Kiedy ten tryb jest aktywny, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby usłyszeć opis jego funkcji.

Część środkowa:

W części środkowej znajdują się przyciski Lewej i Prawej strzałki, a także przycisk Potwierdź po środku.

Lewa i Prawa strzałka to pomarańczowe trójkątne przyciski umieszczone po bokach przycisku Potwierdź. Strzałki używane są do poruszania się po elementach menu.

Przycisk Potwierdź jest małym okrągłym przyciskiem zlokalizowanym między strzałkami. Używany jest do wywoływania akcji i potwierdzania wyborów.

Część dolna:

W dolnej części znajdują się trzy przyciski umieszczone w kole. Te przyciski używane są do wywoływania akcji.

Przycisk Nagraj jest owalnym przyciskiem z wyczuwalną kropką na środku. Jest umieszczony na godzinie 12 w kole tworzonym przez trzy przyciski. Znajduje się bezpośrednio pod przyciskiem Potwierdź.

Naciśnij go, aby nagrać 4 sekundowy opis punktu orientacyjnego.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Nagraj: Używamy do uruchamiania procesu tworzenia trasy. Użytkownik może nagrać 4 sekundowy opis trasy.

Przycisk Eksploruj jest umieszczony po lewej stronie omawianego koła, na jego dole.

Używany jest do dezaktywacji trasy, umożliwia eksplorację otoczenia bez prowadzenia przez system.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Eksploruj :  Używamy do wywołania drogi powrotnej, co umożliwia powrót dokładnie po przebytej trasie.

Przycisk Idź do jest umiejscowiony po prawej stronie omawianego koła, na jego dole. Jest używany do aktywacji wcześniej nagranej trasy.

Naciśnięcie i  przytrzymanie przycisku Idź do: Używany do aktywacji Nawigowania do punktu orientacyjnego. Zapewnia dostęp do listy punktów orientacyjnych, które mogą być celami podróży.

Część tylna (Miejsce przeznaczone na baterię)

Miejscem przeznaczonym na baterię jest tył urządzenia Breeze. Aby usunąć baterię, wciśnij zatrzaski po obu stronach tylnej części urządzenia (spróbuj wcisnąć je do siebie wzajemnie). A następnie trzymając wciśnięte zatrzaski wyciągnij baterię z obudowy.

Aby włożyć baterię: Włóż dolną krawędź nakładki z baterią (bateria jest nierozerwalną częścią nakładki) zahaczając ją o dolną krawędź tylnej części urządzenia. Następnie przyciśnij ją, aż do momentu usłyszenia kliknięcia. Bateria jest na właściwym miejscu.

Bateria zaprojektowana jest tak, że pasuje tylko jeśli jest w odpowiednim położeniu.

W pełni naładowana bateria zapewnia czas użytkowania do 8 godzin. Jednakże, czas ten może być zredukowany w wypadku gdy:

- Bateria była ładowana mniej niż 5 godzin.

- Używany jest wysoki poziom głośności.

- Po około 400 ładowaniach wytrzymałość baterii zaczyna spadać.

Ważne: Bateria nagrzewa się podczas ładowania. W związku z tym zalecamy nie ładować baterii blisko źródła ciepła.

Uwaga: Numer seryjny urządzenia Breeze można znaleźć na baterii i w miejscu przeznaczonym do jej umieszczenia.

Uwaga: Po poprawnym włożeniu baterii oraz po podłączeniu ładowarki słychać sygnał dźwiękowy.

# Opis klawiszy

Jeśli potrzebujesz przypomnienia, do czego służą poszczególne przyciski, w każdej chwili możesz włączyć funkcję Opisu klawiszy.

Aby włączyć funkcję Opis klawiszy, należy przytrzymać przycisk Powtórz do momentu pojawienia się wiadomości “Opis klawiszy WŁĄCZONY”. W tym momencie będziesz mógł uzyskać ogólne informacje o funkcjach poszczególnych przycisków, wystarczy je naciskać.

Aby wyłączyć funkcję Opis klawiszy, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Powtórz, aż do momentu pojawienia się komunikatu “Opis klawiszy WYŁĄCZONY”.

# Podstawowe funkcje przycisków

Naciskanie przycisków

Główne funkcje, takie jak “Gdzie jestem”, są aktywowane przez naciśnięcie wybranego przycisku.

Naciskanie i przytrzymywanie przycisków

Przyciski mają poszerzony zakres działania lub uruchamiają inną funkcję, kiedy są przyciskane i przytrzymywane przez krótki okres czasu (do pojawienia się sygnału dźwiękowego).

Uruchomione funkcje poszczególnych przycisków można zakończyć

Aktualna akcja to ta, która została wybrana poprzez naciśnięcie ostatniego przycisku. Naciśnięcie kolejnego przycisku zatrzyma poprzednią i uruchomi kolejną akcję.

Powrót do podstawowej nawigacji

Bez względu na to jakie akcje zostały wcześniej podjęte, zawsze możesz wrócić do podstawowej eksploracji otoczenia poprzez naciśnięcie przycisku Eksploruj.

Potwierdzanie

Kiedy dokonujesz wyboru, każdorazowo musisz nacisnąć przycisk Potwierdź. Jeśli przycisk Potwierdź nie zostanie naciśnięty, system powróci do poprzedniej akcji po 30 sekundach. System poda informację o aktualnym stanie.

## Karta SD: umieszczanie i usuwanie

Breeze jest dostarczany z wcześniej zainstalowaną kartą SD. To tu przechowywane są mapy elektroniczne.

Wejście na kartę SD jest zlokalizowane na lewej krawędzi, na dole urządzenia. Jest chronione gumową osłonką.

Otwieranie gumowej osłonki

Aby otworzyć osłonkę połóż urządzenie na prawym boku, tak by lewą krawędź mieć przed sobą. Na dole tej krawędzi znajduje się osłonka ze znakami: karty SD i wejścia USB. Aby otworzyć osłonkę, podważ paznokciem jej górną część. Po otwarciu znajdziesz wejście na kartę SD po lewej i wejście USB po prawej stronie.

Usuwanie karty SD

Aby usunąć lub wysunąć kartę SD należy delikatnie nacisnąć środek karty. Karta powinna sie nieco wysunąć. Uchwyć krawędzie karty między palce i wyciągnij ją przytrzymując gumową osłonkę odchyloną.

Umieszczanie karty SD

Aby umieścić kartę SD, upewnij się na początku czy jest odpowiednio ułożona. Trzymaj urządzenie tak by lewa krawędź była przed Tobą.

Jeden róg karty SD jest ścięty. Ten ścięty róg powinien znajdować się w górnym prawym rogu kiedy wkładasz kartę na jej miejsce. Etykieta karty powinna znajdować się u góry. Jeśli karta nie jest odpowiednio ułożona, będzie stawiać opór podczas wkładania. Karta ma małą zapadkę zabezpieczającą przed zmianami. Aby umożliwić dokonywanie zmian na karcie, na przykład instalację nowych map, należy pamiętać aby ta blokada była ustawiona do góry (czyli odblokować kartę). Przytrzymując osłonkę, należy delikatnie popchnąć kartę SD w miejsce dla niej wyznaczone, do momentu kiedy poczuje się kliknięcie. Nie należy używać nadmiernej siły. Aby umieścić kartę we właściwym miejscu i odpowiedniej pozycji wystarczy delikatnie nacisnąć.

# Użytkowanie Breeze

Zanim pierwszy raz użyjemy urządzenia Breeze, musi być ono w pełni naładowane.

Aby naładować Breeze:

- Podłącz końcówkę przewodu ładowarki do wejścia zasilania urządzenia Breeze. Wejście zasilania znajduje się na dole prawej krawędzi urządzenia. Jest chronione gumową klapką.

- Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

Prosimy ładować urządzenie przez 5 godzin, aby zostało w pełni naładowane.

Rozpoczynanie pracy z Breeze:

Kiedy jesteś na zewnątrz, włącz urządzenie przesuwając Włącznik. Po sekundzie usłyszysz sygnał dźwiękowy świadczący o gotowości urządzenia, po 10 sekundach usłyszysz komunikat o rozpoczęciu pracy systemu.

Następnie usłyszysz komunikat mówiący o tym, że system łączy się z satelitami GPS. Po uzyskaniu połączenia, system oznajmi Twoją aktualną pozycję. Urządzenie Breeze jest gotowe do pracy. Jeśli połączenie nie może zostać zrealizowane, lub zostanie utracone w trakcie drogi, należy przejść do miejsca w którym bez przeszkód widać niebo.

Aby zakończyć działanie Breeze, wyłącz urządzenie przełączając Włącznik (należy przesunąć go w dół).

Uwaga: Aby używać Breeze, musisz mieć włożoną do niego kartę SD z zainstalowaną mapą. Breeze używa cyfrowych map elektronicznych w celu ustalenia Twojej pozycji. Mapy te przechowywane są na kartach SD. Karty umieszcza się w urządzeniu w przeznaczonym dla nich miejscu. Kiedy uruchamiasz urządzenie upewnij się, że karta SD z Twoimi mapami znajduje się na swoim miejscu. System aktywuje pierwsze cztery mapy w kolejności alfabetycznej.

# Noszenie Breeze

Jest wiele sposobów noszenia urządzenia Breeze. Zalecamy używanie paska na ramię, aby ręce podczas podróży nie były zajęte. Możesz również przypiąć urządzenie do paska. Jeśli jednak zdecydujesz się trzymać urządzenie w ręce, upewnij się, że założyłeś smycz wokół swojego nadgarstka. Pamiętaj również, aby nie zakrywać dłonią obszaru pomiędzy Gdzie jestem i Potwierdź, ponieważ może to osłabić odbiór sygnału. Ponadto, nie należy idąc używać słuchawek. W miejscach o szczególnym hałasie, który nie pozwala na usłyszenie informacji przekazywanych przez system należy użyć zewnętrznego głośnika, przytwierdzonego do kołnierzyka lub szala.

# Eksploruj

Z urządzeniem GPS możesz eksplorować zewnętrzne otoczenie. Bez względu na to czy spacerujesz ulicami czy na otwartej przestrzeni, takiej jak park czy parking, czy też podróżujesz samochodem, system GPS zapewni Tobie informacje o tym gdzie aktualnie się znajdujesz i w jakim kierunku idziesz.

Eksploruj, krok po kroku:

- Włącz urządzenie Breeze.

- System odszuka satelity.

- Kiedy będzie gotowy, automatycznie zapewni Tobie informacje podczas podróży.

- Podczas korzystania z innych akcji, takich jak prowadzenie po trasie, w każdej chwili możesz wrócić do eksploracji poprzez naciśnięcie przycisku Eksploruj.

Informacje dostarczane podczas eksploracji otoczenia:

Bez względu na to czy idziesz pieszo czy jedziesz samochodem, Breeze zapewni Tobie informacje. Przełączanie między trybem pieszym i zmotoryzowanym dokonuje się automatycznie w oparciu o ocenę prędkości. Prędkość w trybie zmotoryzowanym nie pozwala na dostarczanie tak szczegółowych informacji jak w trybie pieszym. W związku z tym, Breeze dostosuje poziom oznajmiania i dokładność odczytu mapy do trybu podróży.

Adres i ulica: Będziesz informowany o nazwie ulicy lub okolicy w której się znajdujesz. Podczas podróży przez otwarte obszary będziesz również informowany o nazwie najbliższej ulicy znajdującej się przed Tobą (jeśli dana ulica nie będzie za daleko). Jeśli dana ulica nie ma nazwy na mapie, system oznajmi “Ulica bez nazwy”.

Następne skrzyżowanie: Użytkownik będzie informowany o zbliżaniu się do skrzyżowania. Domyślnie, w trybie pieszym, system informuje o nazwach krzyżujących się ulic oraz podaje szczegóły. Breeze podaje najpierw typ skrzyżowania (2, 3 ,4 kierunkowe lub więcej), a następnie nazwę ulicy po której aktualnie się poruszamy oraz krzyżującej się z  nią ulicy. Skrzyżowanie zostaje podzielone i każdy segment składający się na nie jest nazwany w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. Na przykład, kiedy idąc ulicą Główną, zbliżamy się do skrzyżowania trójkierunkowego na którym ulica Boczna krzyżuje się z Główną tylko po lewej stronie, system oznajmi: "Trójkierunkowe skrzyżowanie. Ulica Główna krzyżuje się z ulicą Boczną po lewej stronie." Podczas podróży samochodem, Breeze będzie oznajmiał ulice skrzyżowania, od prawej do lewej. Zarówno w trybie pieszym jak i zmotoryzowanym Breeze będzie sygnalizował skrzyżowania sygnałem dźwiękowym.

Jeśli jest to wymagane, system oznajmia tylko ulicę, która krzyżuje się z aktualną ulicą. Prosimy zapoznać się z częścią Ustawienia, aby uzyskać informacje o możliwościach zmiany oznajmiania informacji dotyczących skrzyżowań.

Punkty orientacyjne: Użytkownik będzie informowany o zbliżaniu się do punktu orientacyjnego w odległości 10 metrów od tego punktu lub użytecznego miejsca (jeśli te są aktywne). Punkty zostaną zidentyfikowane po nazwie.

# Informacja na życzenie

## Gdzie jestem?

Aby otrzymać informacje o aktualnym położeniu, należy nacisnąć przycisk Gdzie jestem.

W zależności od  konfiguracji, funkcja Gdzie jestem zapewnić może następujące informacje:

- Status trasy: Na trasie lub Poza trasą. Ta informacja jest uzyskiwana, jeśli rzeczywiście jesteś prowadzony po wyznaczonej trasie.

- Aktualny kierunek: Zostanie podany kierunek w którym idziesz (Północ, Południe, Wschód, Zachód, Południowy zachód itd.)

- Aktualna lokalizacja: Zostanie podany prawdopodobny adres przy jakim się znajdujesz, nazwa ulicy lub okolicy.

- Następne skrzyżowanie: Opis następnego skrzyżowania znajdującego się przed Tobą i odległość od niego.

- Następna instrukcja (jeśli trasa jest aktywna): Dostarcza informacje jakie kroki należy następnie podjąć aby iść po wyznaczonej trasie.

Domyślnie, Breeze dostarcza informacje na temat statusu trasy, kierunku, ulicy i numeru budynku, następnej instrukcji jeśli jest aktywna trasa i następnym skrzyżowaniu jeśli trasa nie jest aktywna. Podczas podróży samochodem zostanie również podana nazwa miasta. Prosimy sprawdzić rozdział Ustawienia oznajmiania Gdzie jestem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Uwaga: Jeśli jesteś dalej niż 10 metrów od najbliższego skrzyżowania, system lokalizuje Cię jako znajdującego się w strefie przejściowej. W tej strefie, system nie zapewnia opisu następnego skrzyżowania, ponieważ użytkownik nie jest jeszcze w strefie skrzyżowania.

## Co jest w okolicy?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Gdzie jestem, aby wywołać funkcję Co jest w okolicy. Podczas podróży ulicami, użyteczne miejsca i punkty orientacyjne znajdujące się w danym segmencie, będą oznajmiane. Breeze poinformuje również czy znajdują się one po Twojej lewej czy prawej stronie. Podczas podróży po otwartej przestrzeni będziesz informowany o punktach orientacyjnych znajdujących się domyślnie w ustalonej odległości (100 metrów). Użyj przycisków Strzałek do przejrzenia punktów orientacyjnych znajdujących się w Twojej okolicy. Naciśnij przycisk Potwierdź aby dotrzeć do wybranego punktu orientacyjnego.

Poszerzone wyszukiwanie

Podczas przeglądania listy punktów orientacyjnych, na końcu listy znajdziesz element o nazwie Poszerzone wyszukiwanie. Wybór tej opcji poprzez naciśnięcie przycisku Potwierdź pozwala Tobie na przedefiniowanie wyszukiwania tak by użyteczne miejsca były znajdowane według kategorii. Ponownie użyj Strzałek do przeglądania listy użytecznych miejsc i użyj przycisku Potwierdź, aby wybrać cel. Należy również potwierdzić czy jest to tryb pieszy czy zmotoryzowany.

Lista kategorii jest następująca:

- “Punkty orientacyjne”

- “Transport”

- “Jedzenie”

- “Banki”

- “Zdrowie”

- “Zakupy”

- “Zakwaterowanie”

- “Edukacja”

- “Samochodowe”

- “Wszystkie”

Breeze zaopatrzy Cię wówczas w listę do 50 użytecznych miejsc w odległości 8 kilometrów. Użyj Strzałek aby wybrać cel i naciśnij Potwierdź, aby wysłuchać instrukcji.

Prosimy pamiętać, że jeśli nie naciśniesz przycisku Potwierdź przy którymkolwiek punkcie orientacyjnym/ interesującym punkcie lub kategorii w ciągu 30 sekund, system wyjdzie z funkcji Co jest w okolicy i powróci do Eksploracji.

## Następna instrukcja lub następne skrzyżowanie

Będąc na aktywnej trasie, możesz usłyszeć wcześniej następną instrukcję naciskając przycisk Prawej strzałki. Breeze poinformuje o dystansie po jakim ma być wykonana następna instrukcja. Za każdym razem kiedy naciśniesz przycisk Prawej strzałki Breeze wypowie następną instrukcję. Użyj przycisku Lewej strzałki aby nawigować po poprzednich instrukcjach. Aby powrócić do prowadzenia, w dowolnym momencie naciśnij Potwierdź. W trybie Eksploracji, naciśnięcie Prawej strzałki zaanonsuje następną instrukcję jaką będzie należało wykonać idąc daną trasą.

## Krokomierz

Dane z krokomierza zapewniają następujące informacje: dystans, który został pokonany po uruchomieniu Breeze, czas poruszania się (nie uwzględnia momentów w których nie wykrył ruchu) oraz średnią prędkość.

Aby uzyskać informacje o danych z krokomierza, naciśnij przycisk Informacje, a następnie dwa razy naciśnij przycisk Prawej strzałki.

Aby zresetować dane krokomierza, idź do menu ustawień.

## Powtarzanie ostatniej wiadomości

Jeśli ponownie chcesz usłyszeć ostatnią wiadomość lub instrukcję, naciśnij przycisk Powtórz. Przycisk Powtórz zlokalizowany jest w prawym górnym rogu, obok przycisku Gdzie jestem.

## Ogólne informacje

Możesz otrzymać informacje uwzględniające różne aspekty trasy i systemu poprzez naciśnięcie przycisku Informacja umieszczonego u góry po lewej stronie.

Naciśnij przycisk Informacja, aby otrzymać informację kontekstową o aktualnej aktywności Breeze. Zostaną podane następujące informacje: czy znajdujesz się na trasie czy poza trasą, nazwa trasy, pozostała odległość, przebyta odległość, długość trasy.

Naciśnij przycisk Prawej strzałki, aby otrzymać informacje o jakości sygnału GPS, statusie baterii i informacji o tempie.

Naciśnij ponownie przycisk Prawej strzałki, aby uzyskać informacje o nazwie miasta i wysokości.

## Powtórz ostatnią wiadomość

Jeśli chcesz usłyszeć ostatnią wiadomość lub instrukcję ponownie, naciśnij przycisk Powtórz. Przycisk Powtórz umieszczony jest u góry po prawej stronie, obok przycisku Gdzie jestem.

# Nagraj punkty orientacyjne

Użytkownicy mogą tworzyć punkty orientacyjne w dowolnym momencie. Punkty te są odczytywane jako oznaczenia terenu i będą rozpoznawane kiedy użytkownik znajdzie się  w ich pobliżu.  Zalecamy zaznaczenie każdego istotnego miejsca, które może być pomocne w orientacji, może okazać się przydatne, może być przeszkodą lub potencjalnym celem.

Aby nagrać punkt orientacyjny:

- Naciśnij przycisk Nagraj. Znajduje się pod przyciskiem potwierdzenia, ma na środku wyczuwalną kropkę.

- Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, nagraj czterosekundowy opis punktu orientacyjnego. Podwójny sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nagrywania. Opis i lokalizacja punktu orientacyjnego zostanie zapisana w systemie.

Nagrane punkty orientacyjne są przechowywane na liście możliwych celów.

Ważne: Przed nagraniem punktów orientacyjnych, naciśnij przycisk Gdzie jestem, aby upewnić się , że Breeze prawidłowo określił Twoją pozycję. Jeśli punkt orientacyjny znajduje się pod konkretnym adresem, upewnij się, że Breeze umiejscowił go na ulicy, a nie na otwartej przestrzeni. Podobnie, jeśli punkt orientacyjny znajduje się na otwartej przestrzeni, upewnij się, że Breeze nie zlokalizował go na ulicy.

# Trasy

System umożliwia użytkownikowi nagranie trasy, kiedy użytkownik porusza się po niej pierwszy raz. W ten sposób jest możliwe wybranie najbezpieczniejszej lub najbardziej pożądanej trasy. Utworzona trasa, może zostać nazwana i odtworzona w dowolnym momencie. Prosimy pamiętać, że nagrane trasy nie są dostępne podczas podróży samochodem.

## Nagrywanie trasy

Aby utworzyć trasę:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Nagraj i naciśnij Potwierdź, aby rozpocząć tworzenie nowej trasy. System poprosi Cię o nagranie nazwy trasy.

- Po sygnale dźwiękowym, będziesz mieć 4 sekundy na opisanie trasy. Przydatne może okazać się nazwanie trasy zgodnie z miejscem jej rozpoczęcia i celem. Na przykład: Z domu do apteki.

- Kiedy system potwierdzi, że tworzysz trasę, przejdź całą trasę. Breeze co 60 sekund będzie oznajmiał sygnałem dźwiękowym, że trasa jest nagrywana. Jeśli zostanie utracony sygnał GPS, system powiadomi Cię o tym, i sygnały dźwiękowe przestaną się pojawiać. Kiedy sygnał GPS zostanie przywrócony, ponownie usłyszysz sygnał dźwiękowy.

- Pamiętaj, że możesz tworzyć punkty orientacyjne wzdłuż trasy. Aby to zrobić, naciśnij przycisk Nagraj. Po sygnale dźwiękowym, będziesz mieć 4 sekundy na nagranie opisu punktu orientacyjnego. Podwójny sygnał dźwiękowy oznajmi koniec nagrywania opisu punktu orientacyjnego, w tym momencie możesz kontynuować swoją trasę.

- Kiedy dotrzesz do celu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Nagraj, do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego, tak by system wiedział, że dotarłeś do celu trasy. Sygnały dźwiękowe przestają się pojawiać i zostajesz poinformowany, że zakończyło się nagrywanie trasy.

Uwaga: Może się zdarzyć, że podczas tworzenia trasy, system oznajmi złe skrzyżowanie. Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy równoległe ulice znajdują się blisko siebie. Jeśli wiesz, że aktualne skrzyżowanie zostało źle określone, naciśnij przycisk Potwierdź.  Zostaniesz zapytany czy chcesz usunąć dane skrzyżowanie z trasy. Ponownie naciśnij Potwierdź, aby je usunąć. System wypełni lukę, aby utrzymać ciągłość trasy.

Ważne: Nie można nagrywać tras poruszając się samochodem. Jeśli wejdziesz do samochodu podczas tworzenia trasy, pamiętaj, że może być ona niepoprawna. Prosimy przed użyciem tej trasy przesłuchać ją wcześniej. Jeśli tworzysz trasę będąc w samochodzie, Breeze powróci do trybu pieszego i poinformuje: „Ostrzeżenie, ta trasa będzie utworzona dla trybu pieszego”.

## Podgląd wewnętrzny

Breeze pozwala na przejrzenie trasy zanim będzie się po niej prowadzonym. Daje to możliwość zapoznania się z kolejnymi instrukcjami przed rozpoczęciem rzeczywistej podróży. Podgląd trasy zapewni Tobie szczegółowe informacje o skrzyżowaniach i instrukcje dotyczące całej trasy.

Aby dokonać przeglądu trasy znajdując się w pomieszczeniu i nie będąc narażonym na zakłócenia ze strony informacji GPS:

- Aktywuj trasę. Aby to zrobić, naciśnij przycisk Idź do, umieszczony po prawej stronie na dole urządzenia i przyciskami Lewej i Prawej strzałki przeglądaj dostępne trasy. Kiedy nazwa trasy, którą jesteś zainteresowany jest wypowiedziana, naciśnij Potwierdź, aby załadować trasę do systemu.

- Naciśnij i przytrzymaj Lewą lub Prawą strzałkę. Breeze oznajmi, że jesteś w trybie wewnętrznym, zanim przejdzie do pierwszej instrukcji.

- Będziesz mógł nawigować przez wszystkie instrukcje, używając Lewej lub Prawej strzałki, nie będąc niepokojonym przez informacje GPS.

- Aby wyjść z podglądu wewnętrznego trasy, naciśnij i przytrzymaj Lewą lub Prawą strzałkę lub Potwierdź.

## Aktywuj nagraną trasę

Możesz używać Breeze do prowadzenia po wcześniej nagranej trasie.

Aby wybrać trasę:

- Naciśnij przycisk Idź do zlokalizowany w prawej dolnej części urządzenia.

- Użyj Lewej i Prawej strzałki do nawigacji po dostępnych trasach.

- Kiedy pojawi się nazwa interesującej Cię trasy, naciśnij Potwierdź. Trasa zostanie wybrana, usłyszysz instrukcje jak dojść do miejsca skąd rozpoczyna się trasa.

Podczas drogi, będziesz instruowany w jakim iść kierunku na każdym skrzyżowaniu. Instrukcje dawane są według schematu lewa/prawa/prosto. Na przykład Breeze może dać Tobie instrukcję „Skręć w lewo w ulicę Boczną”.

Zostaniesz poinformowany kiedy znajdziesz się na otwartej przestrzeni. W takiej sytuacji instrukcje podawane są na bazie schematu zegara. Na przykład Breeze może oznajmić następującą instrukcję: „Skręć na godzinie 10. Następne instrukcje za 25 metrów.”

Po dotarciu na miejsce otrzymasz komunikat o tym fakcie, a trasa zostanie automatycznie dezaktywowana.

Podobnie jak w Podglądzie wewnętrznym, w dowolnym miejscu trasy możesz odsłuchać następną lub poprzednią instrukcję. Wystarczy nacisnąć przycisk Lewej lub Prawej strzałki. Zostaną podane instrukcje uwzględniające odległość i kolejną czynność jaką będzie należało wykonać, aby dotrzeć do celu.

Przycisk Informacja zapewnia dostęp do takich informacji: czy znajdujesz się na trasie czy poza trasą, status GPS, poziom baterii, miasto, tempo i wysokość.

## Schodzenie poza trasę

Jeśli zgodnie z instrukcją powinieneś był skręcić, ale podążasz nadal tą samą ulicą przez dystans dłuższy niż 50 metrów, system poprosi Cię o powrót do poprzedniego skrzyżowania. Jeśli jednak znajdziesz się na ulicy, która nie jest powiązana z Twoją trasą, system oznajmi, że jesteś poza trasą i zapyta czy chcesz być nakierowany z powrotem na nią. Jeśli naciśniesz Potwierdź, system zapewni informacje, które poprowadzą Cię do celu.

Jeśli zejdziesz z trasy na otwartą przestrzeń, system poda instrukcje jak wrócić na trasę. Instrukcje zostaną podane w schemacie opierającym się na układzie zegara.

Na przykład, jeśli system zauważy, że idziesz poza trasą, możesz otrzymać taką informację:

"Poza trasą: Skręć na godzinie trzeciej, aby wrócić na trasę".

Breeze zapewni Tobie instrukcje aż do chwili powrotu na trasę, w tym miejscu pojawi się wiadomość: „Powrót na trasę”.

W obu sytuacjach, w każdym momencie możesz użyć klawisza Prawej strzałki, aby uzyskać informacje o tym jak wrócić na trasę. Na przykład: „50 metrów, idź prosto.”

## Anulowanie trasy

Po aktywacji trasy, możesz w dowolnym momencie anulować nawigację naciskając ponownie przycisk Idź do. Możesz również wybrać inny przycisk, na przykład Eksploruj. Będziesz poproszony o potwierdzenie. Jeśli w ciągu 30 sekund naciśniesz przycisk Potwierdź, system zakończy prowadzenie po trasie i powróci do trybu eksploracji otoczenia. Jeśli przycisk Potwierdź nie zostanie naciśnięty, trasa pozostanie aktywna.

Prosimy pamiętać, że jeśli próbujesz załadować nową trasę, kiedy aktywna jest już inna trasa, zostaniesz zapytany o potwierdzenie anulacji aktualnej trasy przyciskiem Potwierdź. Potem będziesz mógł aktywować nową trasę.

# Trasa powrotna (powrót po własnych śladach)

Trasa powrotna to opcja pozwalająca Tobie na powrót do punktu rozpoczęcia trasy po własnych śladach.

Aby uruchomić trasę powrotną:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Eksploruj umiejscowiony po lewej stronie dolnej części urządzenia.

- Zostaniesz zapytany czy na pewno chcesz uruchomić trasę powrotną. Naciśnij Potwierdź. System dostarczy Tobie instrukcji jak wrócić do punktu rozpoczęcia trasy. Otrzymasz też informację o dotarciu na miejsce.

Aby anulować trasę powrotną

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Eksploruj. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie. Jeśli przycisk Potwierdź zostanie naciśnięty w ciągu 15 sekund, Trasa powrotna zostanie dezaktywowana.

Uwaga: Na w pełni naładowanej baterii system może odtworzyć drogę i przeprowadzić nas po trasie powrotnej, jeśli urządzenie było włączone podczas przemierzania tej trasy. Informacje zostaną utracone jeśli urządzenie zostanie wyłączone.

Prosimy pamiętać, że trasa powrotna nie jest dostępna podczas podróży samochodem. Tylko ostatnia część trasy przebyta pieszo, jeśli poprzednia część była pokonywana samochodem, jest dostępna.

# Prowadzenie do punktu orientacyjnego

Breeze może przekazać Tobie informacje jak dostać się z aktualnej lokalizacji do wskazanego punktu orientacyjnego. Informacje te są podobne do przekazywanych podczas prowadzenia po wcześniej ustalonej trasie. Jednak instrukcje te nie są nagrywane, tak jak instrukcje dotyczące trasy.

Instrukcje są dostosowywane do nawigacji pieszego lub osoby poruszającej się samochodem. Instrukcje w trybie zmotoryzowanym są obliczone na dotarcie do celu jak najszybszą trasą. Instrukcje te zawierają trasy na których uwzględnia się autostrady, drogi szybkiego ruchu i ulice, a więc miejsca po których nie może poruszać się pieszy. Instrukcje w trybie pieszym mają na uwadze dotarcie do celu najkrótszą trasą.

Aby Breeze zaprowadził Cię do wskazanego punktu orientacyjnego:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Idź do umiejscowiony w prawej dolnej części urządzenia. Zostanie otwarta lista punktów orientacyjnych, które mogą stać się potencjalnymi celami podróży.

- Użyj Lewej i Prawej strzałki, aby wybrać punkt orientacyjny. Usłyszysz opis każdego punktu.

- Naciśnij Potwierdź, aby system rozpoczął podawanie informacji jak należy iść po trasie. Naciśnij i przytrzymaj Potwierdź, aby uzyskać informacje dla trybu zmotoryzowanego.

Po wyborze instrukcji dla trybu zmotoryzowanego, Breeze automatycznie przełączy się na ten tryb.

Jeśli znajdujesz się na otwartej przestrzeni i kierujesz się w stronę punktu orientacyjnego znajdującego się również na otwartej przestrzeni, Breeze poprowadzi Cię do tego punktu w linii prostej. Będziesz informowany o kierunku i odległości. Breeze poinformuje Cię automatycznie o dotarciu do celu, jednak musisz manualnie dezaktywować trasę, naciskając przycisk Eksploruj. Jeśli Breeze wykryje, że oddalasz się od trasy, będzie automatycznie naprowadzał Cię na wybrany punkt orientacyjny.

WAŻNE: Efektywność prowadzenia przez Breeze zależy od jakości pozycjonowania. (punktu rozpoczęcia i punktów orientacyjnych). Zawsze należy upewnić się, że punkty na ulicach nie są umieszczone na otwartej przestrzeni i odwrotnie: punkty na otwartej przestrzeni nie są na siatce ulic.

Możesz anulować prowadzenie w każdej chwili naciskając i przytrzymując przycisk Idź do lub naciskając przycisk Eksploruj. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie. Jeśli przycisk Potwierdź nie zostanie wybrany, trasa pozostanie aktywna.

# Prowadzenie pod wskazany adres

Podczas przeglądania listy punktów orientacyjnych do których możesz być prowadzony, natrafisz na opcję umożliwiającą Tobie wprowadzenie adresu. W tym rozdziale zawarte są informacje jak używać przycisków Breeze do wprowadzania szczegółów adresów. Tak jak w przypadku smar fonów, każdemu przyciskowi przypisane są liczby i litery.

## Znaki przypisane przyciskom

Kiedy mamy wprowadzić do Breeze adres, należy użyć przycisków Breeze do wprowadzenia potrzebnych informacji. Aby to zrobić naciśnij i przytrzymaj przycisk pod którym znajduje się szukana litera lub liczba. . Na przykład jeśli chcesz wprowadzić literę K, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Potwierdź. W tym momencie zostanie zakomunikowana liczba 5, następnie litera J, a po niej litera K – wówczas należy przestać przyciskać przycisk Potwierdź.

Każdy przycisk ma przypisane liczby i litery w poniżej opisany sposób:

Informacja: 1 - `

Gdzie jestem?: A B C 2

Powtórz: D E F 3

Lewa strzałka: G H I 4

Potwierdź: J K L 6

Prawa strzałka: M N O 6

Eksploruj: P Q R S 7

Nagraj: T U V 8

Idź do: W X Y Z 9 0 SPACJA#

Przypisanie znaków do przycisków Breeze

Podczas wprowadzania danych adresowych, niektóre przyciski będą wywoływały akcje po pojedynczym przyciśnięciu. Są to następujące przyciski i przypisane do nich akcje:

Potwierdź: Naciśnij i puść przycisk Potwierdź, aby wybrać nazwę z listy możliwych wyborów (nazwy miast, nazwy ulic), lub aby wprowadzić częściową nazwę.

Przyciski Lewej i Prawej strzałki: Naciśnij i puść przycisk strzałki aby nawigować wstecz i wprzód po liście. Na przykład, możesz wprowadzić pierwsze litery nazwy ulicy, a następnie za pomocą strzałek przeglądnąć listę ulic, które zaczynają się tymi literami. Przycisk Lewej strzałki służy również jako Backspace podczas wprowadzania nazwy miasta lub ulicy. Jeśli uważasz, że wprowadziłeś nieodpowiednią literę, naciśnij przycisk Lewej strzałki, aby usunąć poprzednią literę.

Informacja: Naciśnij i puść przycisk Informacja, aby urządzenie przypomniało Tobie jakie pole wypełniasz, oraz to co do tej pory napisałeś.

Powtórz: Naciśnij i puść przycisk Powtórz jeśli chcesz mieć przeliterowane wyrazy wpisane w aktualnie wypełniane pole. Na przykład, jeśli wpisałeś wyraz „Robocza” w polu nazwy ulicy, naciśnięcie przycisku Powtórz spowoduje przeliterowanie tej nazwy: „r”, „o”, „b”, „o”, „c”, „z”, „a”.

Eksploruj: Nacisnij i puśc przycisk Eksploruj aby powrócić do poprzedniego poziomu wprowadzenia. Na przykład, podczas wprowadzania nazwy ulicy możesz wrócić do wprowadzania nazwy miasta. Jeśli naciśniesz Eksploruj kilkakrotnie, wyjdziesz z trybu wprowadzania danych adresowych i wrócisz do trybu Eksploruj.

## Tworzenie punktu orientacyjnego dla adresu

Jeśli podczas przeglądania listy punktów orientacyjnych, wybierzesz Wprowadź adres, będziesz mógł wpisać wybrany adres używając przycisków Breeze, tak jak zostało to opisane w poprzednim podrozdziale.

Aby Breeze zaprowadził Cię pod wskazany adres:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Idź do zlokalizowany w dolnej prawej części urządzenia. Otworzy się lista punktów orientacyjnych, które można wybrać jako cel podróży.

- Użyj przycisków Lewej i Prawej strzałki, do poruszania się po liście punktów orientacyjnych i wybierz Wprowadź adres. Naciśnij Potwierdź, aby wybrać tę opcję.

- Breeze zapyta o nazwę województwa w którym będzie się odbywała podróż. Dostępne możliwości zależą od zainstalowanych map. Użyj przycisków Lewej i Prawej strzałki, aby nawigować, a wybór zatwierdź naciskając Potwierdź. Zauważ, ze po tym jak zostanie utworzone połączenie GPS, system automatycznie zasugeruje nazwę województwa w którym się znajdujesz. Aby zaakceptować, wybierz Potwierdź.

- Teraz wprowadź nazwę miasta. Poprzednio wprowadzona nazwa miasta zostanie odczytana. Jeśli nie chcesz wybrać tego miasta, lub jeśli nie zostało wcześniej wprowadzone żadne miasto, musisz wprowadzić nazwę miasta używając przycisków Breeze.

Uwaga: Nie musisz wprowadzać pełnej nazwy ulicy czy miasta. Możesz wprowadzić początek nazwy, następnie nacisnąć przycisk Potwierdź, a Breeze będzie wyszukiwał ulic/miast które zaczynają się w podany sposób. Do przeglądania listy użyj klawiszy strzałek i naciśnij Potwierdź, aby dokonać wyboru.

- Po wprowadzeniu nazwy miasta, należy wprowadzić nazwę ulicy.

- Kiedy nazwa ulicy jest wprowadzona, należy podać numer domu. Jeśli znasz dokładny adres, możesz użyć przycisków Breeze do jego wpisania, a następnie zatwierdzić przyciskiem Potwierdź.

Jeśli nie znasz dokładnego adresu, poproszony o wprowadzenie numeru, naciśnij Potwierdź. W tym momencie system przedstawi listę zakresów adresów, dalej listę skrzyżowań gdzie adres nie są dostępne. Użyj przycisków strzałek, aby przeglądać listę, następnie naciśnij Potwierdź, aby dokonać wyboru.

W tym momencie zostanie utworzony nowy punkt orientacyjny dla tego adresu. Aby rozpocząć prowadzenie do tego punktu, naciśnij Potwierdź – rozpocznie się prowadzenie po trasie dla pieszych, lun naciśnij i przytrzymaj Potwierdź – rozpocznie się prowadzenie dla zmotoryzowanych.

Uwaga: Podczas wprowadzanie znaków (liter i liczb), w dowolnym momencie może użyć przycisku Lewej strzałki, aby wykasować ostatnio wprowadzony znak. Jeśli chcesz powrócić do wyższego poziomu, naciśnij Eksploruj. Aby otrzymać informacje na jakim poziomie obecnie się znajdujesz, naciśnij przycisk Informacja, a aby mieć odczytane aktualne wprowadzony tekst, naciśnij przycisk Powtórz.

# Ustawienia

Aby skonfigurować system, naciśnij i przytrzymaj przycisk Informacja, znajdujący się w górnej lewej części urządzenia. Użyj strzałek, aby wybrać opcję, którą chcesz zmodyfikować.

Lista ośmiu opcji jest następująca:

- Punkty orientacyjne

- Trasy

- Oznajmianie

- Głos

- Jednostka odległości

- O Breeze

- Reset ustawień domyślnych

- Reset pozycji GPS

Naciśnij Potwierdź, aby wybrać opcję. Naciśnij Eksploruj lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Informacja w dowolnym momencie, aby wyjść z menu Ustawienia.

## Konfiguracja punktów orientacyjnych

Użyj strzałek aby wybrać punkt orientacyjny, który chcesz skonfigurować.

Naciśnij Potwierdź aby załadować wybrany punkt.

Użyj ponownie strzałek, aby wybrać operację jakiej chcesz dokonać na wskazanym punkcie.

Możliwe operacje to: Zmiana nazwy, Ustaw/Anuluj jako cel i usuń.

Naciśnij Potwierdź aby uruchomić wybraną operację.

### Zmiana nazwy punktu orientacyjnego:

Po wybraniu tej opcji, sygnał dźwiękowy oznajmi moment kiedy należy nagrać nową nazwę punktu. Po 4 sekundach, nagranie zakończy się, co zostanie zasygnalizowane ponownie sygnałem dźwiękowym. System wyjdzie z trybu konfiguracji i poda informację o aktualnym stanie.

### Ustaw/Anuluj punkt orientacyjny jako cel:

Po uruchomieniu tej opcji, system zapyta Cię czy ustawić lub anulować dany punkt orientacyjny jako możliwy cel. Naciśnij Potwierdź aby ustawić lub anulować dany punkt orientacyjny jako cel. System wyjdzie z trybu konfiguracji i poda informację o aktualnym stanie. Ta informacja może być również podana kiedy nagrywasz punkt orientacyjny.

Podczas nagrywania punktu orientacyjnego. Naciśnij Potwierdź w ciągu 30 sekund od momentu utworzenia punktu. Breeze potwierdzi, że ten punkt orientacyjny został anulowany jako możliwy cel.

### Usuń punkt orientacyjny:

Po wybraniu tej opcji, system informuje o możliwości usunięcia wybranego punktu orientacyjnego. Naciśnij Potwierdź aby usunąć. System wyjdzie z trybu konfiguracji i poda informację o aktualnym stanie.

Uwaga dotycząca konfiguracji punktów orientacyjnych: Możesz bezpośrednio wejść do ustawień punktów orientacyjnych. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przycisk Idź do, następnie wybierz punkt orientacyjny, naciśnij i przytrzymaj przycisk Informacja. Następujące opcje są dostępne:

- Zmiana nazwy punktu orientacyjnego

- Anulowanie punktu orientacyjnego jako możliwego celu

- Usunięcie punktu orientacyjnego

## Konfiguracja tras

Użyj strzałek, aby wybrać trasę, którą chcesz modyfikować.

Naciśnij Potwierdź, aby wybrać trasę. Użyj strzałek, aby wybrać operację, którą chcesz wykonać. Dostępne są operacje: Zmiana nazwy i usunięcie.

Naciśnij Potwierdź, aby uruchomić wybraną operację.

### Zmiana nazwy trasy:

Po wyborze tej opcji, sygnał dźwiękowy poinformuje o rozpoczęciu nagrania nowej nazwy trasy. Po 4 sekundach kolejny sygnał dźwiękowy oznajmi koniec nagrywania. System wyjdzie z trybu konfiguracji i poda informację o aktualnym stanie.

### Usuwanie trasy:

Po wybraniu tej opcji, system informuje o możliwości usunięcia wybranej trasy. Naciśnij Potwierdź aby usunąć. System wyjdzie z trybu konfiguracji i poda informację o aktualnym stanie.

Uwaga dotycząca konfiguracji tras: Możesz bezpośrednio wejść do ustawień trasy. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przycisk Idź do, następnie wybierz trasę, naciśnij i przytrzymaj przycisk Informacja.

Następujące opcje są dostępne:

- Zmiana nazwy trasy

- Usunięcie trasy

## Konfiguracja oznajmiania

Użyj strzałek, aby wybrać opcję, którą chcesz modyfikować. Są cztery możliwe opcje oznajmiania: Oznajmianie użytecznych miejsc, Oznajmianie informacji o trasie, Oznajmianie Gdzie jestem i Oznajmianie skrzyżowań. Naciśnij przycisk Potwierdź, aby wybrać opcję.

### Ustawienia oznajmiania użytecznych miejsc:

Po wybraniu menu ustawień oznajmiania użytecznych miejsc, użyj strzałek aby wybrać opcję i naciśnij przycisk Potwierdź, aby dokonać wyboru.

Możesz wybrać następujące ustawienia oznajmiania użytecznych miejsc:

- Nie oznajmiane (domyślne ustawienie). Użyteczne miejsca nie są oznajmiane, nie jest też słyszalny sygnał dźwiękowy w pobliżu użytecznego miejsca.

- Ton. Użyteczne miejsca są sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

- Nazwa i kierunek. Użyteczne miejsce oznajmiane jest sygnałem dźwiękowym i wiadomością.

### Ustawienia oznajmiania instrukcji trasy:

Po wejściu do menu ustawień oznajmiania instrukcji trasy, użyj strzałek aby wybrać jedną z dostępnych opcji i naciśnij Potwierdź, aby zatwierdzić wybór.

Ustawienia oznajmiania instrukcji trasy są następujące:

- Tylko zakręty (Ustawienie domyślne). Kolejna instrukcja oznajmia tylko skrzyżowania, na których należy skręcić.

- Wszystkie instrukcje. Kolejne instrukcje oznajmiają wszystkie skrzyżowania, nawet jeśli użytkownik nie ma na nich skręcić.

### Ustawienia oznajmiania Gdzie jestem:

Po wejściu do menu ustawień oznajmiania Gdzie jestem, użyj strzałek aby wybrać jedną z dostępnych opcji i naciśnij Potwierdź, aby zatwierdzić wybór.

Ustawienia oznajmiania Gdzie jestem są następujące:

- Status trasy i lokalizacja. Oznajmia status trasy (jeśli trasa jest aktywna) i aktualną lokalizację.

- Status trasy, kierunek, lokalizacja, skrzyżowanie lub następna instrukcja (Ustawienie domyślne) (jeśli trasa jest aktywna).

- Status trasy, kierunek, lokalizacja, skrzyżowanie lub następna instrukcja (jeśli trasa jest aktywna).

### Ustawienia oznajmiania skrzyżowań:

Po wejściu do menu ustawień oznajmiania skrzyżowań, użyj strzałek aby wybrać jedną z dostępnych opcji i naciśnij Potwierdź, aby zatwierdzić wybór.

Ustawienia oznajmiania skrzyżowań są następujące:

- Tylko krzyżujące się ulice. Oznajmia krzyżujące się ulice.

- Szczegóły. Oznajmia opis skrzyżowania.

## Konfiguracja głosu

Breeze pozwala na modyfikację tempa głosu. Naciśnij Potwierdź aby wejść do menu ustawień tempa.

### Tempo:

Po wejściu do menu ustawień tempa, użyj strzałek aby wybrać jedną z dostępnych opcji i naciśnij Potwierdź, aby zatwierdzić wybór.

Ustawienia tempa głosu są następujące:

- Bardzo wolno

- Wolno

- Standard (ustawienie domyślne)

- Szybko

- Bardzo szybko

## Jednostka odległości

Użyj strzałek, aby wybrać jedną z dostępnych opcji i naciśnij Potwierdź, aby dokonać wyboru.

Dostępne są następujące jednostki odległości:

- Kilometry i metry

- Mile i stopy (ustawienie domyślne)

- Mile i jardy

## O Breeze

Użyj strzałek, aby przejrzeć następujące informacje:

- Nazwa urządzenia i wersja

- Nazwa i wersja mapy obszaru

- Numer seryjny urządzenia

- Numer wersji oprogramowania

Naciśnij Potwierdź, aby wyjść z informacji. System oznajmi aktualny stan.

## Reset ustawień domyślnych

Naciśnij Potwierdź, aby zresetować ustawienia domyślne.

Ustawienia domyślne są następujące:

- Tempo mowy: Standard

- Oznajmianie Gdzie jestem: Status trasy, kierunek, lokalizacja, skrzyżowanie lub następna instrukcja

- Oznajmianie użytecznych miejsc: Nie oznajmiane

- Oznajmianie skrzyżowań: Szczegółowe

- Oznajmianie instrukcji trasy: Wszystkie instrukcje

## Reset pozycji GPS

Naciśnij Potwierdź, aby zresetować pozycję GPS. Okazjonalnie, Breeze nie będzie mógł poprawnie określić Twojego położenia. Może się to zdarzyć, kiedy znajdujesz się w terenie zabudowanym przez wysokie budynki lub porośniętym gęstymi drzewami. W takiej sytuacji, może okazać się pomocne zresetowanie pozycji GPS.

# Transfer danych i kopia zapasowa (backup)

Użyj programu Trekker Map Manager (Menadżera Map) do transferu map, wykonania zapasowych kopii tras i punktów orientacyjnych do Twojego komputera. Menadżer Map może również być używany do dzielenia się oraz instalacji tras i punktów orientacyjnych innych użytkowników, a także importu zewnętrznych punków orientacyjnych i baz danych. Prosimy pamiętać, że każda importowana baza danych jest dynamicznie dodawana do listy kategorii znalezionych podczas korzystania z funkcji informującej o punktach znajdujących się w okolicy. Umożliwia to wyszukiwanie przy użyciu dodanych baz danych. W celu uzyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do zapoznania się z instrukcją programu Trekker Map Manager.

# Specyfikacja techniczna

Wymiary:

- Wysokość: 129 mm,

- Szerokość: 60 mm,

- Głębokość: 29 mm,

- Waga: 200 g

Gniazdo słuchawkowe 3.5 mm,

Wewnętrzny głośnik,

Wbudowany pojedynczy wielokierunkowy mikrofon mono

Bateria polimerowa litowo-jonowa do wielokrotnego ładowania i zastępowalna

Ładowarka

Wbudowany odbiornik GPS: SiRF III, WAAS.

Ten produkt spełnia standardy EMC wszystkich krajów w jakich jest sprzedawany. EMC składa się z limitu promieniowania elektromagnetycznego emitowanego z urządzenia i odporności produktu na zewnętrzne pole elektromagnetyczne.

# Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania baterii

Nie używaj i nie zostawiaj baterii blisko źródła ciepła i ognia. Nie przechowuj w wysokich temperaturach.

Używaj ładowarki Breeze tylko do ładowania akumulatorów

Nie demontować ani modyfikować baterii

Nie zwierać biegunów baterii

Nie zanurzać baterii w wodzie i nie dopuszczać do jej zamoknięcia

Nie uderzać baterii i nie rzucać baterią

Nie przekłuwać ani nie ciąć baterii ostrymi przedmiotami, nie uderzać młotkiem

Nie lutować baterii

Nie odwracać polaryzacji

Nie używać baterii w celu innym niż wskazanym przez producenta

Nie używać baterii o różnych pojemnościach lub różnych producentów

Jeśli z baterii wycieknie płyn i dostanie się do oczu, nie trzeć oczu, ale przemyć czystą, bieżąca wodą i natychmiast zgłosić się do lekarza, aby uniknąć obrażeń

Jeśli z baterii wycieknie płyn i dostanie się na skórę, natychmiast opłukać ją pod bieżącą wodą, aby uniknąć obrażeń

Nie wyrzucać baterii do domowych odpadów, wyrzucić je we wskazane przez prawo miejsce

# Umowa licencyjna docelowego Użytkownika

Używając produktu Breeze, zgadzasz się na następujące warunki:

      - Przyznana licencja. HumanWare przyznaje użytkownikowi prawo do zwykłej i nieprzenośnej licencji na oprogramowanie będące częścią tego produktu.

      - Własność oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że HumanWare utrzymuje prawa, tytuł i zainteresowanie oryginałami i kopiami oprogramowania zawartego w produkcie. Użytkownik zgadza się: nie zmieniać, nie przenosić, nie tłumaczyć, nie dezasemblować, ani nie upubliczniać w jakikolwiek sposób oprogramowania tego produktu.

# Istotne prawne informacje o Breeze

Uwaga: System Breeze został zaprojektowany wyłącznie jako pomoc w orientacji w terenie i nie może być, w żadnym momencie, używany jako jedyna pomoc podczas przemieszczania się i podróży. Podczas użytkowania Breeze, użytkownik powinien cały czas pozostawać czujny, w gotowości i skupiony na otoczeniu. Konwencjonalne pomoce takie jak biała laska czy pies przewodnik powinny być również stosowane. Breeze nie jest urządzeniem wspierającym mobilność. Obowiązkiem użytkownika jest używanie go z uwagą. Nie należy używać słuchawek podczas chodzenia po ulicach.

UWAGA: Breeze używa sygnałów GPS (Global Positioning System) aby obliczać pozycję, prędkość i czas. GPS jest stworzony i zarządzany przez Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, który to Rząd jest całkowicie odpowiedzialny za precyzję i utrzymanie jakości GPS. System może w każdej chwili zostać zmodyfikowany, a tym samym praca produktu Breeze może zostać zakłócona. Sygnał GPS nie jest precyzyjny i może nie być dostępny przez cały czas, szczególnie na terenach na których znajdują się wysokie budynki.

# Gwarancja producenta

Urządzenie jest produktem wysokiej jakości, tworzonym i pakowanym z uwagą. Wszystkie części urządzenia podlegają gwarancji na następujące okresy:

USA i Kanada: 1 rok

Europa: 2 lata

Australia i Nowa Zelandia: 1 rok

Inne kraje: 1 rok

Gwarancja obejmuje wszystkie części. Jeśli pojawi się jakikolwiek defekt, prosimy o kontakt  lokalnym dystrybutorem.

Uwaga: Warunki gwarancji mogą ulec zmianie po pewnym czasie, aktualne warunki znajdują się na stronie producenta.

Warunki i ograniczenia:

Wszystkie naprawy i wymiany będą uwzględniane jedynie po okazaniu oryginału dowodu zakupu. Prosimy o zachowanie faktury. Jeśli jednostka musi zostać zwrócona, należy zapakować ją w oryginalne opakowanie. Gwarancja obejmuje wszystkie części urządzenia i nie dotyczy sytuacji kiedy urządzenie zostanie uszkodzone na skutek nieodpowiedniego użycia, zaniedbania czy zniszczeń mechanicznych.

# Informacje o kontakcie z producentem

W celu kontaktu z serwisem konsumenckim, skontaktuj się z najbliższym biurem HumanWare lub odwiedź naszą stronę: www.humanware.com

Ogólnoświatowy adres email: suport@humanware.com

Północna Ameryka: 1 (800) 722 3393 lub email us.support@humanware.com

Europa:  01933 415800 lub email eu.support@humanware.com

Australia / Azja: (02) 9686 2600 lub email au.sales@humanware.com

Nowa Zelandia: +64 3 384 4555 lub email: nz.info@humanware.com