# Victor Reader ClassicX + 3.3

# par HumanWare

Mise en Marche de Victor Reader ClassicX +

Bienvenue à la Mise en marche de Victor Reader ClassicX +, votre nouveau lecteur de livres parlés. La première fois que vous utilisez Victor Reader ClassicX +, vous devez brancher l'appareil à une prise de courant.

Pour relier l'appareil à une prise de courant, il s'agit de brancher une extrémité du cordon d'alimentation dans la prise se trouvant sur la face arrière de l’appareil, légèrement à gauche du centre, et l'autre extrémité dans la prise de courant. Lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois ou après un entreposage de longue durée, il est préférable de le laisser branché jusqu’au lendemain pour s’assurer que la pile sera pleinement rechargée.

Au-dessus de la touche Mise sous tension se trouve un voyant vert. Ce voyant lumineux clignote lorsque l’appareil est branché à une prise de courant, mais n’est pas en marche. Le clignotement indique que l’appareil est train de se recharger.  Lorsque le clignotement cesse, l’appareil est complètement rechargé. Lorsque l’appareil est sous tension, le voyant lumineux est allumé de façon continue, que l’appareil soit branché ou non. Sous conditions normales, l’appareil prendra 4 heures pour se recharger complètement et pourra assurer jusqu’à 10 heures de lecture de livres de type DAISY.

Veuillez prendre note que vous pouvez utiliser Victor Reader pendant que la pile se recharge.

L’emballage devrait inclure les éléments suivants : un Victor Reader ClassicX +, un cordon d’alimentation, un sac de plastique avec la documentation et ce cédérom. Ce cédérom comprend la Mise en marche et le Guide d’utilisation.

Vous pouvez interrompre et reprendre la lecture en tout temps en appuyant sur la touche Écoute-Arrêt. Celle-ci se trouve dans la partie inférieure centrale de l’appareil, située entre les touches Recul et Avance rapide.

Nous allons maintenant commencer la session de Mise en Marche. Placez l’appareil devant vous avec la poignée de transport à gauche. Un haut-parleur intégré est situé sur le dessus de l'appareil, dans le coin supérieur gauche.

En haut de l'appareil se trouvent trois paires de boutons Haut et Bas. De gauche à droite, ces boutons sont dédiés à la Tonalité, au Volume et à la Vitesse.

Sous ces boutons, au centre de l'appareil, vous trouverez un clavier numérique similaire à celui d’un téléphone. Il y a un point tactile de sur le bouton 5. Ces touches vous permettent de vous déplacer dans la structure du livre.

À gauche des douze touches Numériques, se trouvent deux touches. Celle du haut est la touche Page et celle du bas la touche Signets. La touche Page vous permet de vous rendre directement à la page de votre choix. La touche Signets permet l'insertion de signets, placés en mémoire, de pages ou de paragraphes importants, pour consultation ultérieure.

Sous les touches Numériques, vous trouverez, de gauche à droite, les touches Recul, Écoute-Arrêt et Avance rapide.

À gauche de la touche Recul et sous la touche Signets vous trouverez la touche Mise en sommeil. Cette touche est de forme ovale et est légèrement concave. Au-dessus de la touche Mise en sommeil se trouve un voyant de couleur ambre.

À droite des touches Recul, Écoute-Arrêt et Avance rapide et juste un peu plus haut, vous trouverez deux autres touches. Celle du haut, légèrement concave, est la touche de Mise sous tension et celle au-dessous est la touche d'Éjection pour éjecter les cédéroms de l'unité de lecture de disque.

Veuillez noter que le cédérom ne tombera pas lorsqu'il sera éjecté.

Sur le côté droit de l'appareil, de l'arrière vers l'avant, se trouve un connecteur pour une sortie de ligne (identifié par 2 traits tactiles vers le bas) pour brancher l’appareil à une chaîne stéréophonique. Vous trouverez aussi un connecteur de module distant (identifié par un trait tactile vers le bas) pour permettre un contrôle à distance des fonctions Écoute-Arrêt et Recul. De plus, près de l'avant de l'appareil se trouve un connecteur pour y brancher des écouteurs ou un haut-parleur externe. Ce connecteur est identifié par un trait tactile vers le haut.

Sur la surface arrière de l’appareil, un peu à gauche du centre, vous trouverez la prise d’alimentation. Elle sert à brancher l’appareil à une prise de courant.

À l'avant de l'appareil, vous trouverez l'ouverture du lecteur de cédéroms.

Ceci termine la description des caractéristiques physiques du Victor Reader. Voyons maintenant comment il est facile d'utiliser l'appareil.

Pour insérer et faire l'écoute d'un nouveau livre

Pour mettre Victor Reader sous tension, il s'agit d'appuyer et de maintenir enfoncée la touche de Mise sous tension, située au-dessus de la touche d'Éjection sur le dessus de l'appareil. Vous entendrez un signal sonore et un message de bienvenue.

Insérez le cédérom dans l’ouverture du lecteur. Le mécanisme fera en sorte de terminer l'opération. Après quelques secondes, Victor Reader énonce le titre du livre et il en amorce la lecture.

Remarque : Si vous insérez accidentellement le cédérom à l'envers, il sera automatiquement éjecté en 15 secondes sans qu'il y ait de dommage.

Vous pouvez ajuster la Tonalité, le Volume et la Vitesse en appuyant sur les touches Haut et Bas. Les touches de contrôle de la Tonalité, du Volume et de la Vitesse sont situées en haut de l'appareil.

Pour reculer ou avancer rapidement dans le livre, appuyez et maintenez enfoncée la touche Recul ou Avance rapide jusqu'à ce que vous arriviez à l'endroit désiré, puis relâchez la touche. Vous reviendrez ensuite automatiquement à la vitesse normale.

Pour faire une pause pendant la lecture

Appuyez simplement sur la touche Écoute-Arrêt. Pour poursuivre la lecture de l'endroit où vous vous trouviez, appuyez de nouveau sur la touche Écoute-Arrêt. Veuillez prendre note que si votre appareil n'est pas branché à une prise électrique et s'il demeure en mode Pause plus de 30 minutes, il s’éteindra automatiquement pour économiser la pile.

Pour terminer une séance de lecture

Pour terminer une séance de lecture, mettez l'appareil hors tension en appuyant et en maintenant enfoncée la touche de Mise sous tension. Victor Reader se souviendra de l'endroit où vous vous trouviez dans le livre lors votre prochaine séance de lecture.

Pour débuter une nouvelle séance de lecture

Pour débuter une nouvelle séance de lecture dans le même livre, mettez Victor Reader sous tension en appuyant et maintenant enfoncée la touche de Mise sous tension. Après quelques secondes, vous entendrez le titre du livre.  Appuyez sur Écoute-Arrêt pour commencer la lecture.

Pour éjecter un cédérom

Pour éjecter un cédérom, appuyez simplement sur la touche d'Éjection. Victor Reader dira « Éjecter » et après quelques secondes le mécanisme motorisé fera sortir le cédérom de l'unité de lecture.

Nous sommes arrivés à la fin de cette Mise en marche. Le Guide d'utilisation débutera dans quelques secondes.

Guide d'utilisation

À propos de Victor Reader ClassicX +

###### HumanWare est fière de vous présenter Victor Reader ClassicX +, un puissant lecteur de livres parlés.

Victor Reader ClassicX + a été conçu pour la lecture de détente comme les livres à succès, les romans, les magazines, etc. Il vous permet de vous déplacer facilement dans la structure du livre et d’obtenir rapidement l'information désirée.

Grâce à ses fonctions de déplacement faciles à utiliser, vous pouvez parcourir la table des matières, sauter d’une section à l’autre ou atteindre un signet.

Nous vous souhaitons de nombreuses et agréables heures de découverte de toutes les facettes de votre lecteur de livres parlés.

###### Remerciements

HumanWare tient à remercier la division de la bibliothèque de L'Institut canadien national des aveugles pour l’enregistrement de la Mise en marche de Victor Reader ClassicX + ainsi que le Guide d'utilisation.

©Copyright Technologies HumanWare Canada inc. 2006. Tous droits réservés.

Ce manuel est protégé par la loi sur le droit d’auteur appartenant à HumanWare avec tous droits réservés. Selon cette loi, ce manuel ne peut être reproduit en tout ou en partie sans le consentement écrit de HumanWare.

TABLE DES MATIÈRES

1.	Survol de Victor Reader ClassicX +	8

1.1	Déballage de l'appareil	8

1.2	Description des caractéristiques physiques de l’appareil	9

1.2.1	Dessus de l'appareil	9

1.2.2	Côté gauche de l'appareil	9

1.2.3	Côté droit de l'appareil	9

1.2.4	L’avant de l'appareil	9

1.2.5	L’arrière de l’appareil	9

1.3	Mise sous tension de Victor Reader	9

1.4	Piles	10

1.5	Insertion et éjection d'un cédérom	10

2.	Fonctions de base	11

2.1	Fonctions des touches de contrôle	11

2.2	Écoute-Arrêt	11

2.3	Recul et Avance rapide	11

2.4	Mode Description de touches	11

3.	Fonctions des touches numériques	12

3.1	Description des touches	12

3.2	Touches de navigation	13

3.3	Mode de Déplacement Saut dans le temps	13

3.4	Déplacement de dix pages à la fois	13

3.5	Éléments pouvant être sautés	14

3.5.1	Rappel des Éléments à sauter	14

3.6	Catalogue - Touche 1	14

3.7	Historique - Touche 3	14

3.8	Où suis-je? — Touche 5	15

3.9	Mise en sommeil -	15

3.10	Confirmation et annulation - Touches Carré (#) et Étoile (*)	15

3.11	Info - Touche 0	15

3.11.1	Rubriques d'information disponibles	15

4.	Fonctions avancées	16

4.1	Aller à la page	16

4.2	Titre	16

4.3	Signets	16

4.3.1	Rejoindre un signet	16

4.3.2	Insérer un signet	16

4.3.3	Marqueur de surlignement	17

4.3.4	Parcourir la liste des marqueurs de surlignement	18

4.3.5	Effacer un marqueur de surlignement.	18

5.	Menu Configuration - Touche 7	19

5.1	Liste de menus et d’éléments de menu	19

5.1.1	Lecture	19

5.1.2	Sauter	19

6.	Écoute d'un cédérom de musique ou MP3	21

6.1	Interface utilisateur	21

6.2	Fonctions	21

7.	Procédure de Remplacement de la Pile	23

7.1	Retrait de la pile	23

7.2	Insertion d’une nouvelle pile	23

8.	Résolution de problème	24

8.1	Navigation dans un livre	24

8.2	Pile et rechargement de la pile	24

8.3	Cédérom	25

8.4	Général	26

9.	Spécifications techniques	28

# Survol de Victor Reader ClassicX +

## Déballage de l'appareil

L’emballage contient les éléments suivants : un Victor Reader ClassicX +, un cordon d’alimentation, un sac de plastique avec la documentation et ce cédérom. Ce cédérom comprend la Mise en marche et le Guide d’utilisation. Vous pouvez imprimer la session de Mise en marche et le Guide d'utilisation si vous le désirez.

Veuillez vous assurer d'avoir reçu tous les éléments mentionnés et vérifiez qu'ils sont en bon état et qu'ils n'ont pas été endommagés pendant le transport.

La première fois que vous utilisez Victor Reader, vous devez brancher l'appareil à une prise de courant. Veuillez noter que vous pouvez utiliser votre appareil pendant la recharge.

S'il devait manquer l'un des éléments ci-dessus mentionnés, veuillez communiquer avec HumanWare :

Sans frais : 1 (888) 723-7273 (Canada et États-Unis)

# Téléphone : 1 (819) 471-4818

Télécopieur : 1 (819) 471-4828

# Courriel : ca.support@humanware.com

Site Web : www.humanware.ca

Dans certains pays, l’emballage peut aussi contenir une carte à remplir pour vous procurer une garantie prolongée.  Si vous désirez vous prévaloir de cette garantie, vous devez retourner la carte dans les trente jours suivant la réception de votre appareil.  Veuillez communiquer avec HumanWare pour obtenir plus d’information ou si vous éprouvez des difficultés à remplir la carte.

Sans frais : 1 (888) 723-7273 (Canada et États-Unis)

# Téléphone : 1 (819) 471-4818

Courriel : ca.sales@humanware.com

## Description des caractéristiques physiques de l’appareil

### Dessus de l'appareil

Un haut-parleur intégré est situé sur le dessus de l'appareil, en haut, dans le coin gauche.

En haut de l'appareil, se trouvent trois paires de boutons Haut et Bas. De gauche à droite, ces boutons sont dédiés à la Tonalité, au Volume et à la Vitesse.

Sous les boutons de contrôle de la Tonalité, du Volume et de la Vitesse, vous trouverez les douze touches Numériques qui vous permettent de vous déplacer dans la structure du livre.

À gauche des douze touches Numériques, se trouvent deux autres touches. Celle du haut est la touche Page qui vous permet de vous rendre directement à la page de votre choix. La seconde touche est la touche Signets. Elle permet l'insertion de signets pour marquer votre place dans le livre.

Sous les douze touches Numériques vous trouverez les touches : Recul, Écoute-Arrêt et Avance rapide.

À gauche de la touche Recul et sous la touche Signets vous trouverez la touche Mise en sommeil. Cette touche est de forme ovale et légèrement concave. Au-dessus de la touche Mise en sommeil se trouve un voyant de couleur ambre.

À droite de la touche Avance rapide et juste un peu plus haut, vous trouverez deux autres touches. Celle du haut, légèrement concave, est la touche de Mise sous tension. Au-dessus de celle-ci se trouve un voyant lumineux vert. Sous la touche Mise sous tension se trouve la  touche d'Éjection pour éjecter les cédéroms de l'unité de lecture de disque.

### Côté gauche de l'appareil

Sur le côté gauche de l'appareil, vous trouverez la poignée de transport intégrée et le haut-parleur.

### Côté droit de l'appareil

Sur le côté droit de l'appareil, de l'arrière vers l'avant, se trouve un connecteur pour une sortie de ligne (identifié par 2 traits tactiles vers le bas) pour brancher l’appareil à un système de son. Vous trouverez aussi un connecteur de module distant (identifié par un trait tactile vers le bas) pour permettre un contrôle à distance des fonctions Écoute-Arrêt et Recul. De plus, près de l'avant de l'appareil se trouve un connecteur pour y brancher des écouteurs ou un haut-parleur externe. Ce connecteur est identifié par un trait tactile vers le haut.

### L’avant de l'appareil

À l'avant de l'appareil, vous trouverez l'ouverture du lecteur de cédéroms.

### L’arrière de l’appareil

Située à l’arrière de l’appareil, un peu à gauche du centre, la prise d’alimentation vous permet de brancher l’appareil à une prise de courant par l’entremise du cordon d’alimentation.

## Mise sous tension de Victor Reader

Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez et maintenez enfoncée la touche de Mise sous tension. Vous entendrez un signal sonore et un message de bienvenue.

Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez de nouveau et maintenez enfoncée la touche de Mise sous tension. Vous entendrez deux signaux sonores vous indiquant la mise hors tension de l’appareil.

## Piles

Les piles ont un régime d’environ 500 cycles de recharges. Dans des conditions normales, les piles chargées à bloc ont une autonomie de lecture continue de livres DAISY de dix heures. Toutefois, l’autonomie des piles peut être réduite dans les cas suivants :

Si la pile a été chargée pendant moins de quatre heures.

Un usage prolongé des commandes de déplacement dans le livre.

Les cédéroms sous d’autres formats que DAISY nécessitent plus de puissance et peuvent être lus pendant environ trois heures à l'aide de l'alimentation par pile.

Une lecture à un niveau de volume élevé ou à haute vitesse.

La pile se rechargera automatiquement chaque fois que l’appareil sera branché à la prise de courant. Vous pouvez utiliser Victor Reader pendant que la pile se recharge. Si l’appareil n’est pas sous tension, le voyant clignotera durant la recharge. Une recharge complète peut prendre jusqu’à quatre heures.

Remarque : Si votre appareil n'est pas branché à une prise électrique et s'il demeure en mode Pause plus de 30 minutes, il s’éteindra automatiquement pour économiser la pile.

## Insertion et éjection d'un cédérom

Insérez votre cédérom dans l'ouverture de l'unité de lecture de disque, située à l'avant de l'appareil. Le mécanisme fera en sorte de terminer l'opération. Après quelques secondes, Victor Reader énoncera le titre du livre et, après un signal sonore, il en amorcera la lecture. Si vous insérez accidentellement le cédérom à l'envers, il sera automatiquement éjecté en 15 secondes sans qu'il y ait de dommage.

Pour éjecter un cédérom, appuyez simplement sur la touche d'Éjection. Victor Reader dira « Éjecter » et après quelques secondes le mécanisme motorisé fait sortir le cédérom de l'unité de lecture.

Remarque : La touche d'Éjection fonctionne seulement lorsque Victor Reader ClassicX + est sous tension.

# Fonctions de base

## Fonctions des touches de contrôle

Chacune des touches de contrôle Tonalité, Volume et Vitesse possède une touche Haut et Bas.  Un signal sonore se fait entendre pour indiquer l'augmentation ou la diminution des fonctionnalités.  Si aucun livre n’est lu, Victor Reader vous annonce la position du paramètre. Pour la tonalité et la vitesse, vous entendrez aussi un signal sonore pour indiquer la position normale ou zéro.  Ce signal sonore indique une tonalité ou une vitesse normale.

## Écoute-Arrêt

Appuyez simplement sur la touche Écoute-Arrêt pour lancer la lecture.

Appuyez de nouveau sur la touche Écoute-Arrêt pour arrêter la lecture.

Remarque : L’appui de la touche Écoute-Arrêt confirmera l'opération courante (comme avec l’appui de la touche Carré (#)) et la lecture reprendra simultanément.

## Recul et Avance rapide

Ces touches vous permettent de reculer ou d'avancer rapidement. Vous entendrez alors l'enregistrement à un plus grand débit.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche Recul ou Avance rapide jusqu'à ce que vous atteigniez l'endroit désiré, puis relâchez la touche, la vitesse du déplacement à l’aide de la touche Recul ou Avance rapide augmente à mesure que vous maintenez la touche enfoncée. À toutes les trois secondes additionnelles, vous vous déplacez d’une, de deux, de cinq, de dix, de quinze minutes (et ainsi de suite) dans le temps vers l’avant ou vers l’arrière dans le livre. Le délai maximum est de 5 minutes. Victor Reader annoncera le saut dans le temps et vous entendrez un extrait du livre à une vitesse normale entre chaque saut.

## Mode Description de touches

Le mode Description de touches vous permet d’entendre chacune des fonctions associées aux touches de Victor Reader ClassicX +.  Ceci est très utile, particulièrement lorsque vous apprenez à utiliser l'appareil.

Lorsqu’un cédérom est inséré, appuyez et maintenez enfoncée la touche Info, touche 0 pour accéder au mode Description de touches. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Info de nouveau pour quitter le mode Description de touches.

Si aucun cédérom n'est inséré, le mode Description de touches sera activé automatiquement.

En mode Description de touches, si vous appuyez sur une touche, vous entendrez la fonction de la touche.

# Fonctions des touches numériques

## Description des touches

Première ligne :	1 : Catalogue	2 : Élément de navigation	3 : Historique

Deuxième ligne :	4 : Élément précédent	5 : Où suis-je?	6 : Élément suivant

Troisième ligne :	7 : Menu	8 : Élément de navigation	9 : Aucune fonction

Quatrième ligne :	* : Annulation	0 : Info	# : Confirmation

## Touches de navigation

Les flèches Haut, Gauche, Droite et Bas ont été embossées sur les touches 2, 4, 6 et 8 respectivement. Elles vous permettent de vous déplacer aisément d'un élément à l'autre (aussi appelé Niveau de navigation) et de retrouver rapidement l'information désirée.

Victor Reader vous permet de vous déplacer par chapitre, par section, par page, dans le temps, par paragraphe ou tout autre élément de navigation indexé par l'éditeur du livre.

Appuyez sur les touches 2 et 8 pour sélectionner le niveau de navigation.  Ces niveaux diffèrent d’un livre à l'autre, mais habituellement, le niveau 1 correspond au chapitre, le niveau 2 correspond à la section et le niveau 3 correspond à la sous-section et ainsi de suite.

L’élément Page pourrait ne pas se trouver dans tous les livres.  Le niveau Phrase est habituellement le plus petit élément de navigation, mais ceci est défini par l’éditeur du livre.  Choisissez tout d’abord un élément de navigation (chapitre, page, etc.) à l’aide des touches 2 et 8.  Utilisez ensuite les touches 4 et 6 pour reculer ou avancer d’un élément du même type à l’autre.  Les touches 2 et 8 vous donnent seulement les niveaux de navigation disponibles dans le livre.  Le niveau Phrase est toujours disponible, mais son étendue dépend de l’éditeur du livre.

## Mode de Déplacement Saut dans le temps

Le déplacement par Saut dans le temps est disponible dans les livres Daisy. Appuyez sur les touches 2 ou 8 pour vous déplacer dans le temps lorsque ce mode est actif.

Appuyez sur les touches 2 ou 8 pour choisir le Niveau de navigation jusqu'à ce que vous entendiez « Saut dans le temps » suivi de l’intervalle du saut. Appuyez sur la touche 4 pour reculer et la touche 6 pour avancer par cet intervalle.

L’intervalle peut être fixé à 1, 5 ou 10 minutes. Veuillez consulter la section Menu de configuration pour plus d'information.

## Déplacement de dix pages à la fois

La fonction Déplacement de dix pages à la fois vous permet de vous déplacer en sauts de 10 pages afin d'arriver rapidement à une page en particulier à l’aide des touches Gauche et Droite .

Appuyez sur la touche Haut (2) ou la touche Bas (8) jusqu'à ce que vous entendiez l'élément « Page ». Ensuite, appuyez et maintenez enfoncée la touche Gauche (4) ou la touche Droite (6). Vous entendrez alors Victor Reader sauter vers l'avant en bonds de 10 pages.

Relâchez la touche lorsque vous vous trouvez près de la page désirée, puis déplacez-vous d'une page à la fois en appuyant sur les touches Gauche (4) ou Droite (6) jusqu'à ce que vous entendiez la page que vous souhaitez.

## Éléments pouvant être sautés

Victor Reader prend en charge les Éléments à sauter : les notes de bas de page, les numéros de page, les notes du producteur et les notes en marge.

Ces éléments peuvent être entendus, sautés ou entendus sur demande. Veuillez consulter la section Menu Configuration pour plus de détails. Lorsqu’un Élément à sauter est trouvé en cours de lecture, Victor Reader effectue l’une des actions suivantes :

Écouter : L’élément est toujours entendu.

Sauter : L’élément n’est jamais entendu.

Sur demande : L’élément n’est pas entendu, mais il est ajouté à la liste de rappel et le nom de l'élément est énoncé. Veuillez noter que l’option Sur demande n’est pas disponible pour les éléments Page et Numéro de ligne.

### Rappel des Éléments à sauter

Les Éléments à sauter peuvent être rappelés à l’aide de la touche Carré.

Victor Reader garde en mémoire jusqu’à cinq éléments sautés Sur demande. Le dernier élément ajouté est le premier rappelé. À toutes les fois que vous appuyez sur la touche Carré, l'élément précédent dans la liste est rappelé.  Lorsqu’un élément est rappelé, le nom de l’élément est dit et la lecture démarre au début de cet élément. Lorsque la fin de l’élément est atteinte, le message « Revenir au texte » est annoncé et vous revenez à la position où vous étiez avant d'appuyer sur la touche Carré.

Lors de la lecture d'un élément rappelé, vous pouvez appuyer sur la touche Annuler (touche Étoile) pour quitter la lecture de l'élément rappelé et revenir au texte principal du livre.

## Catalogue - Touche 1

Appuyez sur la touche Catalogue (1) pour accéder au catalogue, Victor Reader vous donne le nombre de livres sur le cédérom ainsi que le titre du livre actuel.  Les touches 4 et 6 vous permettent de vous déplacer d'un titre à l'autre afin de sélectionner le livre que vous désirez.  Confirmez votre choix en appuyant sur la touche Carré (#). Vous pouvez également confirmer votre sélection en appuyant sur Écoute-Arrêt. La lecture du livre sélectionné débutera automatiquement à partir de la dernière position dans le livre.

## Historique - Touche 3

La touche Historique vous permet de retourner rapidement aux endroits précédents, que ce soit une page, un signet ou toute autre sélection faite auparavant. Victor Reader mémorise jusqu'à cinq déplacements antérieurs.  Indépendamment de l'élément dont il s'agit (navigation vers une page, un signet, etc.), Victor Reader mémorise les déplacements et en fera une liste sur demande.  Cet historique est effacé lorsque vous changez le livre.

Appuyez sur la touche Historique (3). Appuyez sur la touche 4 ou la touche 6 pour vous déplacer d'un élément à l'autre. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous entendez le niveau dans l'historique et la lecture démarre. Appuyez sur la touche Carré (#) pour confirmer votre choix lorsque vous entendez l’élément voulu et quitter le menu Historique.

Appuyez sur la touche Étoile (*) pour annuler l'opération en cours. Victor Reader revient à l'endroit où il était.

## Où suis-je? — Touche 5

La touche Où suis-je?, la touche 5 du pavé numérique,  a un point tactile pour aider à la localiser. La touche Où suis-je? vous permettra de savoir à n'importe quel moment, où vous vous trouvez sans interrompre la lecture. Victor Reader vous indiquera le numéro de la page, le titre et le titre de la section courante.

## Mise en sommeil

La touche Mise en sommeil  vous permet de programmer un délai après lequel Victor Reader s'arrête automatiquement.

Appuyez de nouveau sur la touche Mise en sommeil pour programmer un délai d'attente de 15 minutes avant l'arrêt automatique. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, Victor Reader ajoute une période de 15 minutes pour un maximum de 60 minutes. Après quoi, la Mise en sommeil est désactivée et Victor Reader reprend le cycle du début. Un voyant de couleur ambre s’allumera au-dessus de la touche Mise en sommeil lorsque la fonction sera activée. Une minute avant la fin du délai, un message sera entendu et le voyant commencera à clignoter.

Si vous appuyez sur la touche Mise en sommeil alors que la fonction est déjà activée, l’appareil vous informera du temps restant. Appuyez de nouveau pour ajuster la période de temps au prochain incrément de 15 minutes.

## Confirmation et annulation - Touches Carré (#) et Étoile (*)

La touche Carré (#) vous permet de confirmer une opération.

La touche Étoile (*) vous permet d'annuler une opération.

## Info - Touche 0

La touche Info (0) vous donne un accès direct à diverses informations.  Il existe deux façons d'y accéder.

Appuyez sur la touche Info, touche 0.  Victor Reader vous présentera toutes les rubriques disponibles de façon séquentielle.

Appuyez sur la touche Info, touche 0. Appuyez sur la touche 4 ou la touche 6 pour vous déplacer d'une rubrique à l'autre.

Appuyez sur la touche Étoile (*) pour annuler l'opération en cours.

Remarque : Vous pouvez aussi appuyer et maintenir la touche Info enfoncée pour activer le mode Description de touches, veuillez consulter la section 2.4 pour obtenir plus d'information.

### Rubriques d'information disponibles

Titre du livre

Nombre de pages et temps total

Temps écoulé et temps restant

Nombre de signets dans le livre

Nombre total de titres dans le livre

Nombre de livres contenus sur le cédérom

Indique si l'appareil est alimenté par la pile ou avec l'adaptateur CA/CC. Indique également la l’état de recharge de la pile.

Niveau actuel de la pile : Élevé, moyen, faible et très faible

Indique le numéro du modèle, le numéro de version du logiciel, les clés utilisateur (s’il y en a) et le numéro de série du Victor Reader.

# Fonctions avancées

## Aller à la page

# La fonction Page vous permet de vous déplacer directement à la page désirée.

Appuyez sur la touche Page, la touche qui se trouve en haut dans la colonne de gauche. Entrez un numéro de page. Appuyez sur la touche Carré (#) pour atteindre le numéro de la page sélectionnée Victor Reader confirmera le numéro de page entré. Ou, appuyez sur la touche Écoute-Arrêt pour commencer la lecture à la page sélectionnée.

Appuyez sur la touche Étoile (*) pour annuler l'opération en cours.

## Titre

La fonction Titre vous permet de vous déplacer directement au titre désiré. Cette fonction est utile dans les livres sans marques de page. Par exemple, vous pourrez atteindre un chapitre directement en vous déplaçant à son numéro titre plutôt que d’avoir à avancer par chapitres.

Appuyez sur Page deux fois (cette touche est utilisée pour basculer entre les fonctions Page et Titre). Entrez un numéro de titre. Appuyez sur la touche Carré (#) pour atteindre le titre sélectionné Victor Reader confirmera le numéro de titre entré. Ou, appuyez sur la touche Écoute-Arrêt pour commencer la lecture au titre sélectionné.

Appuyez sur la touche Étoile (*) pour annuler l'opération en cours.

## Signets

Les signets vous permettent de repérer un endroit rapidement et facilement.  Vous pouvez placer un nombre virtuellement illimité de signets dans un même livre. La touche Signets vous permet de rejoindre, d'insérer ou d'effacer un signet ou encore de parcourir la liste des signets.

### Rejoindre un signet

Appuyez sur la touche Signets une fois ou jusqu'à ce que vous entendiez « Aller à un signet ». Entrer le numéro du signet que vous souhaitez atteindre. Appuyez sur la touche Carré (#). Victor Reader se rend au signet et énonce son numéro.  Ou, appuyez sur la touche Écoute-Arrêt. Victor Reader se rend au signet et débute automatiquement la lecture.

Appuyez sur la touche Étoile (*) pour annuler l'opération en cours.

### Insérer un signet

Appuyez sur la touche Signets deux fois ou jusqu'à ce que vous entendiez « Insérer un signet ». Il est également possible d'accéder à cette fonction en maintenant la touche Signets enfoncée ce qui équivaut à appuyer deux fois sur la touche. Entrez le numéro que vous souhaitez assigner au signet entre 1 et 99998. Appuyez sur la touche Carré (#) pour confirmer ou sur la touche Écoute-Arrêt pour confirmer et démarrer la lecture.  Le signet sera sauvegardé dans la mémoire interne.

Appuyez sur la touche Étoile (*) pour annuler l'opération en cours.

Remarque : Si vous confirmez sans entrer de numéro, Victor Reader assignera le premier numéro de signet disponible.

Remarque : Si vous entrez le nombre 99999 comme numéro de signet, un message d’erreur se fait entendre et l’action est annulée puisque ce nombre est réservé pour effacer tous les signets. Consultez la section Effacer un signet pour obtenir plus d’information.

### Marqueur de surlignement

Les marqueurs de surlignement sont utilisés pour définir les positions de Début et de Fin d’un bloc de texte qui sera lu par la suite.

#### Marqueur de début de surlignement

Appuyez sur la touche Signets trois fois ou jusqu'à ce que vous entendiez « Marqueur de début de surlignement ».

Entrez un numéro de signet. Pour confirmer ce choix, appuyez sur la touche Carré (#).  Si vous avez appuyé sur la touche Écoute-Arrêt pour confirmer, la lecture démarrera.

Appuyez sur la touche Étoile (*) pour annuler l'opération en cours.

Remarque : Si aucun numéro n’est entré, Victor Reader assignera le premier numéro de signet disponible.

#### Marqueur de fin de surlignement

Après avoir fixé la position de départ, déplacez-vous à l’endroit où vous voulez insérer le marqueur de fin de surlignement.

Appuyez sur la touche Signets trois fois ou jusqu'à ce que vous entendiez « Marqueur de fin de surlignement ». La position courante est choisie comme position de fin. Si la position de fin est insérée avant la position de début, elles seront inversées. Le message « Marqueur de surlignement X inséré » est alors entendu. Vous pouvez effacer le marqueur de surlignement en appuyant sur la touche Annuler. Le message « Annulé » est alors entendu. Dans les deux cas, l’état est remis à Début. Pour confirmer ce choix, appuyez sur la touche Carré (#) ou sur la touche Écoute-Arrêt.  Si vous avez appuyé sur la touche Écoute-Arrêt pour confirmer, la lecture démarrera.

Appuyez sur la touche Étoile (*) pour annuler l'opération en cours.

Remarque : Lorsque la position du marqueur de début du surlignement est fixée et que celle de la fin du surlignement n'est pas fixée, son numéro de marqueur devient non disponible. Victor Reader annonce « Signet X existe déjà » si vous avez déjà inséré un signet portant ce numéro.

Remarque : Si vous éjectez le cédérom ou fermez Victor Reader avant d'insérer le marqueur de fin de surlignement, le surlignement sera annulé.

#### Rejoindre un marqueur de surlignement

Lorsque vous vous déplacez à un marqueur de surlignement, si le marqueur existe, la position courante est déplacée à la position de début du surlignement. Si vous utilisez la touche Écoute-Arrêt, la lecture démarrera à partir de la position courante et s’arrêtera à la position du marqueur de fin du  surlignement. Si la touche Confirmer a été utilisée, vous n’entendrez que le message « Marqueur de surlignement».

#### Liste des marqueurs de surlignement

Lorsqu'un marqueur de surlignement est atteint à partir de la liste des marqueurs de surlignement, la lecture s'arrêtera à la position du marqueur de fin de surlignement. Une sélection de surlignement commencée, mais non terminée, ne sera pas énumérée dans la liste.

#### Supprimer un marqueur de surlignement

Lors de la suppression d’un marqueur de surlignement, le message « Marqueur de surlignement X supprimé » sera entendu. Il est possible de supprimer un marqueur de surlignement commencé, mais non terminé. Cette action renvoie le marqueur de surlignement à l’état Début.

### Parcourir la liste des marqueurs de surlignement

Appuyez sur la touche Signets quatre fois ou jusqu'à ce que vous entendiez « Liste des marqueurs de surlignement».

Appuyez sur la touche 4 ou la touche 6 pour vous déplacer d'un marqueur à l'autre. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous entendez le numéro du marqueur et la lecture débute. Pour confirmer cette position et poursuivre la lecture, appuyez sur la touche Carré (#).

Appuyez sur la touche Étoile (*) pour quitter la liste des marqueurs.

Remarque : La liste des signets contient toujours un signet pour marquer le début du livre et un signet pour marquer la fin du livre.  La liste des signets vous est donnée dans l’ordre où les signets ont été insérés dans le livre, et non en ordre numérique.

### Effacer un marqueur de surlignement.

Appuyez sur la touche Signets cinq fois ou jusqu'à ce que vous entendiez « Effacer un marqueur de surlignement». Entrer le numéro du marqueur que vous souhaitez effacer. Pour confirmer ce choix, appuyez sur la touche Carré (#).

Appuyez sur la touche Étoile (*) pour annuler l'opération en cours.

Veuillez noter que pour effacer tous les marqueurs courants insérés dans un livre, il s'agit d'appuyer d'abord cinq fois sur la touche Signets, ou jusqu'à ce que vous entendiez « Effacer un marqueur », puis appuyez cinq fois sur la touche 9 entrant ainsi le numéro 99999. Pour confirmer ce choix, appuyez sur la touche Carré (#).

# Menu Configuration - Touche 7

Vous pouvez personnaliser votre Victor Reader à l’aide du menu Configuration.

Appuyez sur la touche Menu (7) pour ouvrir le menu. Appuyez de nouveau sur la touche Menu  pour aller au menu suivant. Déplacez-vous d'un élément de menu à l'autre à l'aide des touches Haut et Bas (2 et 8), servez-vous des touches Gauche et Droite (4 et 6) pour choisir un élément de menu et appuyez sur la touche Carré pour confirmer. Appuyez sur Annuler (*) ou sur n'importe quelle autre touche pour quitter le Menu.

## Liste de menus et d’éléments de menu

Vous trouverez ci-dessous la liste des menus disponibles dans l’ordre. Veuillez noter que les premières valeurs données ici sont les paramètres d’usine par défaut.

| Menu | Élément de menu | Valeurs |
| --- | --- | --- |
| Lecture et déplacement | Lecture | Normal, Boucle, Aléatoire |
|  | Saut dans le temps | 1 minute, 5 minutes, 10 minutes |
| Sauter | Tous | Énoncer, Sauter, Sur demande, Personnalisé |
|  | Note de bas de page | Énoncer, Sauter, Sur demande |
|  | Numéro de page | Énoncer, Sauter |
|  | Note du fabricant | Énoncer, Sauter, Sur demande |
|  | Barre verticale | Énoncer, Sauter, Sur demande |

### Lecture

Il y a trois modes de lecture, les modes Normal, Boucle et Aléatoire.

#### Normal

Le mode Normal est sélectionné par défaut, la lecture est alors inchangée. Veuillez noter que le mode de lecture Normal sera sélectionné par défaut si vous changez de livre.

#### Boucle

Si vous sélectionnez le mode Boucle, la lecture du livre ou d'un cédérom sera répétée, recommençant au début lorsque la lecture atteint la fin du livre ou du cédérom.

#### Aléatoire

Le mode de lecture Aléatoire vous permet d'écouter les éléments de la liste de façon aléatoire (au hasard, sans ordre). Une fois tous les éléments de la liste entendus, la lecture reprend du début de la liste. Veuillez noter que ce mode de lecture n'est disponible que pour les livres sur cédérom MP3 et Audio.

### Sauter

Le menu Sauter contient les options de configuration pour les Éléments à sauter. Écoute est la valeur par défaut.

| Élément de menu | Valeurs |
| --- | --- |
| Tous | Énoncer, Sauter, Sur demande, Personnalisé |
| Note de bas de page | Énoncer, Sauter, Sur demande |
| Numéro de page | Énoncer, Sauter |
| Note du fabricant | Énoncer, Sauter, Sur demande |
| Barre verticale | Énoncer, Sauter, Sur demande |

Si vous choisissez la valeur Personnalisé, vous pouvez fixer des options différentes pour chacun des éléments sautés. Sinon, l’option choisie s’applique à tous les éléments.

# Écoute d'un cédérom de musique ou MP3

Victor Reader n'est pas qu'un lecteur de livres parlés.  Il peut également vous faire entendre des cédéroms audio ainsi que des cédéroms MP3 vous permettant d'écouter votre musique préférée en plus d'ouvrages écrits ou MP3.

Remarque : Les dossiers et les fichiers sont utilisés pour les cédéroms MP3 seulement, si vous écoutez des cédéroms musicaux, seuls les déplacements par pistes sont possibles.

## Interface utilisateur

Lorsque vous insérez un cédérom MP3, vous entendrez le message « Dossier X, Fichier Y ».

Dans la liste Catalogue, « Autre audio » annonce les cédéroms MP3.

## Fonctions

Déplacement : Les touches fléchées Gauche (4) et Droite (6) vous permettent de vous déplacer d'un fichier à l'autre. Lorsque vous vous trouvez sur le premier ou le dernier fichier dans un dossier, les touches Gauche et Droite vous amène au dernier ou au premier fichier du dossier précédent ou suivant.

Si le mode de lecture Aléatoire est sélectionné et que vous appuyez sur les touches Gauche et Droite pour vous déplacer d'un fichier à l'autre, les fichiers seront sélectionnés de façon aléatoire.

Le niveau « Fichier » est le seul disponible en mode de lecture Aléatoire.

Où suis-je? : La touche Où suis-je? indique le numéro du fichier et le temps d’écoute écoulé pour le fichier courant.

Lecture : La lecture se fait de façon continue et Victor Reader ira au fichier suivant lorsqu'il atteint la fin d'un fichier. Il s'arrêtera lorsqu'il aura atteint la fin du dernier fichier dans la liste de fichiers courants.

Fichier : Appuyez sur la touche Page une fois pour vous déplacer à un fichier (ou piste) précis dans le dossier actuel. Lorsque vous appuyez sur la touche Page, Victor Reader dit « Atteindre fichier » pour les cédéroms MP3 et « Atteindre piste » pour les cédéroms musicaux.

Entrez le numéro du fichier ou piste, si aucun numéro n'est entré, le fichier courant ou la piste courante sera choisi par défaut. Pour confirmer le déplacement, appuyez sur la touche Confirmer. Ou, pour vous déplacer et démarrer la lecture, appuyez sur la touche Écoute-Arrêt.

Appuyez sur la touche Annuler pour annuler l'opération.

Dossier : Appuyez sur la touche Page deux fois pour vous déplacer à un dossier précis. Lorsque vous appuyez sur la touche Page deux fois, Victor Reader dit « Aller au dossier ». Entrez un numéro de dossier. Si aucun numéro n'est entré, le dossier courant sera choisi par défaut. Appuyez sur la touche Confirmer pour vous déplacer au premier fichier du dossier choisi et Victor Reader dit « Aller au fichier ».

Vous pouvez alors entrer le numéro du fichier voulu. Si aucun numéro n’est entré, alors 1 est sélectionné. Appuyez sur la touche Confirmer pour vous déplacer au fichier choisi et vous entendrez le message « Fichier X ». Ou, pour vous déplacer et démarrer la lecture, appuyez sur la touche Écoute-Arrêt.

Appuyez sur la touche Annuler pour annuler l'opération.

La touche Info (0) vous donne les renseignements suivants :

Nombre de fichiers et de dossiers

Temps d’écoute total

Temps écoulé

Temps d’écoute restant

Nombre de signets

Pile ou cordon d’alimentation

Niveau actuel de la pile : Élevé, moyen, faible et très faible

Indique le numéro du modèle, le numéro de version du logiciel, les clés utilisateur (s’il y en a) et le numéro de série du Victor Reader.

# Procédure de Remplacement de la Pile

Veuillez communiquer avec HumanWare ou votre distributeur agréé pour obtenir des piles de rechanges.

## Retrait de la pile

Placez le Victor Reader devant vous.

Renversez l’appareil de façon à avoir le dessous du Victor Reader vers le haut. La poignée de transport devrait se trouver à votre gauche.

Trouvez la porte du compartiment de la pile. Trois lignes tactiles marquent le centre de la porte. Une vis de verrouillage se trouve sur le côté gauche de la porte.

Utilisez un tournevis Philips pour retirer la vis de verrouillage de la porte. Tenir l’appareil fermement avec une main. Appuyez avec le pouce de l’autre main sur les trois lignes tactiles et pousser la porte pour ouvrir. Maintenez la porte ouverte avec une main et avec l’autre, repérez le ruban de la pile. Tirez doucement sur le ruban pour déloger la pile de son compartiment. Retirez la pile de l’appareil.

## Insertion d’une nouvelle pile

Les piles du Victor Reader ont été conçues de manière à éliminer les erreurs d’insertion, c'est-à-dire qu’elles peuvent seulement être insérées d’une seule façon.

Pour insérer la pile correctement dans le compartiment, placez-la en premier lieu à plat devant vous. Assurez-vous que le ruban pointe vers vous. Il existe une petite bosse sur un côté de la pile. Assurez-vous que celle-ci se retrouve sur la droite. Sur la face inférieure se trouvent les trois bornes de la pile. Deux bornes se trouvent à gauche du ruban alors que la troisième se trouve à droite.

Pour insérer dans le compartiment, inclinez le derrière de la pile vers le bas et poussez vers l’avant et vers le bas. La pile s’emboîtera dans le compartiment. Lorsqu’en place, le ruban devrait pointer vers le haut en vue de faciliter un éventuel remplacement de la pile.

Basculez la porte du compartiment de la pile et poussez vers l’avant pour fermer.  Remettre et visser la vis de verrouillage pour bien maintenir la porte en place.

Veuillez noter qu’une nouvelle pile nécessite environ trois cycles de recharge/décharge complets pour atteindre sa capacité de charge optimale.

# Résolution de problème

## Navigation dans un livre

- Pourquoi est-ce que les niveaux de navigation DAISY ne sont pas toujours les mêmes lorsque j'appuie sur les touches 2 et 8?

Les touches 2 et 8 vous permettent de vous déplacer dans les niveaux de navigation DAISY fournis par l’éditeur du livre.  Les livres DAISY n’ont pas tous les mêmes niveaux de navigation.  Par exemple, un éditeur peut n’avoir inséré que des repères de niveau 1 (souvent utilisés pour les chapitres) dans le livre.  Si c’est le cas, les touches 2 et 8 ne vous donneront accès qu'au « niveau 1 » et à « phrase ».  Le niveau phrase est toujours inclus.  Victor Reader ne peut naviguer qu’aux niveaux fournis par le l’éditeur du livre.  Souvent, la fonction Page ne pourra pas être utilisée parce que plusieurs livres n'ont pas de repères de page DAISY.  Dans le même ordre d'idée, les sauts entre phrases ne seront pas toujours les mêmes d'un livre à l'autre.  Certains éditeurs peuvent inclure un repère de phrase à toutes les phrases tandis que d’autres peuvent mettre un repère de phrase de façon arbitraire pour marquer un saut dans le temps.  D'autres éditeurs ont converti d’anciens livres sur casette et ont placé un repère de phrase pour marquer une face de la cassette. Pour les livres n’ayant pas de repère ou en ayant peu, vous devez utiliser les touches Avance rapide et Recul  pour naviguer.  La touche Recul se trouve à la gauche de la touche Écoute-Arrêt et la touche Avance rapide est à la droite de la touche Écoute-Arrêt.

- Comment puis-je savoir si des niveaux de navigation sont disponibles dans un livre?

Les touches 2 et 8 vous permettent de vous déplacer dans les niveaux de navigation disponibles dans le livre.  Plusieurs éditeurs de livres ajoutent une section au début du livre pour décrire les niveaux DAISY contenus dans le livre.  Communiquez avec l’éditeur du livre si vous n'êtes pas certain des fonctionnalités de navigation d'un livre.

- Comment puis-je me déplacer rapidement au début ou à la fin d'un livre?

Les Victor Reader comportent des signets automatiques pour marquer le début ou la fin d'un livre.  Appuyez sur la touche Signets jusqu’à ce que vous entendiez « Liste des signets ».  Appuyez ensuite sur la flèche gauche jusqu’à ce que vous entendiez « Début du livre ».  Le début du livre se trouve toujours à la gauche du premier signet inséré par l’utilisateur.  De façon semblable, appuyez sur la flèche droite lorsque vous vous trouvez dans la liste de signets jusqu'à ce que vous entendiez « Fin du livre » pour vous déplacer à la fin du livre.  La fin du livre se trouve toujours à la droite du dernier signet inséré par l’utilisateur.  Si aucun signet n'a été inséré, vous n'avez qu'à appuyer une seule fois sur la flèche gauche ou sur la flèche droite à partir de la liste de signets pour atteindre le début ou la fin du livre.

## Pile et rechargement de la pile

- Combien de temps doit-on recharger la pile du Victor Reader ClassicX + et quelle est sa durée d’autonomie?

Le chargement complet de la pile peut durer jusqu’à quatre heures. La durée de lecture lorsque la pile est complètement chargée est d'environ dix heures.  Cette estimation est basée sur une lecture en continu de livres DAISY. L’autonomie peut être réduite par n'importe lequel des éléments suivants :

Si la pile a été chargée pendant moins de quatre heures.

Si une navigation DAISY prolongée est effectuée puisque le lecteur de cédéroms est sollicité plus souvent ce qui nécessite plus d'énergie.

Si un cédérom standard (de type cédérom DA) musical ou contenant un livre est lu.

Si vous écoutez un cédérom DAISY MP3 musical ou contenant un livre.

Un volume élevé consomme plus d'énergie.

Une vitesse de lecture élevée consomme plus d'énergie.

La température de la pièce peut influencer la durée de vie des piles.

- Peut-on recharger la pile en même temps que l’on écoute un livre?

Oui.  Si vous branchez l'adaptateur de Victor Reader dans une prise de courant, la pile sera rechargée même si vous écoutez un livre.

- Comment puis-je m’assurer que le cordon d’alimentation est branché correctement?

Pour repérer la prise d’alimentation, placez l’appareil devant vous avec la poignée de transport à votre gauche. La prise se trouve sur la face arrière, un peu à gauche du centre. Un petit carillon est entendu lorsque vous branchez l’adaptateur et que Victor Reader est sous tension,  ce qui confirme que l'appareil est branché et que la pile est en cours de chargement.  Vous pouvez aussi vous assurer que l'adaptateur est branché correctement en appuyant sur la touche Info sur le Victor Reader ClassicX  ou sur la touche 0 sur le Victor Reader ClassicX +, vous entendrez alors le message « cordon d'alimentation branché ».  Lorsque le cordon d'alimentation n'est pas branché, Victor Reader vous dira qu'il est alimenté par pile.  Un petit carillon est entendu lorsque vous débranchez l’adaptateur et que Victor Reader est sous tension.

- Est-ce que l'efficacité de la pile peut être réduite en la chargeant trop ou pas assez?

Non. Victor Reader est équipé d’une pile rechargeable NiMH (hydrure métallique de nickel) qui n’a pas de mémoire chimique comme les piles au cadmium-nickel.  Les piles NiMH n'ont pas de cycle de recharge précis et ne seront pas moins efficaces si elles sont trop ou pas assez chargées.

- Est-ce que la pile peut être endommagée si le cordon d’alimentation est branché en permanence?

Non. Cependant, si vous prévoyez ne pas utiliser Victor Reader pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise de courant afin d’éviter les dommages potentiels provenant de sautes de puissance.

- Peut-on remplacer la pile?

Oui. Communiquez avec HumanWare ou un distributeur agrée pour obtenir des piles de rechange.

- Combien de fois peut-on recharger la pile avant d’avoir à la remplacer?

Les piles ont un régime de 500 cycles de rechargement ou déchargement.  Après ce nombre, les piles pourront être chargées, mais leur capacité à garder la charge ira en diminuant.  Lorsque la pile ne peut plus garder une charge, elle doit être remplacée.

- Quelles précautions devrait-on prendre si on ne compte pas utiliser l’appareil pour une longue période de temps?

La pile devrait toujours être complètement rechargée avant un entreposage. Pour une durée de temps supérieure à trois mois, il est préférable de recharger la pile complètement et la retirer de l’appareil. L’appareil doit être entreposé à une température se situant entre -20 et 35 degrés Celsius et une humidité relative se situant entre 5 et 90% sans condensation.

## Cédérom

- Que dois-je faire si mon cédérom reste coincé et que je ne peux pas l'éjecter?

Essayez d’éteindre et de redémarrer Victor Reader et appuyez ensuite sur la touche d’Éjection.  Si le bouton Marche/Arrêt ne semble pas fonctionner (aucun son se fait entendre lorsque vous l'enfoncez), appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant dix secondes avant de le relâcher.  Maintenez ensuite la touche d’Éjection tout en appuyant de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt. Maintenez le bouton Éjection jusqu’à ce que vous entendiez « Victor vous salue ». Victor Reader devrait alors éjecter le cédérom.

- Est-ce que Victor Reader peut être endommagé si un cédérom est inséré à l'envers?

Non. Victor Reader éjecte tout simplement le cédérom.

- Pourquoi Victor Reader émet-il un bourdonnement ou un bruit strident toutes les deux minutes?

Ceci est un bruit normal provenant du lecteur de cédéroms lorsque Victor lit l’information sur le cédérom.  Pour les livres DAISY sur cédérom, quinze secondes après la fin de la lecture du cédérom, il tourne au ralenti pour économiser l'énergie et devient silencieux pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que le cédérom soit lu de nouveau.  Lorsque vous appuyez sur les touches de déplacement ou que vous vous déplacez à un signet, le cédérom tourne plus vite afin d'être repositionné au nouvel emplacement.

- Que dois-je faire si mon cédérom saute ou arrête de jouer?

Les cédéroms de mauvaise qualité, couvert d'empreintes ou égratignés ne seront pas lus correctement ou ne seront pas lus du tout.  Éjectez le cédérom.  Nettoyez-le à l’aide d’un linge doux ou d’un linge spécialement conçu à cet effet que vous pouvez vous procurer dans la plupart des magasins vendant des cédéroms.  Nettoyez la surface à partir du centre vers l'extérieur. Ne pas frotter de façon circulaire. Si le cédérom n’est toujours pas lu, vérifiez la présence d'égratignures.  Les cédéroms égratignés doivent être retournés afin d'être remplacés.

- Dois-je nettoyer le lecteur de cédéroms ou la lentille de lecture laser?

Non. Le type de lecteur utilisé dans les lecteurs Victor ne doit pas être nettoyé.

- Puis-je mettre une étiquette en braille ou autre sur le cédérom?

Non. L'étiquette peut affecter de façon significative l'équilibre du cédérom lorsqu’il tourne à haute vitesse.  Aussi, si l’étiquette se décolle à l'intérieur du lecteur, elle pourrait l’endommager. Si vous avez un cédérom avec une étiquette braille ou autre étiquette qui ne provient pas du fabricant du cédérom, enlevez-la.

- Pourquoi entend-on le message « Veuillez patienter » lorsque l’on appuie sur une touche même si un cédérom a été chargé?

Ceci peut se produire si vous appuyez sur des touches trop tôt après avoir inséré un cédérom ou après avoir démarré le lecteur.  Victor Reader doit balayer le disque et charger l’information sur la navigation DAISY. Après avoir démarré le lecteur ou avoir inséré un cédérom, attendez d'entendre le titre du livre avant d'appuyer sur une touche.

- Qu’est-ce que veut dire le message « Aucun livre sur le disque »?

Ce message est entendu lorsque Victor Reader ne reconnaît pas le type de cédérom.  Les cédéroms supportés par Victor Reader sont de type DAISY, MP3 ou audio.

- Qu’est-ce que veut dire le message « Format audio non supporté »?

Le cédérom contient des fichiers audio reconnus par Victor Reader, mais ils sont incompatibles au logiciel de Victor Reader.  Avisez l'équipe de soutien technique de HumanWare.

- Est-ce que Victor Reader peut être endommagé par un cédérom égratigné?

Non. La lentille de lecture de cédérom n'entre pas en contact avec la surface du disque et ne sera donc pas endommagée par un cédérom égratigné. Le cédérom ne sera pas non plus usé par une écoute répétée comme lorsque vous écoutez une cassette.

## Général

- Que dois-je faire si le bouton Marche/Arrêt ne fonctionne plus?

Si vous n’entendez aucun signal sonore lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, assurez-vous que le cordon d’alimentation est bien branché à une prise de courant.  S’il ne fonctionne toujours pas, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant dix secondes.  Ceci réinitialise l’appareil.  Appuyez sur le bouton de nouveau, vous devriez entendre un signal sonore et Victor Reader devrait démarrer normalement.

- Est-ce que le logiciel intégré de Victor Reader peut être mis à jour?

Oui.  Lorsque HumanWare met à jour le logiciel du Victor Reader, vous êtes en mesure d'installer la nouvelle version en insérant tout simplement un cédérom de mise à jour dans le lecteur; le programme est ainsi mis à jour automatiquement. Vous pouvez obtenir le cédérom de mise à jour de l'équipe de soutien technique de HumanWare, le télécharger directement du site Web de HumanWare ou chez certains fournisseurs qui offrent ce type de soutien technique.

- Dois-je supprimer des signets pour libérer de l’espace mémoire?

Non. Victor Reader peut garder plus de 1 500 signets en mémoire pour différents livres. Même si vous dépassez ce nombre, Victor Reader remplacera les signets qui ont été utilisés le moins souvent. Vous n’avez donc à supprimer les signets que si vous ne les voulez plus.

- Pourquoi est-ce que le contrôle du volume ne fonctionne pas avec mon casque d'écoute?

Assurez-vous que le casque est connecté dans la prise pour les écouteurs et non la prise pour une sortie de ligne.  Le contrôle du volume ne fonctionne qu’avec la prise pour les écouteurs qui est la plus près de vous sur le côté droit du lecteur. La prise pour une sortie de ligne est utilisée pour connecter d’autres appareils tels qu’une chaîne stéréophonique ou un magnétophone.

- Quelle est la fonction du connecteur de module distant?

Ce connecteur de 2.5 mm se trouve sur le côté droit de l’appareil. C’est le deuxième connecteur à partir de l’arrière (identifié par un trait tactile vers le bas). Un bouton-poussoir (généralement une pédale de télécommande) branché à ce connecteur permettra à l’usager de contrôler les fonctions Écoute-Arrêt et Recul à distance. Chaque pression du bouton alterne entre les fonctions Écoute et Arrêt.  La fonction Recul est activée lorsque le bouton est maintenu appuyé.

Plusieurs types de boutons-poussoirs peuvent être employés pour opérer à distance les fonctions de l’appareil. La seule condition est qu’il s’agisse d’un interrupteur de contact qui est normalement ouvert. Le circuit électrique est donc fermé lorsque le bouton est appuyé.

# Spécifications techniques

- Dimensions :		23.7 cm X 20.9 cm X 5.4 cm (9.3 po X 8.2 po X 2.1 po)

- Poids :			1,1 kg (2.42 livres) avec pile

- Formats DAISY :		DAISY 2.0 et 2.0.2

DAISY NISO Z39.86 2002

- Type de pile :		Ni-MH rechargeable 7.2 volts 1800mAh

- Temps de recharge :		4 heures

- Autonomie de la pile :	10 heures de lecture continue de livres  DAISY MP3

- Conditions environnementales : 	Température de fonctionnement : 10 à 40 Celsius

Température d’entreposage : -20 à 35 Celsius

Humidité (sans condensation) : 5 à 90%

- Adaptateur de courant :	L’adaptateur de courant fourni avec l’appareil répond aux exigences en matière d'alimentation seulement pour le pays dans lequel il a été vendu.   Pour obtenir un adaptateur de courant pour un autre pays, veuillez communiquer avec votre centre de service autorisé.

- Algorithmes d'encodage :	PCM, ADPCM, MPEG, MP3, OGG (Ogg Vorbis)

- Connecteur de pédale de télécommande :		2,5 mm

- Prise pour le courant :	2.5 mm (intérieur)/ 5.5 mm (extérieur)

- Prise pour ligne de sortie :	3,5 mm

- Prise d’écouteur :		3,5 mm

Veuillez noter que le connecteur de module à distance peut être employé avec n’importe quel type de bouton-poussoir où le circuit est fermé lorsque le bouton est appuyé.

Pour obtenir davantage de renseignements, communiquez avec HumanWare.

Siège Social

445, du Parc Industriel

Longueuil, Québec

Canada J4H 3V7

Service

1030, boul. René-Lévesque

Drummondville, Québec

Canada J2C 5W4

Téléphone : 1 (819) 471-4818

Numéro sans frais (Canada et É.-U.) : 1 (888) 723-7273

Télécopieur : 1 (819) 471-4828

# Courriel : ca.support@humanware.com

Site Web : www.humanware.ca

# Text boxes

2

Élément de 
navigation

1

Catalogue

3

Historique

6

Élément suivant

4

Élément précédent

5

Où suis-je?

9

8

Élément de 
navigation

7

Menu

#

Confirmation

0

## Info

*

Annulation

2

Élément de navigation

6

Élément suivant

4

Élément précédent

8

Élément de navigation